ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ FIBA

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΊΤΟΥ 1 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τηλέφωνο: 2810 399 101 Fax: 2810 227180 |  | Ημερομηνία: |
| --- | --- | --- |

Θέμα:  Προμήθεια αθλητικού παρκέ προδιαγραφών FIBA, για τις ανάγκες του νέου χώρου αθλοπαιδιών και ομαδικών αθλημάτων

Κ.Α:15-7135.020,  με τίτλο  ¨Προμήθεια αθλητικού δαπέδου τύπου παρκέ για το Δημοτικό Γυμναστήριο στο Παγκρήτιο Στάδιο¨

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η προμήθεια αφορά βιομηχανοποιημένο αθλητικό δάπεδο με πιστοποιητικό  FIBA πολλαπλών χρήσεων με το ανάλογο επίπεδο ελαστικότητας για χρήση αθλοπαιδιών, χορού, αεροβικής με τις αναλογες διαγγραμίσεις με βάση ξυλότητου και αεριζόμενο.

Η υπόβαση του παρκέ θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ξύλο (ελάτου ή  καρυδιάς ή πεύκου ή άλλου τύπου για το οποίο ο ανάδοχος εγγυάται την χρήση του) σε μορφή τάβλας διαστάσεων φάρδος 100±10 mm πάχους 20±2 mm (ελεύθερο μήκος) οι οποίες θα είναι τοποθετημένες σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες 500±5 mm μεταξύ τους. Κάθε τάβλα (πλανιαρισμένη) θα πατάει σε ελαστικό στοιχείο διαστάσεων 18±2 mm σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 300±5 mm.

Η υπόβαση επίσης συνεχίζει με την τοποθέτηση δεύτερης σειράς από τάβλες (πλανιαρισμένες) διαστάσεων διαστάσεων φάρδος 100±20 mm πάχους 20±2 mm (ελεύθερο μήκος) από ξύλο ελάτου ή  καρυδιάς ή πεύκου ή άλλου τύπου για το οποίο ο ανάδοχος εγγυάται την χρήση του, σε αποστάσεις όχι μεγλαύτερες από 30±2 mm, καρφωμένες με το ανάλογο σύστημα στήριξης.

Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει περάσει από ανάλογη κατεργασια να είναι στεγνωμένη σε φούρνο με αντιμυκητιακή κατεργασία, να είναι πλαναιαρισμένη σε όλη την επιφάνεια σε διαστάσεις σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Για την καλύτερη πρόσφυση και προστασία του παρκέ απο την επιδαδέδια υγρασία, στην υπόβαση θα πρέπει να τοποθετηθεί  φύλλο μονωτικού υλικού (πλαστικό - πολυαιθυλένιο) τοποθετημένο επάνω στην πάχους μέχρι 0,05 mm.

Το παρκέ που θα τοποθετηθεί πάνω από το μονωτικό φύλλο, θα πρέπει να είναι λείο και κατασκευασμένο από συμπαγές ξύλο ή φύλλα κόντρα πλακέ δρύινου  ξύλου ή άλλο ξύλο για το οποίο ο ανάδοχος θα εγγυηθεί την χρήση του, πάχους 18±2 mm τουλάχιστον με ειδικά σημεία και κανάλια τοποθε΄τησης για καλύτερη εφαρμογή. Να είναι ειδικά επεξεργασμένο με υψηλής αντίστασης λούστρα τελικής επιφάνειας τα οποία να αποδίδουν τους απαράιτητους συντελεστές πρόσφυσης κατά την χρήση του.

Το παρκέ θα πρέπει να έρθει έτοιμο για χρήση από το εργοστάσιο και να έχει υποστεί όλες τις απαραίτητες βιομηχανικές κατεργασίες, με υλικά που δεν θα επηρεάζουν τους χρήστες του.

Περιφερειακά στο παρκέ θα πρέπει να τοποθετηθεί ξύλινη σχάρα αερισμού με σοβατεπί  από συμπαγές ξύλο ανάλογου χρώματος του παρκέ ή και ενός τόνου πιο βαθύ χρώματος με σχισμές αερισμού (χωρίς μεταλλικά στοιχεία).

Το παρκέ πρέπει να φέρει επίσης υποδοχές με τις ανάλογες τάπες παρκέ, για 2 στηλοβάτες βόλει, με άγκιστρα και  τέσσερα άγκιστρα για την τοποθέτηση μεταφερόμενων  μπασκετών σε σημεάι που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο. Επίσης να είναι διαγραμμισμένο με συγκεκριμένο με πολυουρεθανικά χρώματα δυο συστατικών για τα αθλήματα της καλαθόσφαιρας και της πετόσφαιρας.

Το δάπεδο να συνοδεύεται με εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών για όλα τα στοιχεία τους, και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά ποιότητας και διαχείρισης περιβάλλοντος του κατασκευαστή, πιστοποιητικό CE, πιστοποιητικό βραδυκαυστότητας και πιστοποιητικό ελέγχου, ενώ εγκατάσταση του να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό με πιστοποιημένο συνεργείο κατά  ISO.

| Η συντάκτης Βροντάκης Βαρδής ΤΕ 19 Με βαθμό Α’ | Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΙΤΗΣ |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΊΤΟΥ 1 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τηλέφωνο: 2810 399 101 Fax: 2810 227180 |  | Ημερομηνία: |
| --- | --- | --- |

Θέμα:  Προμήθεια αθλητικού παρκέ προδιαγραφών FIBA, για τις ανάγκες του νέου χώρου αθλοπαιδιών και ομαδικών αθλημάτων

Κ.Α:15-7135.020,  με τίτλο  ¨Προμήθεια αθλητικού δαπέδου τύπου παρκέ για το Δημοτικό Γυμναστήριο στο Παγκρήτιο Στάδιο¨

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

|  | ΕΙΔΟΣ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Τ.Μ) | ΤΙΜΗ (€) | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αγωνιστικό παρκέ για αθλοπαιδιές, χορό και άλλες δραστηριότητες σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | 500 | 65,00 € | 32.500,00 € |
|  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ* | 32.500,00 € |
|  |  | ΦΠΑ (19%) | 6.175,00 € |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 38.675,00 € |

| Η συντάκτης Βροντάκης Βαρδής ΤΕ 19 Με βαθμό Α’ | Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΙΤΗΣ |
| --- | --- |