| ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ | Έργο: ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΙΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ . |
| --- | --- |
|  | Θέση: ΠΥΛΗ ΙΗΣΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |

Τιμολόγιο Μελέτης

| A.T.: | 001 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.1 | Yποστυλώσεις και αντιστηρίξεις μετώπου |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 2301 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Υποστυλώσεις και αντιστηρίξεις των τόξων των φεγγιτών και του γείσου της λιθεπένδυσης του μετώπου. Εφαρμόζεται προσωρινή υποστύλωση και αντιστήριξη ώστε να σταθεί δυνατή η ελεγχόμενη καθαίρεσή τους. Οι υποστυλώσεις-αντιστηρίξεις  που θα χρησιμοποιηθούν διαστασιολογούνται κατά EC3 με τα φορτία από τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν, εργατοτεχνικού προσωπικού, ανεμοπιέσεις κλπ. και υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία.

Οι υποστυλώσεις-αντιστηρίξεις θα φέρουν αντηρίδες, χιαστί συνδέσμους κλπ σε διάφορες στάθμες  ώστε να είναι αμετάθετες.

Στη τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους υλικά, εργασίες, προεργασίες ικριώματα που απαιτούνται από τους κανονισμούς ασφαλείας ως δάπεδα εργασίας, υλικά και πιθανές τοπικές επιπρόσθετες υποστυλώσεις ή αντιστηρίξεις, ξύλινη ράμπα, το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων, σωλήνων και στηριγμάτων (χούφτες με άρθρωση, πατόβηδες, ποτήρια η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης τους και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών κλπ. για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια που θα εγκριθούν από την υπηρεσία και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου εφαρμογής των υποστυλώσεων-αντιστηρίξεων δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

Τιμή πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης σε επιφάνεια προσωρινής υποστύλωσης ή αντιστήριξης.

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 36,20 |  |  |

| A.T.: | 002 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.2 | Καθαίρεση εξαλλοιωμένων δόμων λιθεπένδυσης μετώπου άπω τις περιοχές του μετώπου που πρόκειται να ανακτηθούν. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 2204 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Kαθαίρεση εξαλλοιωμένων δόμων της λιθεπένδυσης από τις περιοχές του μετώπου που πρόκειται να ανακτηθούν. Στους δόμους που πρόκειται να καθαιρεθούν και είναι αναρτημένοι με μεταλλικά στοιχεία εφαρμόζεται διάλυμα θειογλυκολικού αμμωνίου (ακετομερκαπτάνη) με το οποίο επιτυγχάνεται μείωση της πρόσφυσής τους. Η εφαρμογή γίνεται με λήψη μέτρων προστασίας (γάντια και μάσκα-υλικό δύσοσμο και σχετικά τοξικό). Η παρασκευή του υλικού γίνεται με διάλυση 50-70ml υγρού θειογλυκολικού αμμωνίου σε 950-1000ml νερό. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης θειογλυκολικού οξέος ρίχνουμε 20-30ml αμμωνία. Η εφαρμογή γίνεται με εμποτισμό της λιθοδομής με το διάλυμα με χρήση χαρτοβάμβακα. Ο απαιτούμενος μέσος χρόνος εφαρμογής είναι τέσσερις ώρες / τεμάχιο, με μέση κατανάλωση ενός λίτρου / τεμάχιο. Η εξαγωγή τους γίνεται μετά με απλά μηχανικά μέσα.

Κάθε λιθόπλινθος που αποκολλάται από το μέτωπο περιδένεται με νάρθηκα και σαμπανιάρεται προς ανάρτηση, με διάταξη ιμάντων ώστε να μην δημιουργηθούν εφελκυστικές τάσεις ή καμπτικές ροπές στο δόμο. Ανυψώνεται, με τη δέουσα προσοχή, με σύστημα που θα επιλέξει ο ανάδοχος, σταθεροποιείται στον αέρα και εν συνεχεία μετακινείται, αιωρούμενο και τοποθετείται σε ειδική ξύλινη εξέδρα, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, διαλογής, συντήρησης, συγκόλλησης, συμπλήρωσης, κοπής κλπ.

Γίνεται διαλογή των δόμων και συντηρούνται αυτοί που παρουσιάζουν την απαιτούμενη γεωμετρία σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση και τις υποδείξεις της υπηρεσίας και έχουν ικανοποιητικά μηχανικά χαρακτηριστικά προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.

Στη τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους υλικά, εργασίες, ανυψωτικά συστήματα, προεργασίες και ικριώματα, που απαιτούνται από τους κανονισμούς ασφαλείας ως δάπεδα εργασίας, υλικά και πιθανές τοπικές υποστυλώσεις ή αντιστηρίξεις, ξύλινη ράμπα, δαπάνη καθαίρεσης σαμπανιαρίσματος ανύψωσης και  μεταφοράς των δόμων στη θέση  διαλογής και συντήρηση αυτών που παρουσιάζουν την απαιτούμενη γεωμετρία και έχουν ικανοποιητικά μηχανικά χαρακτηριστικά προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν, μεταφορά και συντήρηση των δόμων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου καθαίρεσης δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 165,00 |  |  |

| A.T.: | 003 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.3 | Αντικατάσταση εξαλλοιωμένων λιθόπλινθων στο τμήμα του μετώπου που δεν καθαιρείται |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 4313 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αντικατάσταση εξαλλοιωμένων τμημάτων λιθοπλινθων  στο τμήμα του μετώπου που δεν καθαιρείται.  Η συμπλήρωση δόμων προϋποθέτει τη κοπή (διαμόρφωση) του τεμαχίου σε ακριβείς διαστάσεις του περιγράμματος του διακένου (ύψος, πλάτος) έτσι ώστε με την συρταρωτή τοποθέτηση να μην δημιουργούνται περιμετρικά αρμοί. Η τοποθέτηση των νέων γίνεται με κονίαμα και βλήτρα. Διανοίγονται τα διατρήματα πάκτωσης στην εσωτερική πλευρά του τεμαχίου που θα συγκολληθεί. Τα διατρήματα πληρούνται με ρευστό κονίαμα και τοποθετούνται μέσα σε αυτά τα βλήτρα. Το τεμάχιο παραμένει ακινητοποιημένο μέχρι της σκλήρυνση του κονιάματος. Γίνεται δοκιμαστική τοποθέτηση και στις θέσεις που τα βλήτρα θα συναντήσουν τη λιθοδομή διανοίγονται διατρήματα Φ20. Μετά τη διαπίστωση της ταύτισης βλήτρων και διατρημάτων, τα διατρήματα πληρούνται με το ρευστό κονίαμα και οι επιφάνειες συγκόλλησης καλύπτονται με κονίαμα. Τοποθετείται το προς συγκόλληση κομμάτι και εξασκείται πίεση με την παρεμβολή μαλακώματος.

Ήτοι υλικά και εργασία και προεργασία πλήρους κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου ότι είναι απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της την εύρεση και αγορά του υλικού, την κοπή και λάξευση χωρίς τα υλικά των βλήτρων και την εργασία για την τοποθέτηση τους, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου αντικατάστασης των εξαλλοιωμένων λιθοπλίνθων δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 485,00 |  |  |

| A.T.: | 004 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.4 | Ομάδα 1 λιθόπλινθων ανάκτησης λιθεπένδυσης μετώπου |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 4502 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Η ομάδα 1 των λιθοπλίνθων ανάκτησης της λιθένδυσης του μετώπου  περιλαμβάνει δόμους από τις φάσεις ανάκτησης Α, Β και Γ που παρουσιάζουν καμπυλότητα που διαμορφώνουν τα τόξα εκτός της λιθεπένδυση των κλειδιών με το  διάκοσμο. Ο φυσικός λίθος που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση των τεμαχίων λιθόπλινθων συμπλήρωσης θα πρέπει να έχει αντίστοιχη ορυκτολογική και χημική σύσταση με αυτή των υπαρχόντων δόμων και να προέρχεται, από  πετρώματα του Σταυρού Ακρωτηρίου ή του Γαβαλοχωρίου Αποκορώνου ). Με συρματοκοπή, θα γίνει εξόρυξη των απαιτούμενων όγκων πετρώματος. Ο προσδιορισμός των όγκων επιλέγεται σε συνάρτηση των τεμαχίων που πρόκειται να κοπούν στο σχιστήριο αφού ληφθεί υπόψη το βάθος των νέων λιθόπλινθων. Σημειώνεται ότι τρεις λιθόπλινθοι ή και περισσότεροι, με διαφορετικό βάθος, αντικαθίστανται σε διάφορες θέσεις, από έναν. Οι όγκοι συσκευάζονται κατάλληλα και μεταφέρονται σε σχιστήριο για κοπή τους σε τεμάχια αντίστοιχων διαστάσεων με αυτά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση των λιθόπλινθων. Τα τεμάχια από το σχιστήριο συσκευάζονται και μεταφέρονται σε εργαστήριο που διαθέτει παντογράφο ή έμπειρους λιθοξόους και μορφώνονται οι λιθόπλινθοι.

Η νέα λιθεπένδυση αναρτάται στο φορέα πρόσοψης με εφαρμογή ενός μεταλλικού συνδέσμου από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AΙSI316 σε κάθε νέο δόμο. Διανοίγονται τα διατρήματα στη λιθοδομή και στην αντίστοιχη θέση λαξεύεται εντορμία στο λιθόπλινθο για την τοποθέτηση του μεταλλικού συνδέσμου. Η πάκτωση του στη λιθοδομή της πρόσοψης γίνεται με τσιμεντοκονία και στο νέο λίθο με μολυβδοχόηση. Σε περίπτωση που κατά τη διάνοιξη της εντορμίας ρηγματωθεί ο λιθόπλινθος αντικαθίσταται με νέο. Το κενό μεταξύ λιθόπλινθου και λιθοδομής πληρούται με ρευστή κονία.

Στη τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους υλικά, εργασίες, ανυψωτικά συστήματα, προεργασίες και ικριώματα, που απαιτούνται από τους κανονισμούς ασφαλείας ως δάπεδα εργασίας, υλικά και πιθανές τοπικές υποστυλώσεις ή αντιστηρίξεις για το σφήνωμα των κλειδιών των τόξων, ξύλινη ράμπα κλπ. καθώς και εύρεση και αγορά του υλικού, την κοπή και λάξευση, αντικατάσταση των λιθοπλίνθων αν αυτοί ρηγματωθούν κατά τη λάξευσή τους, μεταφορά  σαμπανιαρίσματος ανύψωσης μεταφοράς και τοποθέτησης των δόμων στη θέση  εφαρμογής τους και τοποθέτησή τους σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση, διάνοιξη των εντορμιών, πιθανές τοπικές υποστυλώσεις ή αντιστηρίξεις για το σφήνωμα των κλειδιών κλπ σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης τις οδηγίες της επίβλεψης και τις υποδείξεις της υπηρεσίας ανά τεμάχιο τοποθετούμενου  δόμου  της ομάδας 1 χωρίς τα υλικά και την εργασία των βλήτρων.  Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου αναστήλωσης δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 2492,00 |  |  |

| A.T.: | 005 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.5 | Ομάδα 2 λιθόπλινθων ανάκτησης λιθεπένδυσης μετώπου |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 4502 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Η ομάδα 2 των λιθοπλίνθων  ανάκτησης της  λιθένδυσης του  μετώπου  περιλαμβάνει δόμους των παραστάδων των φεγγιτών από τη φάση   ανάκτησης Β. Ο φυσικός λίθος που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση των τεμαχίων λιθόπλινθων συμπλήρωσης θα πρέπει να έχει αντίστοιχη ορυκτολογική και χημική σύσταση με αυτή των υπαρχόντων δόμων και να προέρχεται, από  πετρώματα του Σταυρού Ακρωτηρίου ή του Γαβαλοχωρίου Αποκορώνου ). Με συρματοκοπή, θα γίνει εξόρυξη των απαιτούμενων όγκων πετρώματος. Ο προσδιορισμός των όγκων επιλέγεται σε συνάρτηση των τεμαχίων που πρόκειται να κοπούν στο σχιστήριο αφού ληφθεί υπόψη το βάθος των νέων λιθόπλινθων. Σημειώνεται ότι τρεις λιθόπλινθοι ή και περισσότεροι, με διαφορετικό βάθος, αντικαθίστανται σε διάφορες θέσεις, από έναν. Οι όγκοι συσκευάζονται κατάλληλα και μεταφέρονται σε σχιστήριο για κοπή τους σε τεμάχια αντίστοιχων διαστάσεων με αυτά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση των λιθόπλινθων. Τα τεμάχια από το σχιστήριο συσκευάζονται και μεταφέρονται σε εργαστήριο που διαθέτει παντογράφο ή έμπειρους λιθοξόους και μορφώνονται οι λιθόπλινθοι.

Η  τοποθέτηση γίνεται χωρίς να δημιουργούνται περιμετρικά αρμοί. Η νέα λιθεπένδυση αναρτάται στο φορέα πρόσοψης με εφαρμογή ενός μεταλλικού συνδέσμου από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AΙSI316 σε κάθε νέο δόμο. Διανοίγονται τα διατρήματα στη λιθοδομή και στην αντίστοιχη θέση λαξεύεται εντορμία στο λιθόπλινθο για την τοποθέτηση του μεταλλικού συνδέσμου. Η πάκτωση του στη λιθοδομή της πρόσοψης γίνεται με τσιμεντοκονία και στο νέο λίθο με μολυβδοχόηση. Σε περίπτωση που κατά τη διάνοιξη της εντορμίας ρηγματωθεί ο λιθόπλινθος αντικαθίσταται με νέο. Το κενό μεταξύ λιθόπλινθου και λιθοδομής πληρούται με ρευστή κονία.

Στη τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους υλικά, εργασίες, ανυψωτικά συστήματα, προεργασίες και ικριώματα, που απαιτούνται από τους κανονισμούς ασφαλείας ως δάπεδα εργασίας, υλικά και πιθανές τοπικές υποστυλώσεις ή αντιστηρίξεις για το σφήνωμα των κλειδιών των τόξων, ξύλινη ράμπα κλπ. καθώς και εύρεση και αγορά του υλικού, την κοπή και λάξευση, αντικατάσταση των λιθοπλίνθων αν αυτοί ρηγματωθούν κατά τη λάξευσή τους, μεταφορά  σαμπανιαρίσματος ανύψωσης μεταφοράς και τοποθέτησης των δόμων στη θέση  εφαρμογής τους και τοποθέτησή τους σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση, διάνοιξη των εντορμιών, πιθανές τοπικές υποστυλώσεις ή αντιστηρίξεις για το σφήνωμα των κλειδιών κλπ σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης τις οδηγίες της επίβλεψης και τις υποδείξεις της υπηρεσίας ανά τεμάχιο τοποθετούμενου  δόμου  της ομάδας 2 χωρίς τα υλικά και την εργασία των βλήτρων.  Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου αναστήλωσης δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 750,00 |  |  |

| A.T.: | 006 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.6 | Ομάδα 3 λιθόπλινθων ανάκτησης λιθεπένδυσης μετώπου |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 4502 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Η ομάδα 3 λιθοπλίνθων ανάκτησης λιθεπένδυσης του μετώπου περιλαμβάνει  τους  λιθόπλινθους μικρού πάχους των φάσεων ανάκτησης Δ, Ε, ΣΤ και Ζ. Ο φυσικός λίθος που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση των τεμαχίων λιθόπλινθων συμπλήρωσης θα πρέπει να έχει αντίστοιχη ορυκτολογική και χημική σύσταση με αυτή των υπαρχόντων δόμων και να προέρχεται, από  πετρώματα του Σταυρού Ακρωτηρίου ή του Γαβαλοχωρίου Αποκορώνου ). Με συρματοκοπή, θα γίνει εξόρυξη των απαιτούμενων όγκων πετρώματος. Ο προσδιορισμός των όγκων επιλέγεται σε συνάρτηση των τεμαχίων που πρόκειται να κοπούν στο σχιστήριο αφού ληφθεί υπόψη το βάθος των νέων λιθόπλινθων. Σημειώνεται ότι τρεις λιθόπλινθοι ή και περισσότεροι, με διαφορετικό βάθος, αντικαθίστανται σε διάφορες θέσεις, από έναν. Οι όγκοι συσκευάζονται κατάλληλα και μεταφέρονται σε σχιστήριο για κοπή τους σε τεμάχια αντίστοιχων διαστάσεων με αυτά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση των λιθόπλινθων. Τα τεμάχια από το σχιστήριο συσκευάζονται και μεταφέρονται σε εργαστήριο που διαθέτει παντογράφο ή έμπειρους λιθοξόους και μορφώνονται οι λιθόπλινθοι.

Η  τοποθέτηση γίνεται χωρίς να δημιουργούνται περιμετρικά αρμοί. Η νέα λιθεπένδυση αναρτάται στο φορέα πρόσοψης με εφαρμογή ενός μεταλλικού συνδέσμου από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AΙSI316 σε κάθε νέο δόμο. Διανοίγονται τα διατρήματα στη λιθοδομή και στην αντίστοιχη θέση λαξεύεται εντορμία στο λιθόπλινθο για την τοποθέτηση του μεταλλικού συνδέσμου. Η πάκτωση του στη λιθοδομή της πρόσοψης γίνεται με τσιμεντοκονία και στο νέο λίθο με μολυβδοχόηση. Σε περίπτωση που κατά τη διάνοιξη της εντορμίας ρηγματωθεί ο λιθόπλινθος αντικαθίσταται με νέο. Το κενό μεταξύ λιθόπλινθου και λιθοδομής πληρούται με ρευστή κονία.

Στη τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους υλικά, εργασίες, ανυψωτικά συστήματα, προεργασίες και ικριώματα, που απαιτούνται από τους κανονισμούς ασφαλείας ως δάπεδα εργασίας, υλικά και πιθανές τοπικές υποστυλώσεις ή αντιστηρίξεις για το σφήνωμα των κλειδιών των τόξων, ξύλινη ράμπα κλπ. καθώς και εύρεση και αγορά του υλικού, την κοπή και λάξευση, αντικατάσταση των λιθοπλίνθων αν αυτοί ρηγματωθούν κατά τη λάξευσή τους, μεταφορά  σαμπανιαρίσματος ανύψωσης μεταφοράς και τοποθέτησης των δόμων στη θέση  εφαρμογής τους και τοποθέτησή τους σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση, διάνοιξη των εντορμιών, πιθανές τοπικές υποστυλώσεις ή αντιστηρίξεις για το σφήνωμα των κλειδιών κλπ σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης τις οδηγίες της επίβλεψης και τις υποδείξεις της υπηρεσίας ανά τεμάχιο τοποθετούμενου  δόμου  της ομάδας 3 χωρίς τα υλικά και την εργασία των βλήτρων.  Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου αναστήλωσης δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 524,00 |  |  |

| A.T.: | 007 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.7 | Ομάδα 4 λιθόπλινθων ανάκτησης λιθεπένδυσης μετώπου |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 4502 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Η ομάδα 4 περιλαμβάνει τους λιθόπλινθους σε διάφορα πάχη με καμπυλότητες και ανάγλυφα διακοσμητικά στοιχεία της μετώπης, των φάσεων ανάκτησης Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ. Ο φυσικός λίθος που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση των τεμαχίων λιθόπλινθων συμπλήρωσης θα πρέπει να έχει αντίστοιχη ορυκτολογική και χημική σύσταση με αυτή των υπαρχόντων δόμων και να προέρχεται, από πετρώματα του Σταυρού Ακρωτηρίου ή του Γαβαλοχωρίου Αποκορώνου). Με συρματοκοπή, θα γίνει εξόρυξη των απαιτούμενων όγκων πετρώματος. Ο προσδιορισμός των όγκων επιλέγεται σε συνάρτηση των τεμαχίων που πρόκειται να κοπούν στο σχιστήριο αφού ληφθεί υπόψη το βάθος των νέων λιθόπλινθων. Σημειώνεται ότι τρεις λιθόπλινθοι ή και περισσότεροι, με διαφορετικό βάθος, αντικαθίστανται σε διάφορες θέσεις, από έναν. Οι όγκοι συσκευάζονται κατάλληλα και μεταφέρονται σε σχιστήριο για κοπή τους σε τεμάχια αντίστοιχων διαστάσεων με αυτά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση των λιθόπλινθων. Τα τεμάχια από το σχιστήριο συσκευάζονται και μεταφέρονται σε εργαστήριο που διαθέτει παντογράφο ή έμπειρους λιθοξόους και μορφώνονται οι λιθόπλινθοι.

Η  τοποθέτηση γίνεται χωρίς να δημιουργούνται περιμετρικά αρμοί. Η νέα λιθεπένδυση αναρτάται στο φορέα πρόσοψης με εφαρμογή ενός μεταλλικού συνδέσμου από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AΙSI316 σε κάθε νέο δόμο. Διανοίγονται τα διατρήματα στη λιθοδομή και στην αντίστοιχη θέση λαξεύεται εντορμία στο λιθόπλινθο για την τοποθέτηση του μεταλλικού συνδέσμου. Η πάκτωση του στη λιθοδομή της πρόσοψης γίνεται με τσιμεντοκονία και στο νέο λίθο με μολυβδοχόηση. Σε περίπτωση που κατά τη διάνοιξη της εντορμίας ρηγματωθεί ο λιθόπλινθος αντικαθίσταται με νέο. Το κενό μεταξύ λιθόπλινθου και λιθοδομής πληρούται με ρευστή κονία.

Τα διακοσμητικά στοιχεία της ζωφόρου καθώς και του θριγκού, μετά από συμπλήρωσή τους και συντήρησή τους θα επανατοποθετηθούν στην αρχική τους θέση σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Η μαρμάρινη πλάκα με την επιχρυσωμένη επιγραφή, η οποία παρουσιάζει ρηγματώσεις αλλά και απολεπίσεις στις περιοχές στήριξης της λόγω οξείδωσης των μεταλλικών στηριγμάτων της, θα καθαριστεί, θα γίνει συντήρηση της,  επανάχρωση των γραμμάτων και αριθμών και θα αναρτηθεί εκ νέου με νέα μεταλλικά ανοξείδωτα βλήτρα.

Στη τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους υλικά, εργασίες, ανυψωτικά συστήματα, προεργασίες και ικριώματα, που απαιτούνται από τους κανονισμούς ασφαλείας ως δάπεδα εργασίας, υλικά και πιθανές τοπικές υποστυλώσεις ή αντιστηρίξεις για το σφήνωμα των κλειδιών των τόξων, ξύλινη ράμπα κλπ. καθώς και εύρεση και αγορά του υλικού, την κοπή και λάξευση, αντικατάσταση των λιθοπλίνθων αν αυτοί ρηγματωθούν κατά τη λάξευσή τους, μεταφορά  σαμπανιαρίσματος ανύψωσης μεταφοράς και τοποθέτησης των δόμων στη θέση  εφαρμογής τους και τοποθέτησή τους σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση, διάνοιξη των εντορμιών, πιθανές τοπικές υποστυλώσεις ή αντιστηρίξεις για το σφήνωμα των κλειδιών, συντήρηση και συμπλήρωση των διακοσμητικών στοιχείων της ζωοφόρου και του θριγκού κλπ σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης τις οδηγίες της επίβλεψης και τις υποδείξεις της υπηρεσίας ανά τεμάχιο τοποθετούμενου  δόμου  της ομάδας 4 χωρίς τα υλικά και την εργασία των βλήτρων.  Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου αναστήλωσης δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 3250,00 |  |  |

| A.T.: | 008 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.8 | Ομάδα 5 λιθόπλινθων ανάκτησης λιθεπένδυσης μετώπου |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 4502 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Η ομάδα 5 περιλαμβάνει τους λιθόπλινθους σε διάφορα πάχη πάνω από το γείσο, των φάσεων ανάκτησης ΣΤ και Ζ. Ο φυσικός λίθος που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση των τεμαχίων λιθόπλινθων συμπλήρωσης θα πρέπει να έχει αντίστοιχη ορυκτολογική και χημική σύσταση με αυτή των υπαρχόντων δόμων και να προέρχεται, από πετρώματα του Σταυρού Ακρωτηρίου ή του Γαβαλοχωρίου Αποκορώνου ). Με συρματοκοπή, θα γίνει εξόρυξη των απαιτούμενων όγκων πετρώματος. Ο προσδιορισμός των όγκων επιλέγεται σε συνάρτηση των τεμαχίων που πρόκειται να κοπούν στο σχιστήριο αφού ληφθεί υπόψη το βάθος των νέων λιθόπλινθων. Σημειώνεται ότι τρεις λιθόπλινθοι ή και περισσότεροι, με διαφορετικό βάθος, αντικαθίστανται σε διάφορες θέσεις, από έναν. Οι όγκοι συσκευάζονται κατάλληλα και μεταφέρονται σε σχιστήριο για κοπή τους σε τεμάχια αντίστοιχων διαστάσεων με αυτά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση των λιθόπλινθων. Τα τεμάχια από το σχιστήριο συσκευάζονται και μεταφέρονται σε εργαστήριο που διαθέτει παντογράφο ή έμπειρους λιθοξόους και μορφώνονται οι λιθόπλινθοι.

Η  τοποθέτηση γίνεται χωρίς να δημιουργούνται περιμετρικά αρμοί. Η νέα λιθεπένδυση αναρτάται στο φορέα πρόσοψης με εφαρμογή ενός μεταλλικού συνδέσμου από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AΙSI316 σε κάθε νέο δόμο. Διανοίγονται τα διατρήματα στη λιθοδομή και στην αντίστοιχη θέση λαξεύεται εντορμία στο λιθόπλινθο για την τοποθέτηση του μεταλλικού συνδέσμου. Η πάκτωση του στη λιθοδομή της πρόσοψης γίνεται με τσιμεντοκονία και στο νέο λίθο με μολυβδοχόηση. Σε περίπτωση που κατά τη διάνοιξη της εντορμίας ρηγματωθεί ο λιθόπλινθος αντικαθίσταται με νέο. Το κενό μεταξύ λιθόπλινθου και λιθοδομής πληρούται με ρευστή κονία.

Στη τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους υλικά, εργασίες, ανυψωτικά συστήματα, προεργασίες και ικριώματα, που απαιτούνται από τους κανονισμούς ασφαλείας ως δάπεδα εργασίας, υλικά και πιθανές τοπικές υποστυλώσεις ή αντιστηρίξεις για το σφήνωμα των κλειδιών των τόξων, ξύλινη ράμπα κλπ. καθώς και εύρεση και αγορά του υλικού, την κοπή και λάξευση, αντικατάσταση των λιθοπλίνθων αν αυτοί ρηγματωθούν κατά τη λάξευσή τους, μεταφορά  σαμπανιαρίσματος ανύψωσης μεταφοράς και τοποθέτησης των δόμων στη θέση  εφαρμογής τους και τοποθέτησή τους σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση, διάνοιξη των εντορμιών, πιθανές τοπικές υποστυλώσεις ή αντιστηρίξεις για το σφήνωμα των κλειδιών κλπ σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης τις οδηγίες της επίβλεψης και τις υποδείξεις της υπηρεσίας ανά τεμάχιο τοποθετούμενου  δόμου  της ομάδας 5 χωρίς τα υλικά και την εργασία των βλήτρων.  Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου αναστήλωσης δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 533,00 |  |  |

| A.T.: | 009 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.9 | Λιθόδεμα κάτω από το γείσο σύμφωνα με τη φάση ανάκτησης ΣΤ της λιθεπένδυσης του μετώπου ποιότητας αντίστοιχης με σκυρόδεμα C20/25. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 3401.1 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Λιθόδεμα κάτω από το γείσο σύμφωνα με τη φάση ανάκτησης ΣΤ ποιότητας αντίστοιχης με σκυρόδεμα C20/25.

Το λιθόδεμα συνδέει τα δίγλυφα και δημιουργεί εσοχές για την τοποθέτηση των ανάγλυφων μετώπων. Το λιθόδεμα αποτελείται από κονίαμα με αδρανή από αναλλοίωτους λίθους. Η ανατολική και δυτική απόληξη του μετώπου στη στάθμη αυτή συμπληρώνεται επίσης  με λιθόδεμα.

Τοποθετούνται οι μετώπες με τον ανάγλυφο διάκοσμο και στερεώνονται, σε κάθε φάτνωμα, με τέσσερις ήλους από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316.

Στη τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους υλικά, εργασίες, ανυψωτικά συστήματα, προεργασίες ξυλότυποι και ικριώματα, που απαιτούνται από τους κανονισμούς ασφαλείας ως δάπεδα εργασίας, υλικά και πιθανές τοπικές υποστυλώσεις ή αντιστηρίξεις,  χωρίς τα υλικά και την εργασία των βλήτρων.

Ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου ότι είναι απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου αναστήλωσης δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 755,00 |  |  |

| A.T.: | 010 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.10 | Κατασκευή κάτω τμήματος γείσου από τεχνητό λίθο (οπλισμένο με ωστενιτικό χάλυβα λιθόδεμα, αντίστοιχης αντοχής με C20/25 και ποιότητα χάλυβα AISI316) σύμφωνα με τη φάση ανάκτησης ΣΤ της λιθεπένδυσης του μετώπου (χυτές μικροκατασκευές) |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 3401.1 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κατασκευή κάτω τμήματος γείσου ύψους 13cm από τεχνητό λίθο (οπλισμένο με ωστενιτικό χάλυβα λιθόδεμα, αντίστοιχης αντοχής με C20/25 και ποιότητα χάλυβα AISI316) σύμφωνα με τη φάση ανάκτησης ΣΤ της λιθεπένδυσης του μετώπου (χυτές μικροκατασκευές)

Ο τεχνητός λίθος επενδύεται περιμετρικά με φυσικό λίθο και εμφανή κάτω παρειά. Η πάκτωση της πλάκας μέσα στο στηθαίο θα εξασφαλιστεί με εφαρμογή βλήτρων Στους λίθους της περιμετρικής λιθεπένδυσης του γείσου εφαρμόζονται βλήτρα. Οι λίθοι αυτοί μετά την τοποθέτηση των βλήτρων τοποθετούνται στο εσωτερικό του ξυλότυπου και ενσωματώνονται στο γείσο με την έγχυση του τεχνητού λίθου. Η έγχυση προϋποθέτει την παραλαβή της υποκείμενης λιθεπένδυσης που πρέπει να είναι χωρίς ατέλειες από την Υπηρεσία.

Στη τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους υλικά, εργασίες, ανυψωτικά συστήματα, προεργασίες ξυλότυποι και ικριώματα που απαιτούνται από τους κανονισμούς ασφαλείας ως δάπεδα εργασίας, παρασκευή, έγχυση και απομάκρυνση ξυλοτύπου, υλικά και πιθανές τοπικές υποστυλώσεις ή αντιστηρίξεις,  χωρίς τα υλικά και την εργασία των βλήτρων.

Ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου ότι είναι απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου αναστήλωσης δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1036,00 |  |  |

| A.T.: | 011 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.11 | Καθαίρεση και ανάκτηση της λιθοδομής πλήρωσης των φεγγιτών |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 3401.1 |  | 100,00% |
| --- | --- | --- | --- |

Γίνεται καθαίρεση και ανάκτηση της λιθοδομής πλήρωσης των φεγγιτών. Στους δόμους που πρόκειται να καθαιρεθούν και είναι αναρτημένοι με μεταλλικά στοιχεία εφαρμόζεται διάλυμα θειογλυκολικού αμμωνίου (ακετομερκαπτάνη) με το οποίο επιτυγχάνεται μείωση της πρόσφυσής τους.  Η εξαγωγή τους γίνεται μετά με απλά μηχανικά μέσα.

Κατά την καθαίρεση γίνεται διαλογή των δόμων και συντηρούνται αυτοί που παρουσιάζουν την απαιτούμενη γεωμετρία σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση και έχουν ικανοποιητικά μηχανικά χαρακτηριστικά Η συμπλήρωση σε όλο το βάθος γίνεται με φυσικό λίθο. Γίνεται κοπή (διαμόρφωση) του τεμαχίου σε ακριβείς διαστάσεις (ύψος, πλάτος, μήκος) έτσι ώστε με την τοποθέτηση να μην δημιουργούνται περιμετρικά αρμοί. Στο εσωτερικό της λιθοδομής οι αρμοί πληρούται με ρευστή κονία. Στις θέσεις που εντοπισθούν μεταλλικά στοιχεία θα τοποθετηθούν νέα ποιότητας χάλυβα AISI316.

Ο αναλλοίωτος φυσικός λίθος θα είναι από  πετρώματα του Σταυρού Ακρωτηρίου ή του Γαβαλοχωρίου Αποκορώνου (γαβαλόπετρα).

Στη τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους υλικά, εργασίες, προεργασίες ικριώματα που απαιτούνται από τους κανονισμούς ασφαλείας ως δάπεδα εργασίας, υλικά και πιθανές τοπικές επιπρόσθετες υποστυλώσεις ή αντιστηρίξεις, ξύλινη ράμπα κλπ. Ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου ότι είναι απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης συμπεριλαμβανόμενης της προμήθειας και τοποθέτησης των μεταλλικών στοιχείων στις θέσεις που προΰπαρχαν. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου αναστήλωσης δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

Τιμή πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης σε επιφάνεια.

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 322,50 |  |  |

| A.T.: | 012 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.12 | Στεγάνωση στέψης νέων λιθοδομών στο βόρειο και το νότιο μέτωπο |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 7903 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Η στεγάνωση της στέψης νέων λιθοδομών γίνεται με επιδιόρθωση μικροανωμαλιών των λίθων και εφαρμογή κονιάματος αρμολογημάτων με  διαμόρφωση κατάλληλων ρήσεων ώστε να μην λιμνάζουν τα όμβρια. Το κονίαμα θα είναι αντίστοιχης σύνθεσης με τα κονιάματα των αρμολογημάτων και για τη στεγανοποίηση του θα έχει  πρόσμικτο τύπου CERESIT-CC-91

Ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου ότι είναι απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου στεγάνωσης και του υλικού δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 48,55 |  |  |
| A.T.: | 013 |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.45 | Απομάκρυνση των μεταλλικών στοιχείων που είναι στην πρόσοψη του μετώπου |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 2303 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Για την απομάκρυνση των μεταλλικών στοιχείων που είναι στην πρόσοψη του μετώπου απαιτείται η μείωση της πρόσφυσής τους και η εξαγωγή τους με απλά μηχανικά μέσα.  Η εφαρμογή γίνεται με λήψη μέτρων προστασίας (γάντια και μάσκα-υλικό δύσοσμο και σχετικά τοξικό). Η παρασκευή του υλικού γίνεται με διάλυση 50-70ml υγρού θειογλυκολικού αμμωνίου σε 950-1000ml νερό. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης θειογλυκολικού οξέος ρίχνουμε 20-30ml αμμωνία. Η εφαρμογή γίνεται με εμποτισμό της λιθοδομής με το διάλυμα με χρήση χαρτοβάμβακα. Ο απαιτούμενος μέσος χρόνος εφαρμογής είναι τέσσερις ώρες / τεμάχιο, με μέση κατανάλωση ενός λίτρου / τεμάχιο. Τυχόν τροποποιήσεις του υλικού και τρόπου εφαρμογής του δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 242,00 |  |  |
| A.T.: | 014 |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.77 | Συντήρηση μεταλλικών ήλων στις αίθουσες για την ανάρτηση Η/Μ εξοπλισμού |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 7744 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αφαιρούνται τα προϊόντα οξείδωσης των ήλων. Εφαρμόζονται δύο στρώσεις ασταρώματος εποξειδικού αντισκωρικού με βάση τον φωσφορικό ψευδάργυρο, πάχους 80μm η κάθε μια για να επιτευχθεί πολύ υψηλή αντισκωριακή προστασία (barrier protection). Τέλος εφαρμόζονται δύο στρώσεις χρώματος πολυουρεθάνης (αλειφατικής) δύο συστατικών για να επιτευχθούν μεγάλες αντοχές στις καιρικές επιδράσεις.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά, μικρούλικα για την πλήρη και έντεχνη εφαρμογή σύμφωνα με τις υποδείξεις του προϊόντος, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 202,30 |  |  |
| A.T.: | 015 |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.63 | Κλειδιά συρραφής σε αντικατάσταση εξαλλοιωμένων ή θρασυσμένων λιθόπλινθων και ρηγματώσεις μεγάλου εύρους |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 4515 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καθαιρούνται οι εξαλλοιωμένοι ή θραυσμένοι λίθοι και δημιουργείται φωλιά. Εντός της φωλιάς που έχει δημιουργηθεί γίνεται τοπική αποξήλωση όλων των ετοιμορρόπων λίθων και των χαλαρών κονιαμάτων με προσοχή, καθαρισμός των επιφανειών των λίθων και του χώρου της φωλιάς  με απομάκρυνση της σκόνης, προσεκτική διαβροχή τους και ανάκτηση τους με χρησιμοποίηση υπαρχόντων λίθινων τσιβικιών. Κάθε νέος λίθος τοποθετείται και συνδέεται  με τους διατηρούμενους δόμους με την τοποθέτηση στην εσωτερική παρειά του σε απαραίτητες θέσεις επιμηκών λίθων (κλειδιά) από υπάρχοντες λίθους ή άλλους λαξευτούς με σκοπό την καλύτερη συρραφή παλαιού και νέου  δόμου.  Η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης γίνεται σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη. Σε αποδιοργανωμένες περιοχές γίνονται εφόσον απαιτηθεί τοπικές υποστυλώσεις ή αντιστηρίξεις.

Οι ρηγματώσεις μεγάλου εύρους, στις λιθοδομές, θα αποκατασταθούν με λίθινα κλειδιά συρραφής. Διανοίγονται φωλιές κατά μήκος τους, ανά 50cm, για να εφαρμοστούν σε αυτές υγιείς λίθοι, παρόμοιας σύστασης με τους υπάρχοντες στην περιοχή εφαρμογής, με επαρκές μήκος πάκτωσης. Γύρω από τη ρωγμή και κατά μήκος της γίνεται διεύρυνση των χειλέων της με ξύσιμο με συρματόβουρτσα με ιδιαίτερη επιμονή για να αφαιρεθούν τα σαθρά τμήματα του κονιάματος και τα σπασμένα λιθοσώματα. Η αντικατάσταση των λιθοσώματων γίνεται χωρίς να διαταραχθεί η ισορροπία των λοιπών λιθοσωμάτων της περιοχής εργασίας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, θα γίνουν τοπικές αντιστηρίξεις στη λιθοδομή (μποτιλιάρισμα). Γίνεται έκπλυση της φωλιάς με νερό υπό ελεγχόμενη πίεση ή διαβροχή (κατά περίπτωση), πολύ καλή προετοιμασία της διεπιφάνειας (χρήση εργαλείων λιθοξόου, συρματόβουρτσα, ψιλό μυστρί) και τοποθέτηση κολυμπητά του νέου λιθοσώματος με τσιμεντοκονία σταθερού όγκου και με τρόπο που να αποκατασταθεί η επιφάνεια της λιθοδομής. Γίνεται  καθαίρεση σαθρών κονιαμάτων σε βάθος και καθαρισμός των αρμών. Στους αρμούς που έχουν απομακρυνθεί τα σαθρά κονιάματα και στους αρμούς που δημιουργούνται με την αντικατάσταση ρηγματωμένων ή εξαλλοιωμένων δόμων, γίνεται εφαρμογή αρμολογημάτων σε βάθος και εφόσον απαιτείται η εφαρμογή ενεμάτων, παράλληλη τοποθέτηση σωληνίσκων ελέγχου και εισπίεσης ενεμάτων σε κάνναβο 50Χ50cm.

Οι έλεγχοι των λίθων γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΝ13755, ΕΝ1926, ΕΝ1744 1 έως 6, ΕΝ771 1 έως 6, ΕΝ772 1 έως 20, ΕΝ1367, 1 έως 6.

Η τιμή περιλαμβάνει κάθε υλικό, εργασία και προεργασία για την ολοκληρωμένη εκτέλεση των παραπάνω εργασιών σύμφωνα με τη μελέτη, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις της σύνθεσης και του τρόπου εφαρμογής δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου εφαρμογής τους δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 105,00 |  |  |

| A.T.: | 016 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.13 | Συντήρηση μεταλλικών θυρών πολυσύνθετου σχεδίου μετώπου Πύλης προς την παλιά πόλη |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 6222 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Η συντήρηση των μεταλλικών θυρών πολυσυνθέτου σχεδίου του μετώπου πύλης προς την παλιά πόλη γίνεται αφού βγουν από τη θέση τους σε εργαστήριο του αναδόχου. Επιτόπου συντηρούνται τα βλήτρα, τα πλαίσια, τα αρμοκάλυπτρα κλπ. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία καθαρίζονται με αμμοβολή. Εφαρμόζονται δύο στρώσεις ασταρώματος εποξειδικού αντίσκωριακού με βάση τον φωσφορικό ψευδάργυρο, πάχους 80μm η κάθε μια για να επιτευχθεί πολύ υψηλή αντισκωριακή προστασία (barrier protection). Τέλος εφαρμόζονται δύο στρώσεις χρώματος πολυουρεθάνης (αλειφατικής) δύο συστατικών για να επιτευχθούν μεγάλες αντοχές στις καιρικές επιδράσεις.

Τιμή πλήρους κατασκευής συμπεριλαμβανομένου ότι είναι απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της, ήτοι υλικά και εργασία επιτόπου και στο εργαστήριο όπως καταβίβασης μεταφοράς ανύψωσης αναρτήσεως βαφής και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία κλπ σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης τις οδηγίες της επίβλεψης και τις υποδείξεις της υπηρεσίας ανά τεμάχιο  θύρας. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου συντήρησης δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1600,00 |  |  |

| A.T.: | 017 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.14 | Κατασκευή μεταλλικού φεγγίτη κεντρικής θύρας μετώπου Πυλης προς την παλιά πόλη |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 6222 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Η κατασκευή του μεταλλικού φεγγίτη της κεντρικής θύρας του μετώπου της πύλης προς την παλιά πόλη θα είναι ίδιου σχεδίου με τη θύρα. Θα συνταχθεί κατασκευαστικό σχέδιο σύμφωνα με τις υπάρχουσες διαστάσεις το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην υπηρεσία. Οι ράβδοι οι συνδέσεις κλπ στοιχεία της θύρας θα είναι από μασίφ σίδηρο κατασκευασμένες σε τόρνο. Ο φεγγίτης θα είναι με πλαίσια και φάσα από μασίφ σίδηρο και θα  στερεωθεί στην λιθοδομή με βλήτρα από ανοξείδωτο χάλυβα Φ20 και μήκους 50cm τοποθετημένα με εποξειδική ρητίνη. Πριν τη βαφή θα γίνει πολύ καλός καθαρισμός των επιφανειών με αμμοβολή. Ως βαφή θα εφαρμοστούν δύο στρώσεις ασταρώματος εποξειδικού αντίσκωριακού με βάση τον φωσφορικό ψευδάργυρο, πάχους 80mm η κάθε μια για να επιτευχθεί πολύ υψηλή αντισκωριακή προστασία (barrier protection) και δύο στρώσεις χρώματος πολυουρεθάνης (αλειφατικής) δύο συστατικών για να επιτευχθούν μεγάλες αντοχές στις καιρικές επιδράσεις. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν υαλοπίνακες αυτοί θα είναι ασφαλείας και χρωματισμού σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα  υλικά και μικρούλικα εν γένει και κάθε εργασία πλήρους κατασκευής, αναρτήσεως, βαφής και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου κατασκευής του φεγγίτη δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1850,00 |  |  |

| A.T.: | 018 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.15 | Κατασκευή νέας μεταλλικής θύρας νότιου μετώπου Πύλης |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 6222 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Η σιδηρά νότια θύρα θα είναι δίφυλλη ανοιγόμενη ίδιου σχεδίου με τη θύρα της βόρειας εισόδου. Θα συνταχθεί κατασκευαστικό σχέδιο σύμφωνα με τις υπάρχουσες διαστάσεις το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην υπηρεσία. Οι ράβδοι οι συνδέσεις κλπ στοιχεία της θύρας θα είναι  από  μασίφ σίδηρο  κατασκευασμένες σε τόρνο. Η θύρα με πλαίσια και φάσα από  μασίφ σίδηρο θα στερεωθεί στην λιθοδομή με βλήτρα από ανοξείδωτο χάλυβα Φ20 και μήκους 50cm τοποθετημένα με εποξειδική  ρητίνη. Η θύρα θα  περιλαμβάνει όλα τα  εξαρτήματα λειτουργίας (μάνταλα, συρτές, κ.λ.π. όλα εκ μασίφ σιδήρου), κλείθρο και λουκέτο ασφαλείας, χειρολαβές και θα είναι βαμμένη. Πριν τη βαφή θα γίνει πολύ καλός καθαρισμός των επιφανειών με αμμοβολή. Ως βαφή θα εφαρμοστούν δύο στρώσεις ασταρώματος εποξειδικού αντίσκωριακού με βάση τον φωσφορικό ψευδάργυρο, πάχους 80mm η κάθε μια για να επιτευχθεί πολύ υψηλή αντισκωριακή προστασία (barrier protection) και δύο στρώσεις χρώματος πολυουρεθάνης (αλειφατικής) δύο συστατικών πάχους για να επιτευχθούν μεγάλες αντοχές στις καιρικές επιδράσεις.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα  υλικά και μικρούλικα εν γένει και κάθε εργασία πλήρους κατασκευής, αναρτήσεως, βαφής και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου κατασκευής δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 9900,00 |  |  |

| A.T.: | 019 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.2.16 | Κατασκευή μεταλλικής υδρορροής |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 1 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Μετά από επιτόπου μέτρηση της κλίσης της λιθοδομής στη θέση επιλογής συντάσσεται και υποβάλλεται προς έγκριση ακριβές κατασκευαστικό σχέδιο της υδρορροής. Η χοάνη θα είναι ύψους 50cm θα είναι στο άνω μέρος της ημικυκλικής μορφής διαμέτρου 500mm και στο κάτω μέρος της κάτω θα φέρει έκκεντρο άνοιγμα Φ195 με προεξέχον τμήμα μήκους 15cm που θα εισέρχεται εντός της κατακόρυφης στήλης της υδρορροής κυκλικής διατομής Φ 200 και θα συνδέεται με αυτήν. Η χοάνη, η στήλη και  τα απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI316. Πριν την παράδοσή της η υδρορροή ελέγχεται με δοκιμές για την    πλήρη και κανονική λειτουργία της.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά, μικρούλικα (όπως υλικά σύνδεσης, στήριξης κλπ) και εργασία για την πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση της σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου κατασκευής των υδρορροών δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 112,30 |  |  |
| A.T.: | 020 |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.19 | Μεταλλικός προστατευτικός φορέας κάλυψης αρχαίων λειψάνων |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 6236 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Για την προστασία των Αρχαιοτήτων (λείψανα θεμελίων και ανωδομής) θα ληφθούν μετά από υποβολή και έγκριση από την Υπηρεσία μέτρα προστασίας. Ο μεταλλικός φορέας κάλυψης  που θα διαστασιολογηθεί θα εδράζεται σε κοντά υποστυλώματα με  πέλματα οι θέσεις των οποίων θα υποδειχτούν από την υπηρεσία και θα μπορεί να παραλάβει όλα τα φορτία από τα μηχανήματα τα εργαλεία το προσωπικό εξοπλισμό κλπ που θα χρησιμοποιηθούν στο τμήμα αυτό. Η διαστασιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς  EC3, EC7 και  EC8.

Ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου ότι είναι απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της, σύμφωνα με την τα σχέδια της μελέτης που θα εγκριθεί από την υπηρεσία και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου κατασκευής του φορέα προστασίας δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 225,80 |  |  |

| A.T.: | 021 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.36 | Θύρα αλουμινίου πλήρης |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 6502 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Θύρα αλουμινίου πλήρης, ανοιγόμενη, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, με μηχανισμούς λειτουργίας και ασφαλείας και με πανέλο πλήρωσης από φύλλο αλουμινίου και στις δύο όψεις με ενδιάμεσο πετροβάμβακα. Στην τιμή περιλαμβάνονται εκτός των παραπάνω και η ψευδόκασσα (από στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2,00 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π).

Στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων μικρουλικών εν γένει επί τόπου, και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως, στερεώσεως, αναρτήσεως, συμπεριλαμβανομένης και της τοποθετήσεως κλείθρου και χειρολαβών. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου κατασκευής των θυρών αλουμινίου δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1300,00 |  |  |
| A.T.: | 022 |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.37 | Εξώθυρες μεταλλικές |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 6221 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Μεταλλικές πόρτες πλήρεις μονόφυλλες ή δίφυλλες, μετά ή όχι περσίδων ανοιγόμενων ή σταθερών, ενδεικτικού τύπου METALLOTECHNIKI. Θα συνταχθεί κατασκευαστικό σχέδιο σύμφωνα με τις υπάρχουσες διαστάσεις το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση  στην υπηρεσία πού θα περιλαμβάνει

α) Την κατασκευή κάσσας κατάλληλης διατομής και κατάλληλου  προφίλ  και με σκωτία, από λαμαρίνα DKP πάχους 1,50μμ, πού στερεώνεται με τζινέτια ανά 0,50m, εναλλάξ σε όλο το ύψος, και στριφώνια ικανού μήκους πακτώσεως και αντίστοιχης διατομής.

Τα κενά μεταξύ κάσσας και τοιχοποιίας καλύπτονται με υδαρές τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου.

β)Τη κατασκευή των θυρόφυλλων, από στραντζαριστό σκελετό ορθογωνικής διατομής ενδεικτικών διαστάσεων 40*60*1,5mm (ορθοστάτες κλπ), 40*40*1,5 mm (σκελετός περσίδων), και 120*40*1,5 mm (κατωκάσι) με την αναγκαία αντοχή και πυκνότητα και ενισχύσεις στο ύψος της χειρολαβής, με κατάλληλο τεμάχιο σιδηροσωλήνας.

Η εξωτερική επένδυση των θυροφύλλων, γίνεται από λαμαρίνα ψύχρας εξελάσεως DKP πάχους 1,5 mm, και στον εσωτερικό κενό χώρο τοποθετούνται πλάκες ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑ των 50kg/m3.

γ)Την περσιδωτή κατασκευή από λαμάκια 3*50 mm κατάλληλα τοποθετημένα, στις θέσεις πού προβλέπεται από την μελέτη (άνω και κάτω).

δ)Τα απαιτούμενα αρμοκάλυπτρα των φύλλων (μπινί) διαστάσεων 25*3 mm περίπου, από μεταλλικές λάμες πού ηλεκτροσυγκολούνται στην μεταλλική επιφάνεια των θυροφύλλων.

ε)Την προμήθεια και κατάλληλη τοποθέτηση μεντεσέδων, κλείθρων, χειρολαβών σχήματος  ΠΙ  και  διατομής Φ16, ορειχάλκινου σύρτη κλπ εξαρτημάτων λειτουργίας, αρίστης ποιότητας και της επιλογής της επίβλεψης.

Η θύρα θα είναι βαμμένη. Πριν τη βαφή θα γίνει πολύ καλός καθαρισμός των επιφανειών με αμμοβολή. Ως βαφή θα εφαρμοστούν   δύο στρώσεις ασταρώματος εποξειδικού αντίσκωριακού με βάση τον φωσφορικό ψευδάργυρο, πάχους 80mm η κάθε μια για να επιτευχθεί πολύ υψηλή αντισκωριακή προστασία (barrier protection) και δύο στρώσεις χρώματος πολυουρεθάνης (αλειφατικής) δύο συστατικών πάχους για να επιτευχθούν μεγάλες αντοχές στις καιρικές επιδράσεις.

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, και στερέωσης, υλικά επί τόπου και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου κατασκευής των μεταλλικών θυρών δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1808,30 |  |  |
| A.T.: | 023 |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.44 | Δίφυλλη συρόμενη πόρτα από κρύσταλλο extra clear triplex με αυτοματισμό λειτουργίας |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 5421 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Δίφυλλη συρόμενη πόρτα από κρύσταλλο extra clear triplex με αυτοματισμό λειτουργίας οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου μετά από υποβολή μελέτης και έγκρισή της από την υπηρεσία συμπεριλαμβανομένων της χειρολαβής και του γρύλλου και άπαντα τα λοιπά υλικά κατασκευής, στερεώσεως και αναρτήσεως και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθετήσεως προς λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 3550,00 |  |  |
| A.T.: | 024 |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.35 | Θύρες με φύλλα πλήρη πρεσσαριστά κόντρα-πλακέ |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 5446.1 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Θύρες με φύλλα πλήρη πρεσσαριστά κόντρα-πλακέ ή μετά φεγγίτου με τετράξυλο (κάσσα) δρομικού εκ ξυλείας τύπου Σουηδίας προελεύσεως Σουηδίας. Θυρόφυλλα συνολικού πάχους 5cm αποτελούμενα από πλαίσιο εξ ξυλείας τύπου Ρουμανίας 4X7cm μετ' ενισχύσεως εις το ύψος του κλείθρου δι' ενός τεμαχίου διαστάσεων 4X5X40cm μετά σκελετού σταυρωτού εκ ξύλων 4X5cm ανά 15cm το πολύ ή εκ πήχεων σταυρωτών διατομής καθαρός τουλάχιστον 36X8mm ανά αποστάσεις τοιαύτας, ώστε το επόμενο κενόν να μη υπερβαίνει τα 50X50mm και περιθωρίων 5X2,5cm εκατέρωθεν και επένδυση των δυο όψεων πρεσσαριστή δια κόντρα πλακέ των 5mm.

Στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων βοηθητικών ικριωμάτων κλπ σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου κατασκευής και τοποθέτησης των θυρών δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 450,00 |  |  |

| A.T.: | 025 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.78 | Χειρολισθήρας από σωληνωτή ανοξείδωτη διατομή, ποιότητας AISI 316L, διαμέτρου 2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 6428 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Χειρολισθήρας από σωληνωτή ανοξείδωτη διατομή, ποιότητας AISI 316L, διαμέτρου 2'', στερεωμένος επί σκυροδέματος με επίσης σωληνωτή ανοξείδωτη διατομή διαμέτρου 14mm και φλάντζα από ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου 5 cm και πάχους 5 mm ηλεκτροσυγκολλημένα μεταξύ τους (ποιότητα όλων των ανοξείδωτων AISI 316L). Ήτοι υλικά και μικρούλικα επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθετήσεως σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 66,30 |  |  |
| A.T.: | 026 |

| ΑΤΕΟ Ν10.2.56 | Περίφραξη εργοταξίου με φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας ύψους 2,05m |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΔΟ 2652 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Θα κατασκευασθεί προστατευτικό περίφραγμα στην περίμετρο του εργοταξίου από φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας ύψους 2,05 m πλευρές στηριζόμενα επί ορθοστατών γωνίας 30Χ30 mm τοποθετούμενων σε αποστάσεις έως 2.00m. Στις γωνίες του περιφράγματος, ή όπου υπάρχουν είσοδοι, οι ορθοστάτες θα ενισχύονται με λοξές αντηρίδες.

Το προστατευτικό περίφραγμα θα διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής σε αρίστη κατάσταση και θα παραμείνει μέχρι τέλους της εργολαβίας. Κάθε   εισερχόμενος   ή   ευρισκόμενος   εντός   του   εργοταξίου,   είτε εργατοτεχνίτης, είτε υπάλληλος είτε μηχανικός υποχρεούται να χρησιμοποιεί καθ' όσο χρόνο βρίσκεται εντός τους εργοταξίου ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά, μικρούλικα (όπως υλικά σύνδεσης, στήριξης, συστήματα ασφαλείας κλπ) για την πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

| ( 1 μμ ) | Μέτρο Μήκους |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 22,40 |  |  |

| A.T.: | 027 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.57 | Ικριώματα εργασίας και αντιστηρίξεων σιδηρά σωληνωτά βαρέου τύπου |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 2303 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ικριώματα εργασίας και αντιστηρίξεων σιδηρά σωληνωτά βαρέου τύπου, με δάπεδο εργασίας, αντιανέμιους συνδέσμους, μεταλλικές σωληνωτές αντηρίδες κλπ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπονήσει μελέτη των ειδικών ικριωμάτων και αντιστηρίξεων και να την υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση.

Τα χρησιμοποιούμενα μεταλλικά ικριώματα συναρμολογού¬νται συμφώνα με τις προδιαγραφές, οδηγίες και υποδεί¬ξεις του οικείου εργοστασίου κατασκευής αυτών. Οι τύποι των χρησιμοποιουμένων μεταλλικών ικριωμάτων πρέπει να πληρούν τους όρους προτύπων του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποιήσεως (Ε.Λ.Ο.Τ.). Γενικά ισχύουν για τα ικριώματα τα ακόλουθα: Υπουργική Απόφαση 16440/Φ.10.4/445 - (ΦΕΚ 756)  28-9-1993. Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών, ΠΔ 778/80 ''περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών'' και τα υλικά τους θα είναι τα προβλεπόμενα από το ΕΠ - ΕΛΟΤ ΕΝ 39 για τους χαλυβδοσωλήνες και ΣΕΠ -  ΕΛΟΤ 680 για τα ξύλινα μέρη τους, Π.Δ.305/96 περί ασφάλειας των εργαζομένων. Π.Δ.447/1975 ''περί ασφαλείας των ασχολούμενων σε οικοδομικές εργασίες''.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμο¬λόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά τους.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί του δαπέδου με αντηρίδες, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα και βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια επέμβασης επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά, μικρούλικα (όπως υλικά σύνδεσης, στήριξης, επένδυση πρόσοψης με λινάτσα ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος, πετάσματα ασφαλείας κλπ) για την πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 16,50 |  |  |
| A.T.: | 028 |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.17 | Εκσκαφές χωρίς μηχανικά μέσα στο νότιο μέτωπο υπό μορφή ανασκαφικής έρευνας |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 2112 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Η εκσκαφή κάθε ορύγματος θα γίνει χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων υπό μορφή ανασκαφικής έρευνας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί θα γίνει συνεχής άντληση των υδάτων εντός του ορύγματος. Οι παρειές του ορύγματος θα αντιστηριχθούν εφόσον κριθεί αναγκαίο. Στο τμήμα που θα αποκαλυφθεί γίνεται αποτύπωση και τεκμηρίωση.

Στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται οι αποτυπώσεις και τεκμηριώσεις οι αντλήσεις των υπογείων υδάτων και η αποζημίωση Αρχαιολόγου ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίες αντιστηρίξεις. Ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου ότι είναι απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου εκσκαφών δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 63,60 |  |  |

| A.T.: | 029 |
| --- | --- |

| ΑΤΕΟ Ν10.2.18 | Αντιστήριξη πρανών τάφρων στο νότιο μέτωπο |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΔΟ 2731 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αντιστήριξη πρανών τάφρων ορυγμάτων και θεμελίων, με   ξύλοζεύγματα, σανιδώματα,  μαδέρια   ή παρεμφερούς  τύπου   μεθοδολογία   σε  οποιοδήποτε πλάτος ή βάθος σκάμματος, ύστερα από έγγραφη εντολή  της Υπηρεσίας, με τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους καθώς και την  εργασία πλήρους κατασκευής,  αποσύνδεσης και απομάκρυνσης των  υλικών   για επαναχρησιμοποίηση.  Στο πρωτόκολλο παραλαβής   αφανών    εργασιών   της αναγραφόμενης ποσότητας   αντιστήριξης, θα σημειώνεται   απαραιτήτως   ο   χαρακτηρισμός του εδάφους που έχει καθοριστεί για το επιμετρούμενο σκάμμα  προκειμένου να   πιστοποιηθεί  η  αναφερόμενη  εργασία.

Ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου ότι είναι απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου αντιστήριξης δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 54,00 |  |  |

| A.T.: | 030 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.20 | Εκσκαφές χωρίς μηχανικά μέσα στο πλάτωμα και στο πρανές ΒΔ της πύλης του βορείου μετώπου |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 2112 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Οι εκσκαφές χωρίς μηχανικά μέσα είναι χωματουργικές εργασίες για τη στεγάνωση του πλατώματος (αποχωματώσεις μέχρι την αποκάλυψη του φορέα Ω/Σ πάνω από τους θόλους) και για την κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης  στο πρανές ΒΔ της Πύλης και εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως σιδηροϊστού.

Οι εργασίες θα εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε τα τμήματα εκσκαφής να παραμένουν ασφαλή για τους εργαζόμενους και αυτούς που κυκλοφορούν στο εργοτάξιο και να μην υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος καταρρεύσεως των πρανών κλπ.

Σε περίπτωση που για οποιανδήποτε λόγο γίνει διακοπή των εργασιών, τα ορύγματα πρέπει να εξασφαλίζονται επιπρόσθετα από οιονδήποτε κίνδυνο ακόμη δε και από τις καιρικές συνθήκες.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν υπό μορφή ανασκαφικής έρευνας.

Στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται οι αποτυπώσεις και τεκμηριώσεις και η αποζημίωση Αρχαιολόγου ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίες αντιστηρίξεις. Ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου ότι είναι απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου εκσκαφών δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 6,20 |  |  |

| A.T.: | 031 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.21 | Καθαιρέσεις Ω/Σ λιθεπενδύσεων - λιθοδομών με αδιατάραχτη κοπή |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 2226 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, λιθεπενδύσεων ή λιθοδομών (χωρίς πρόκληση ζημιών στο απομένον τμήμα), με την μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση για αποκομιδή. Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές αντιστηρίξεις- υποστυλώσεις, ο τεμαχισμός των αποκοπτόμενων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της καθαίρεσης. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας και χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή).

Ήτοι υλικά και εργασία, συμπεριλαμβανομένου ότι είναι απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου καθαιρέσεων δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 50,26 |  |  |

| A.T.: | 032 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.22 | Μεταφορά με μονότροχο πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 2178 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Τα προϊόντα εκσκαφής και καθαιρέσεων, προς απόρριψη, θα μεταφέρονται με μονότροχο σε θέση που θα επιλεγεί με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας και σε μέγιστη απόσταση 30m. Η κίνηση του μονότροχου θα γίνει πάνω σε ξύλινη ράμπα εφόσον απαιτηθεί.

Στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για την ξύλινη ράμπα για τη διέλευση του μονότροχου.

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 5,43 |  |  |

| A.T.: | 033 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.23 | Φορτοεκφόρτωση επί αυτοκινήτου |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 2171 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα από τη θέση φόρτωσης του υλικού εκσκαφής και καθαιρέσεων επί αυτοκινήτου έως τη θέση απόρριψης, με διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση.

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 3,20 |  |  |

| A.T.: | 034 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.24 | Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 2180 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, δια μέσου οδών καλής βατότητας και πέραν του ορίου των 50 km  που ορίζει η υπηρεσία χωρίς την φορτοεκφόρτωση και διάστρωση στο χώρο απόθεσης.

| ( 1 m3Km ) | Κυβοχιλιόμετρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 0,420 |  |  |

| A.T.: | 035 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.25 | Αποζημίωση καθυστέρησης αυτοκίνητου για φορτοεκφόρτωση λόγω ειδικών συνθηκών (μνημείο) |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 2171 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αποζημίωση καθυστέρησης αυτοκινήτου για φορτοεκφόρτωση λόγω ανασκαφικής έρευνας προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών και φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα.

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 2,33 |  |  |

| A.T.: | 036 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.26 | Καθαρισμός λιθοδομών |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 7179 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Προσεκτικός καθαρισμός των επιφανειών των λιθοδομών με ελαφρά απόξεση των ρύπων με κατάλληλη μεταλλική βούρτσα και απόπλυση με άφθονο νερό και καθαρισμό της επιφάνειας με πεπιεσμένο αέρα. Θα γίνει αφαίρεση των υπολειμμάτων κονιαμάτων με προσοχή με λεπτό εργαλείο και πλύση των αρμών με καθαρό νερό υπό πίεση. Θα γίνει όπου απαιτηθεί τοπική συμπλήρωση αρμολογημάτων με λεπτά μυστριά. Προ της ενάρξεως του αρμολογήματος θα γίνει καθαρισμός των αρμών και μετά από διαβροχή όλων των τοιχωμάτων, η πλήρωση των αρμών θα γίνει με συμπίεση κρησαρισμένης τσιμεντοκονίας. Οι επιφάνειες των αρμολογημάτων θα διατηρούνται νωπές με διαβροχή τους δύο φορές την ημέρα για τουλάχιστον τις επόμενες 7 ημέρες μετά την περάτωση και ακολούθως γίνεται η αποξήλωση των ικριωμάτων και καθαρισμός του χώρου.

Η τιμή περιλαμβάνει κάθε υλικό, εργασία και προεργασία σε οιανδήποτε στάθμη από το έδαφος για την ολοκληρωμένη εκτέλεση των παραπάνω εργασιών συμφώνα και με τις επί τόπου οδηγίες της επίβλεψης και οπωσδήποτε μέχρις ότου απομακρυνθούν όλοι οι ρύποι. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου καθαρισμού των λιθοδομών δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΩΔΕΚΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 12,00 |  |  |

| A.T.: | 037 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.27 | Λιθεπένδυση τοίχου αντιστήριξης πρανούς ΒΔ της Πύλης του βόρειου μετώπου |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 7564 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Προμήθεια επιτόπου επεξεργασία και εφαρμογή λαξευτών λίθων παρομοίων με τους υπάρχοντες στη λιθεπένδυση του νότιου τοίχου Ω/Σ σε επαφή με την οδική στοά από  πετρώματα του Σταυρού Ακρωτηρίου ή του Γαβαλοχωρίου Αποκορώνου (γαβαλόπετρα). Το πάχος των λίθων θα είναι 30cm και τοποθετούνται στη διαπλάτυνση του κεφαλόδεσμου των πασσάλων. Η λιθεπένδυση χτίζεται με  ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 300  kg τσιμέντου. Η ανάρτησή της με βλήτρα περιγράφεται στο άρθρο ΑΤ74. Οι αρμοί πρέπει να έχουν πλάτος 1cm  και θα  είναι ακανόνιστοι. Η λιθεπένδυση θα αρμολογείται με τσιμεντοκονίαμα από λευκό ή έγχρωμο τσιμέντο,   αναλογίας  600Kg τσιμέντου. Σε όλες τις περιπτώσεις η τελική επιφάνεια θα είναι επίπεδη. Μετά την αποπεράτωση του όλου έργου ακολουθεί ο τελικός καθαρισμός της λιθεπένδυσης.

Στην τιμή του άρθρου δεν συμπεριλαμβάνονται τα βλήτρα ανάρτησης. Ήτοι υλικά και εργασία, συμπεριλαμβανομένου ότι είναι απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου λιθεπένδυσης δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 166,00 |  |  |

| A.T.: | 038 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.28 | Λιθεπένδυση κλίμακας ανόδου στο πλάτωμα από το πρανές ΒΔ της πύλης του βορείου μετώπου |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 7564 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2m δια πορωλίθου πάχους  4cm/2cm (βατήρων/μετώπων). Οι βαθμίδες επενδύονται με πέτρες μετά από υποβολή και έγκριση σχεδίου. Γίνεται επιτόπου επεξεργασία και κοπή πλακών ευθειών ή λοξών και θραπινάρισμα του βατήρα.  Η επένδυση χτίζεται με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 600kg τσιμέντου. Σε όλες τις περιπτώσεις η τελική επιφάνεια θα είναι επίπεδη. Μετά την αποπεράτωση του όλου έργου ακολουθεί ο τελικός καθαρισμός της λιθεπένδυσης.

Στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και εργασία, συμπεριλαμβανομένου ότι είναι απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου λιθεπένδυσης δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 180,00 |  |  |

| A.T.: | 039 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.29 | Συμπλήρωση κορδονιού νότιου Τείχους |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 7936 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Συμπληρώνεται το κορδόνι στην ανατολική πλευρά του Νότιου Τείχους με τεμάχια μορφούμενα με λάξευση ή με εκμαγείο και παντογράφο στην αντίστοιχη γεωμετρία (επιφάνεια, ακμές)  σύμφωνα με το σωζόμενο τμήμα του κορδονιού. Κάθε τεμάχιο θα είναι μήκους 50cm περίπου και θα αναρτάται και συγκολλάται στη λιθοδομή με την εφαρμογή δύο βλήτρων Φ10, L=30cm ποιότητας ανοξείδωτου χάλυβα AISI316. Διανοίγονται τα διατρήματα πάκτωσης στο τεμάχιο που θα συγκολληθεί βάθους 5cm και Φ12. Τα διατρήματα πληρούνται με ρευστό κονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο και Ν/Τ=0,3 και τοποθετούνται μέσα σε αυτά τα βλήτρα. Το τεμάχιο παραμένει ακινητοποιημένο μέχρι της σκλήρυνση του κονιάματος. Γίνεται δοκιμαστική τοποθέτηση και στις θέσεις που τα βλήτρα θα συναντήσουν τη λιθοδομή διανοίγονται διατρήματα Φ20. Μετά τη διαπίστωση της ταύτισης βλήτρων και διατρημάτων, τα διατρήματα πληρούνται με το ρευστό κονίαμα και οι επιφάνειες συγκόλλησης καλύπτονται με κονίαμα. Τοποθετείται το προς συγκόλληση κομμάτι και εξασκείται πίεση με την παρεμβολή μαλακώματος. Οι λιθόπλινθοι μορφώνονται από αναλλοίωτο πέτρωμα της περιοχής Σταυρού Ακρωτηρίου ή Γαβαλοχωρίου Αποκορώνου (γαβαλόπετρα).

Στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των βλήτρων και της τοποθέτησής τους, των απαραιτήτων βοηθητικών ικριωμάτων καθώς και κάθε τι απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη συμπλήρωση-αποκατάσταση του κορδονιού, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου αποκατάστασης δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 409,26 |  |  |

| A.T.: | 040 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.30 | Κατασκευή νέων λιθοδομών |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 4312 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κατασκευή νέας λιθοδομής ή γωνιολιθοδομής από αναλλοίωτο πέτρωμα της περιοχής Σταυρού Ακρωτηρίου ή Γαβαλοχωρίου Αποκορώνου (γαβαλόπετρα), μιας δύο ή περισσότερων  ορατών ή μη όψεων οιουδήποτε πάχους και σε οποιοδήποτε ύψος και θέση, με χρήση τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 400kg λευκού τσιμέντου και 0,08 m3 άσβεστου σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ο πυρήνας θα κτιστεί με αργούς λίθους ή άλλους λαξευτούς που θα τοποθετηθούν εγκάρσια ή παράλληλα στην επιφάνεια του τοίχου και λίθινα τσιβίκια, με σκοπό την καλύτερη συρραφή και αλληλοπλοκή των λίθων.

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά και κάθε είδους εργασίες, προεργασίες, βοηθητικά ικριώματα που απαιτούνται από τους κανονισμούς ασφαλείας ως δάπεδα εργασίας, υλικά και πιθανές τοπικές υποστυλώσεις ή αντιστηρίξεις που θα χρειασθούν πέρα από αυτές που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο συνολικά και κάθε τι απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Η συσσώρευση των μπάζων θα γίνει σε θέσεις φορτώσεως που θα υποδειχθούν από την   επίβλεψη. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου κατασκευής δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 200,26 |  |  |

| A.T.: | 041 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.31 | Κατασκευή καθιστικών |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 4312 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Τα καθιστικά (πάγκοι) θα κατασκευαστούν με βάση τα σωζόμενα ίχνη στις λιθοδομές και ενός στηρίγματος στις υποχωρήσεις στις θέσεις που υπήρχαν Οι πάγκοι θα  κατασκευαστούν από συμπαγή ασβεστόλιθο ή μάρμαρο και θα ενσωματωθούν όπως οι αρχικοί στη λιθοδομή λειτουργώντας σαν πρόβολοι. Θα γίνει αφαίρεση των υπολειμμάτων των προβόλων ώστε οι νέοι   να έχουν το απαραίτητο βάθος και διατομή. Η δημιουργούμενη φωλεά καθαρίζεται. Ο πρόβολος τοποθετείται στη φωλιά υποστυλώνεται και αλφαδιάζεται. Το διάκενο προβόλου λιθοδομής αρμολογείται με ταυτόχρονη τοποθέτηση περιμετρικά ακροφυσίων εισπίεσης ενέματος. Το ένεμα θα είναι με βάση το λευκό τσιμέντο σε αναλογία Ν/Τ=0,5 με πρόσμικτα για τον περιορισμό της συρρίκνωσης του ενέματος. Η επιλογή του πετρώματος ή του μαρμάρου  πριν τη λάξευσή του πρέπει να τύχει της έγκρισης της υπηρεσίας.

Στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων της προμήθειας κοπής και λάξευσης των επιμέρους τμημάτων των καθιστικών, όπως οι πρόβολοι και οι πλάκες καθισμάτων, της τοποθέτησης τους και εφαρμογής ενεμάτων για την πάκτωσή τους, των απαραιτήτων βοηθητικών ικριωμάτων της συγκόλλησης των επιμέρους τμημάτων τους  καθώς και κάθε τι απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη συμπλήρωση-αποκατάσταση του κορδονιού, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου κατασκευής των καθιστικών πάγκων δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 2930,00 |  |  |

| A.T.: | 042 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.32 | Οπτοπλινθοδομές πάχους 1 πλίνθου, ηπατικές (με τοίχωμα συνολικοί πάχους 19cm) |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 4623.1 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πλινθοδομές πάχους μιας πλίνθου (μπατικές) δια διακένων οπτοπλίνθων διαστάσεων 19 Χ 12 Χ 9 cm και ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 1:21/2 των 150 kg τσιμέντου. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα σημεία σύνδεσης των οπτοπλινθοδομών με τα κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία από σκυρόδεμα. Στα μεν κατακόρυφα προηγείται πεταχτή τσιμεντοκονία (1:3 κατ' ελάχ. ασβέστη) στην επιφάνεια του σκυροδέματος μετά από προηγούμενο κατάβρεγμα, στα δε οριζόντια π.χ πάτος δοκού οροφή γίνεται με σφήνωση λοξών τούβλων (διαστάσεων 19X9X6) και ισχυρή τσιμεντοκονία αφού το χτίσιμο του κανονικού τοίχου σταματήσει 10,0 cm κάτω από το Φ.Ο. και μετά την παρέλευση του αναγκαίου χρόνου για την συστολή ξηράνσεως του κονιάματος. Οι αρμοί μεταξύ των τούβλων έχουν πάχος 1,0 cm και είναι συνεχείς στην οριζόντια έννοια, ενώ οι κάθετοι δεν βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφο. Σφάλματα, όπως εσφαλμένη χάραξη, διάταξη, ανακρίβεια στην  ευθυγράμμιση, αποκλίσεις της κατακόρυφου στις επιφάνειες των τοίχων, στις γωνίες και τους λαμπάδες, κακοκομμένοι πλίνθοι, ανώμαλοι ή πολύ παχείς οριζόντιοι ή εγκάρσιοι αρμοί,  κ.λπ.  δεν θα είναι  αποδεκτά  και  οποιαδήποτε τέτοια εργασία που θα απορριφθεί από την Επίβλεψη θα κατεδαφίζεται τελείως και θα κτίζεται εκ νέου με έξοδα του Αναδόχου.

Τα προϊόντα κατεδάφισης δεν θα επαναχρησιμοποιούνται. Η τοιχοποιία ενισχύεται με την κατασκευή σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Τα σενάζ θα έχουν πλάτος όσο το πάχος της αντίστοιχης οπτοπλινθοδομής και ύψος 10 cm. Ο οπλισμός τους θα είναι  4Φ10 (2Φ10 άνω και 2Φ10 κάτω) με  εγκάρσιους συνδετήρες Φ 6/25. ποιότητας χάλυβα    S 500

Στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων βοηθητικών ικριωμάτων τα σενάζ κλπ σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου κατασκευής των οπτοπλινθοδομών δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 30,54 |  |  |

| A.T.: | 043 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.33 | Οπτοπλινθοδομές πάχους 1/2 πλίνθου, (δρομικοί τοίχοι) (με τοίχωμα συνολικού πάχους 9cm) |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 4622.1 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πλινθοδομές πλίνθου (δρομικές) δια διακένων οπτοπλίνθων διαστάσεων 19 Χ 12 Χ 9 cm και ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα σημεία σύνδεσης των οπτοπλινθοδομών με τα κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία από σκυρόδεμα. Στα μεν κατακόρυφα προηγείται πεταχτή τσιμεντοκονία (1:3 κατ' ελάχ. ασβέστη) στην επιφάνεια του σκυροδέματος μετά από προηγούμενο κατάβρεγμα, στα δε οριζόντια π.χ πάτος δοκού-οροφή γίνεται με σφήνωση λοξών τούβλων (διαστάσεων 19X9X6) και ισχυρή τσιμεντοκονία αφού το χτίσιμο του κανονικού τοίχου σταματήσει 10,0 cm κάτω από το Φ.Ο. και μετά την παρέλευση του αναγκαίου χρόνου για την συστολή ξηράνσεως του κονιάματος. Οι αρμοί μεταξύ των τούβλων έχουν πάχος 1,0 cm και είναι συνεχείς στην οριζόντια έννοια, ενώ οι κάθετοι δεν βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφο. Σφάλματα, όπως εσφαλμένη χάραξη, διάταξη, ανακρίβεια στην  ευθυγράμμιση, αποκλίσεις της κατακόρυφου στις επιφάνειες των τοίχων, στις γωνίες και τους λαμπάδες, κακοκομμένοι πλίνθοι, ανώμαλοι ή πολύ παχείς οριζόντιοι ή εγκάρσιοι αρμοί,  κ.λπ.  δεν θα είναι  αποδεκτά  και  οποιαδήποτε τέτοια εργασία που θα απορριφθεί από την Επίβλεψη θα κατεδαφίζεται τελείως και θα κτίζεται εκ νέου με έξοδα του Αναδόχου.

Τα προϊόντα κατεδάφισης δεν θα επαναχρησιμοποιούνται. Τα σενάζ θα έχουν πλάτος όσο το πάχος της αντίστοιχης οπτοπλινθοδομής και ύψος 10 cm. Ο οπλισμός τους θα είναι 4Φ10 (2Φ10 άνω και 2Φ10 κάτω) με  εγκάρσιους συνδετήρες Φ 6/25 και θα είναι ποιότητας χάλυβα S 500 και ποιότητας σκυροδέματος  C12/15.

Στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων βοηθητικών ικριωμάτων τα σενάζ κλπ σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου κατασκευής των οπτοπλινθοδομών δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 11,54 |  |  |

| A.T.: | 044 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.38 | Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια group 1 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 7326.1 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη ''GROUP 1'', οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου. διαστάσεων 2ΟΧ2Ο ενδεικτικού τύπου PHILKERAM JOHNSON CRYSTAL BIANCO τοποθετουμένων σε οιαδήποτε επιφάνεια με κόλλα πλακιδίων τύπου ELIBOND με κατανάλωση 3 Kg/m2 μετά από προηγούμενο καθαρισμό    της  προς επένδυση  επιφανείας, με αρμούς έως 5 mm κα αρμολογήματος    με υλικό αρμολόγησης τύπου ELIFIX έγχρωμου περιλαμβανομένης της εργασίας διάνοιξης οπών, στα πλακίδια, διέλευσης υδραυλικών σωληνώσεων,   τοποθέτησης διακοπτών, ρευματοδοτών, ειδών υγιεινής κλπ. την κατεργασία των ακμών συνάντησης των πλακιδίων για τη δημιουργία φαλτσογωνιών   καθώς και της συναρμογής γενικά των πλακιδίων με τις λοιπές κατασκευές Δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 26,00 |  |  |

| A.T.: | 045 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.39 | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια group 4 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 7331 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη ''GROUP 4'', διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με ειδική κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και εργασία πλήρους χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού με υλικά και μικρούλικα επί τόπου, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 25,00 |  |  |

| A.T.: | 046 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.40 | Επιστρώσεις δαπέδων με πορώλιθους |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 7312 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Επιστρώσεις με ορθογωνισμένες πλάκες πορωλίθου μετά από υποβολή του τεύχους των εργαστηριακών δοκιμών προσδιορισμού της χημικής και ορυκτολογικής τους σύστασης και των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών τους και έγκριση του  από την υπηρεσία.  Οι πλάκες τοποθετούνται  κατόπιν διαβροχής με άφθονο νερό δια τσιμεκονιάματος των 450 Kg τσιμέντου και λεπτοκόκκου καθαρής άμμου πάχους 2cm με αρμούς το πολύ 1cm, μετά καθαρισμού αυτών, και αρμολογουμένων δια τσιμεντοκονιάματος των 600 Kg τσιμέντου δια λεπτοκόκκου καθαρής άμμου θαλάσσης μετά στεγανοποιητικού μάζας ή άλλου προσμίκτου αν απαιτηθεί, κατά τα λοιπά ως την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης, ήτοι υλικά εν γένει επί τόπου, και εργασία κοπής, λείανσης, μόρφωσης και πλήρους τοποθετήσεως. Πάχους 5 cm, πλάτους 20 - 50 cm. και μήκους 30-50cm.

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 275,83 |  |  |

| A.T.: | 047 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.41 | Επιστρώσεις καλντεριμιού με πορώλιθους |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 4106 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Επιστρώσεις (καλντερίμι) με λίθους από αναλλοίωτο πορώλιθο μετά από διαλογή και μόρφωση της επιφανείας αυτών (με πελέκημα) για κάλυψη του καλντεριμιού, με  επιφάνεια λίθων τουλάχιστον 0,025 m2 και με το πάχος τους  τουλάχιστον 15,00cm. Τοποθετούνται με αρμούς 2,00 έως 3,50cm επί υποστρώματος καθαρής άμμου λατομείου πάχους 5 έως 7 cm σταθεροποιημένης με τσιμέντο (100kg/m3). Μετά την τοποθέτηση τους οι λίθοι σταθεροποιούνται με δόνηση (μηχανικό μέσον) και γίνεται σφράγισμα της τελικής επιφάνειας (''αρμολόγημα''- πλήρωση των αρμών) με μίγμα, λεπτόκοκκης  καθαρής άμμου λατομείου και τσιμέντου (200Kg/m3) ή με μίγμα άμμου-τσιμέντου-κοσκινισμένου χώματος έτσι ώστε να επιτευχθεί πλήρης ακινησία της επίστρωσης. Εάν απαιτηθεί γίνεται  συμπλήρωση της επιφάνειας με μίγμα και δόνηση εκ νέου μέχρι  την τέλεια πλήρωση των αρμών κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια και με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται υλικά εν γένει και εργασία πλήρους κατασκευής, ως και κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί για καθαρισμό της επιφάνειας και απομάκρυνση τυχόν περίσσειας άμμου (πλήρως περαιωμένη εργασία).

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 152,12 |  |  |

| A.T.: | 048 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.42 | Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30cm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 7316 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, με αρμούς πλάτους έως 5mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμσ των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 άσβεστου.

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 22,00 |  |  |

| A.T.: | 049 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.43 | Χρωματισμοί κοινοί επί επιφανειών επιχρισμάτων δια πλαστικού χρώματος προηγουμένου σπατουλαρίσματος |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 7785.1 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Χρωματισμοί κοινοί επί επιφανειών επιχρισμάτων δια πλαστικού χρώματος εις δύο διαστρώσεις, άνευ προηγουμένου σπατουλαρίσματος ήτοι: προετοιμασία των επιφανειών και αστάρωμα δια πλαστικού χρώματος και διάστρωση δύο στρώσεων πλαστικού χρώματος.

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 7,75 |  |  |

| A.T.: | 050 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.34 | Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 7152 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί καταλλήλου πλαστικού πλέγματος εις τρεις στρώσεις εκ των οποίων η πρώτη δια τσιμεντοκονιάματος των 450kg τσιμέντου, η δεύτερη δια τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 400kg τσιμέντου (η πρώτη και δευτέρα στρώση ενισχυμένες μετά ινών πολυπροπυλενίου-προελεύσεως εξωτερικού τύπου HARBOYRITE-324-6917), η δε τρίτη δια μαρμαροκονιάματος 1:2 οιασδήποτε στάθμης από του εδάφους, εις ύψος δε από του δαπέδου εργασίας μέχρι 5,00m.

Στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων βοηθητικών ικριωμάτων κλπ σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου εφαρμογής των επιχρισμάτων και των υλικών δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 11,81 |  |  |
| A.T.: | 051 |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.61 | Επιχρίσματα στο βόρειο μέτωπο της Πύλης, το στηθαίο και τους αεραγωγούς |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 7121 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά δια ασβεστοτσιμεντοθηραϊκονιάματος πάχους 2,5cm, εις τρεις διαστρώσεις εκ των οποίων n πρώτη πιτσιλιστή και η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και η τρίτη τριπτή (τριβιδιστή) με τσιμεντομαρμαροκονίαμα των 450kg, επί λιθοδομών οιασδήποτε στάθμης από του εδάφους, εις ύψος δε από το δαπέδου εργασίας μέχρι 14,00m.

Η τιμή περιλαμβάνει κάθε υλικό, εργασία και προεργασία για την ολοκληρωμένη εκτέλεση των παραπάνω εργασιών σύμφωνα με τη μελέτη, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του επιχρίσματος και τρόπου εφαρμογής του δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 17,60 |  |  |

| A.T.: | 052 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.46 | Προστασία Ω/Σ πάνω από τους θόλους του μνημείου με εφαρμογή αναστολέα οξείδωσης οπλισμού και αναστολέα διάβρωσης σκυροδέματος |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 6102 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αφαιρείται προσεκτικά το θρυμματισμένο και ενανθρακωμένο σκυρόδεμα και αποκαλύπτεται ο οξειδωμένος οπλισμός. Αφαιρούνται τα προιόντα οξείδωσης με υδροβολή υψηλής πίεσης ή αμμοβολή. Εφαρμόζεται προστατευτικό αντιδιαβρωτικό, κονίαμα δύο συστατικών παθητικής δράσης, που απλώνεται με πινέλο στις ράβδους του οπλισμού που αποκαλύπτονται, το συντομότερο δυνατό μετά την αφαίρεση των προϊόντων οξείδωσης. Εφαρμόζεται, με πινέλο ή ψεκασμό, αναστολέας διάβρωσης σκυροδέματος που διεισδύει δια μέσου του σκυροδέματος και επικάθεται στην επιφάνεια των εσωτερικών ράβδων του οπλισμού. Χρησιμοποιούνται υλικά τύπου MuCis της SIΝTECΝO ΑΕ.

Εφαρμόζεται ρεοπλαστικό μη συρρικνούμενο κονίαμα, συγκολλητικό πολύ ταχείας πήξης, που απλώνεται με μυστρί, μαχαίρι ή ψεκασμό και παρουσιάζει καλή διαπερατότητα στον ατμό, υψηλό συντελεστή αντίστασης στο διοξείδιο του άνθρακα, καλή πρόσφυση στην επιφάνεια όπου εφαρμόζεται και χαμηλό συντελεστή ελαστικότητας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά, μικρούλικα για την πλήρη και έντεχνη εφαρμογή σύμφωνα με τις υποδείξεις του προϊόντος, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του υλικού και τρόπου εφαρμογής του δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 32,00 |  |  |

| A.T.: | 053 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.47 | Κυψελωτό αδιαπέρατο κονιόδεμα βάρους 400 και 600 kg/m3 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 3504 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κυψελωτό αδιαπέρατο κονιόδεμα βάρους 400 και 600 kg/m3 των 250 kg τσιμέντου μονώσεως με ειδικά πρόσμικτα, διαμορφωμένων των κλίσεων δια του αυτού υλικού οιουδήποτε πάχους, ήτοι καθαρισμός της εκ σκυροδέματος πλακός, πρώτη στρώση κυψελωτού κονιοδέματος 400 kg/m3 και σε πάχος 2/3 του ολικού και διάστρωση μετά παρέλευση τριών ημερών του υπολοίπου πάχους δια κυψελωτού κονιοδέματος των 600 kg/m3.

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 122,00 |  |  |

| A.T.: | 054 |
| --- | --- |

| ΑΤΕΟ Ν10.2.48 | Αδιαπέρατο διάφραγμα με δυο ειδικές στεγνωτικές μεμβράνες |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΔΟ 4521.Α | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Το αδιαπέρατο διάφραγμα γίνεται με δύο  ειδικές στεγανωτικές  μεμβράνες σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς   STRASSENBRUΕCKEN,   RICHTZEICHNUGEN   -   DICHTE   4   -FEBRUAR 1 979 (STRASSENBAU Α-Ζ, 809 - 1 981) με ασφαλτική προεπάλειψη (αστάρωμα) με ειδικό ασφαλτικό υλικό τύπου VILLAS PORMEX - EXTRA Β-20 ή ανάλογο (ανάλωση περίπου 0,4 kg/m2) και επάλειψη  με  ασφαλτική  κόλλα (συμβατή με το υλικό της προεπάλλειψης)  από βελτιωμένο τεχνητό υλικό τύπου VILLOX ISOVILL ή ανάλογο (ανάλωση περίπου 2,5 -3,0 kg/m2). Επικολλάται πάνω στην κόλλα του ασφαλτικού στεγανωτικό φύλλο ενισχυμένο με ίνες γυαλιού, με βάρος περίπου 3,5kg/m2 τύπου VILLAS IMMUN-GW B-18S ή ανάλογου (η εργασία σε αυτό το στάδιο γίνεται, με έγχυση της ασφαλτικής κόλλας και κυλίνδρωση του ασφαλτικού στεγανωτικού φύλλου). Γίνεται τοποθέτηση ασφαλτικού συγκολλητικού φύλου ενισχυμένου με ύφασμα από ίνες γυαλιού και προστατευμένο στην πάνω πλευρά με φύλλο αλουμινίου, επικαλυμμένου με στρώση οξειδωμένου ασφαλτικού με βάρος του φύλλου περίπου 3,9kg/m2 τύπου VILLAS COMBIRAL GW Β-66 ή ανάλογου (η τοποθέτηση αυτού του φύλλου θα γίνεται με την βοήθεια φλογίστρου). Η τοποθέτηση των φύλλων θα αρχίζει από το χαμηλότερο σημείο του πλατώματος. Οι επικαλύψεις των φύλλων, τόσο του στεγανωτικού, όσο και του υλικού προστασίας θα είναι 0,10m μεταξύ των λωρίδων πλάτους 1,0m και 0,15m στα τμήματα μεταξύ της ίδιας λωρίδας.

Σχετικά με τις επικαλύψεις, θερμοκρασίες, καιρικές συνθήκες, τρόπος κατασκευής, κλπ ισχύουν τα σχέδια και το DIN 18337 και το MERKBLATT για τις ασφαλτικές στρώσεις σε σκυρόδεμα.

Ήτοι,   υλικά  μικρούλικα,   εργαλεία  και  εργασία   για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών και τις εντολές της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του υλικού και τρόπου εφαρμογής του δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 12,75 |  |  |

| A.T.: | 055 |
| --- | --- |

| ΑΤΕΟ Ν10.2.49 | Επίχωση-κατασκευή υπόβασης δια θραυστού υλικού 3Α οδοστρωσίας |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | Ο ΟΔΟ 3211.Β | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Επίχωση, κατασκευή υποβάσεως δια θραυστού υλικού 3Α οδοστρωσίας (διαβαθμισμένα σκύρα ΠΤΠ 0-155). Διάστρωση και συμπύκνωση όπου απαιτείται σε οποιοδήποτε προς διαμόρφωση χώρο του έργου, σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες επίβλεψης (ρίψη και διάστρωση κατά στρώσεις μέγιστου πάχους 10 εκ. - συμπύκνωση με δονητική πλάκα ή παρεμφερές κατά Π.Τ.Π 0155, βαθμός συμπύκνωσης 98% της τροποποιημένης κλίμακας Proctor. Υλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής (επιμετράται το πάχος μετά την συμπύκνωση του υλικού). Ανά m3 προβλεπόμενου τελικού όγκου (μετά την συμπύκνωση)

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 14,93 |  |  |

| A.T.: | 056 |
| --- | --- |

| ΑΤΕΟ Ν10.2.50 | Χυτές μικροκατασκευές έγχυτων συλλεκτήριων αγωγών ομβρίων κατηγορίας C16/20 των 350kg με εσχάρα |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΔΟ 2521 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σκυρόδεμα κατηγορίας Β225 (C16/20), των 350Kg τσιμέντου, δια σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 cm και λιθοσυντρίμματος (γαρμπιλι), διαστάσεων 0,4 έως 1cm, οπλισμένο με 150 Kg χάλυβα ποιότητας S500, για μικροκατασκευές απλού και σύνθετου σχεδίου αγωγών απορροής ομβρίων υδάτων, φρεατίων, επιστέψεων, κλπ) μικροκατασκευών γενικώς σε οιαδήποτε βάθος ή ύψος από την επιφάνεια του εδάφους. Στη στέψη του αγωγού τοποθετείται χαλύβδινη εσχάρα βιομηχανικής κατασκευής κυκλοφορίας πεζών τύπου ORSOGRILL της ASCO ή ισοδύναμη, από δομικό χάλυβα κατά ΕΝ 10025 γαλβανισμένη εν θερμώ κατά DIN 50976 με εγκάρσια περαστή ράβδο Φ6, με βροχίδα 33X14mm και λάμα στήριξης 25/3mm εδραζόμενη σε πλαίσια (τελάρα) από γωνιακό έλασμα 30X30X3mm τα οποία φέρουν περιμετρικά μεταλλικά αγκύρια (τζινέτια) για την πάκτωση τους στο σκυρόδεμα.

Ήτοι, υλικά ξυλοτύπων σκυροδέματος, εσχάρας, μικρούλικα, εργαλεία  και εργασία κατασκευής, στήριξης  και τοποθέτησης, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών και τις εντολές της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του υλικού και τρόπου εφαρμογής του δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 512,00 |  |  |

| A.T.: | 057 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.51 | Γεωϋφασμα στραγγιστηρίου τύπου TERRAM-1000 της ICL Η POLYFELT TS500 CHEMIE LINΖ A.G |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 7914 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Περίβλημα διάτρητου σωλήνα PVC Φ400mm με γεωϋφασμα στραγγιστηρίου τύπου TERRAM-1000 της ICL ή POLYFELT TS500 CHEMIE LINΖ A.G. βάρους 250g, μη υφαντού μηχανικά πλεγμένο από ατέρμονες ίνες πολυπροπυλενίου, επί οιονδήποτε υλικού. Η διάστρωση των φύλλων του γεωυφάσματος γίνεται με αλληλοεπικάλυψη των φύλλων μεταξύ τους κατά 300mm ή με θερμοσυγκόλληση των φύλλων με αλληλοεπικάλυψη 100 mm. Δια πολλαπλάς στρώσεις λαμβάνεται ως τιμή αυτών το πολλαπλάσιο του αθροίσματος της απλής στρώσεως. Η τιμή περιλαμβάνει προμήθεια υλικού επί τόπου του έργου και εργασίες πλήρους εφαρμογής του γεωυφάσματος, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές του υλικού. Τυχόν τροποποιήσεις του υλικού και τρόπου εφαρμογής του δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 4,53 |  |  |
| A.T.: | 058 |

| ΑΤΕΟ Ν10.2.54 | Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα πάχους 10cm σε δυο στρώσεις |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΔΟ 4521.Α | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα πάχους 10cm σε δύο στρώσεις. Στην τιμή πάνω από την υπόβαση και τη βάση περιλαμβάνονται: α) Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα, που θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΣ-11 και Α201, β) Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 50 mm, που θα κατασκευασθεί σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Α260Β, γ) Συγκολλητική επάλειψη, με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο, ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, που θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την Π.Τ.Π. ΑΣ-12 και Α201, δ) Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm που θα κατασκευασθεί, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Α265Β ε) Η προμήθεια, μεταφορά και επεξεργασία όλων των απαιτουμένων αδρανών και λοιπών υλικών με τις φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές και σταλιά αυτοκινήτου μέχρι την θέση διάστρωσης επί τόπου του έργου καθώς και η εργασία διάστρωσης, ισοπέδωσης και συμπύκνωσης στ) Κάθε υλικό και εργασία έστω και μη ρητώς κατονομαζόμενα για κατασκευή και παράδοση σε χρήση του ασφαλτικού τάπητα σύμφωνα με τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ, τα σχέδια της μελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές, την ΤΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμου για χρήση ασφαλτικού τάπητα (με την δαπάνη προμήθειας όλων των υλικών επί τόπου) και ανεξάρτητα από την έκταση και την μορφή της επιφάνειας. Κατά την επιμέτρηση δεν λαμβάνονται υπόψη οι πέραν των προβλεπόμενων υπό της μελέτης διαστρωθείσες επιφάνειες. Τυχόν τροποποιήσεις του υλικού και τρόπου εφαρμογής του δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 14,97 |  |  |

| A.T.: | 059 |
| --- | --- |

| ΑΤΥΕ Ν10.2.52 | Στραγγιστήρια από διάτρητο σωλήνα PVC Φ400mm με εγκιβωτισμό |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΥΔΡ 6620.9 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Στραγγιστήρια από διάτρητο σωλήνα PVC Φ400mm με εγκιβωτισμό.

Προμήθεια επί τόπου του έργου και τοποθέτηση 1m πραγματικού μήκους πλαστικού διάτρητου σωλήνα αποστράγγισης από PVC διαμέτρου Φ400mm. μαζί με το περίβλημα από γεωϋφασμα στραγγιστηρίου τύπου TERRAM-1000 της ICL ή POLYFELT TS500 CHEMIE LINΖ A.G. βάρους 235g ή αναλόγου και την πλήρωση της τάφρου του στραγγιστηρίου,  με καθαρά θραυστά σκύρα λατομείου ή με στρογγυλεμένα χαλίκια ποταμού ή χειμάρρου σύμφωνα με τη μελέτη και τις εντολές της Επίβλεψης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά, μικρούλικα (όπως υλικά σύνδεσης, στήριξης κλπ) χωρίς τα σκύρα και το γεωύφασμα στραγγιστηρίου και εργασία για την πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση (ανά τρέχον μέτρο εγκατεστημένου σωλήνα) των διάτρητων σωλήνων αποστράγγισης και την πλήρωση των τάφρων. Τυχόν τροποποιήσεις του υλικού και τρόπου εφαρμογής του δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 34,00 |  |  |

| A.T.: | 060 |
| --- | --- |

| ΑΤΥΕ Ν10.2.53 | Εγκιβωτισμός της σωληνώσεως στραγγιστηρίου με θραυστό υλικό λατομείου |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΥΔΡ 6068 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Εγκιβωτισμός της σωληνώσεως στραγγιστηρίου με καθαρά θραυστά σκύρα λατομείου κατάλληλης διαβάθμισης(σύντριμμα διαμέτρου 2 έως 3,0 cm) ή με στρογγυλεμένα χαλίκια ποταμού ή χειμάρρου.

Ήτοι υλικά εν γένει επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις εντολές της επίβλεψης.

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 29,27 |  |  |

| A.T.: | 061 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.2.55 | Στραγγιστήριοι αφανείς αγωγοί - πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC πίεσης λειτουργίας για 60°C, κατά ΕΛΟΤ 686/β βαρέως τύπου, διαμέτρου 200mm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας η με σύνδεση με διαμορφωμένη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (εκτός από σιφώνια), τα υλικά σύνδεσης, στερέωσης κλπ. Και η εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 55,23 |  |  |

| A.T.: | 062 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.58 | Καθαιρέσεις εξαλλοιωμένων κονιαμάτων - αρμολογημάτων |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 2252 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Επιμελημένος καθαρισμός των αρμών εξ οιουδήποτε εξαλλοιωμένου κονιάματος (τσιμεντοασβεστοκονιάματων, κλπ.) σε οποιαδήποτε θέση και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος ήτοι διαβροχή της προς καθαρισμό επιφάνειας, με προσοχή ώστε να μην διαταραχθεί η λιθοδομή, απόξεση με συρματόβουρτσα των αρμών σε βάθος 5—10 cm και προσεκτικός καθαρισμός της επιφάνειας με αέρα υπό ελεγχόμενη πίεση. Οι εργασίες καθαρισμού των αρμών θα γίνονται τμηματικώς με τα χέρια και με χρήση ελαφρών εργαλείων, με προσοχή ώστε να μην διαταραχθεί ο ιστός της λιθοδομής και να μην προκληθούν γενικά ζημιές σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο του έργου. Θα ληφθούν δε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε προμήθεια και μεταφορά στο τόπο του έργου των διαφόρων εργαλείων, όπως και κάθε ειδική δαπάνη για προσεκτική και επιμελημένη εργασία για την καθαίρεση των αρμολογημάτων και τον καθορισμό των αρμών μετά τη συσσωρεύσεως των προϊόντων καθαιρέσεως σε αποστάσεις μέχρι 50m προς φόρτωση.

Τιμή ενός τετραγωνικού μέτρου.

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 17,20 |  |  |

| A.T.: | 063 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.59 | Βαθύ αρμολόγημα οιονδήποτε λιθοδομών και σε οποιαδήποτε θέση |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 7102 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Βαθύ αρμολόγημα οιονδήποτε λιθοδομών και σε οποιαδήποτε θέση, δια ασβεστοτσιμεντοθηραϊκονιάματος λευκού τσιμέντου με ταυτόχρονη τοποθέτηση σωληνίσκων ενέματος και σφράγισμα αυτών, σε αρμούς μεγάλου εύρους ή όπου απαιτείται (σε κάνναβο και σε αποστάσεις που θα οριστούν  με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών εισπιέσεων). Ήτοι υλικά και εργασία περιλαμβάνουσα επιδιόρθωση μικροανωμαλιών των λίθων, απόξεση δια καταλλήλου μεταλλικής βούρτσας και αγκίστρων μέχρι του επιτρεπτού υπό της μελέτης βάθους (αποφυγή διαταράξεως της τοιχοποιίας) και έως 10cm από της επιφανείας του τοίχου, πλύση των αρμών δια καθαρού ύδατος υπό πίεση, διαβροχή εκάστου τμήματος λιθοδομής, αμέσως προ της ενάρξης του αρμολογήματος, συμπίεση, τοποθέτηση τσιβικιών (μικρών λίθων- ''τσιβικώματα'') σε αρμούς μεγάλου εύρους, μόρφωση κατά τις οδηγίες της επίβλεψης, καθαρισμό, τοπικές αντιστηρίξεις, κλπ. Η τελική επιφάνεια του αρμολογήματος θα εισέχει κατά 2 έως 3cm από τις εξωτερικές παρειές των λίθων, θα είναι δε όμοιας υφής με τα υπάρχον αρμολόγημα και η αρμολόγηση θα γίνεται με επανειλημένες συμπιέσεις του κονιάματος (κατά στρώσεις), με ειδικά μυστριά γυψοτεχνίας διαφόρων μεγεθών ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποδειχθεί από την επίβλεψη, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρη πρόσφυση του κονιάματος με τους λίθους, το κονίαμα να φθάνει στο υπό την μελέτη καθοριζόμενο βάθος και παράλληλα να μένει καθαρή η προεξέχουσα επιφάνεια των λίθων και οι αρμοί για την υποδοχή του τελικού αρμολογήματος. Σε όλες τις φάσεις εργασίας και για τις επόμενες 7 ημέρες τουλάχιστον μετά την περάτωση τους η επιφάνειες των αρμολογημάτων θα διατηρούνται νωπές με διαβροχή αυτών δύο φορές την ημέρα.

Η τιμή περιλαμβάνει κάθε υλικό, υποστύλωση – αντιστήριξη, εργασία και προεργασία (συμπεριλαμβανομένης και της απομάκρυνσης των σωληνίσκων του ενέματος και αποκατάσταση του αρμολογήματος μετά το πέρας των εργασιών των ενεμάτων) και προεργασία για την ολοκληρωμένη εκτέλεση των παραπάνω εργασιών σύμφωνα με τη μελέτη, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του κονιάματος και τρόπου εφαρμογής του δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 26,40 |  |  |

| A.T.: | 064 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.60 | Τελικό αρμολόγημα οιονδήποτε όψεων λιθοδομών και σε οποιαδήποτε θέση |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 7102 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Τελικό αρμολόγημα οιονδήποτε όψεων λιθοδομών και σε οποιαδήποτε θέση, δια ασβεστοτσιμεντοθηραϊκονιάματος, λευκού τσιμέντου και προσμίκτου (αν κριθεί απαραίτητο) για τον κατάλληλο χρωματισμό του κονιάματος Τα αδρανή θα είναι απολύτως καθαρά από γαιώδεις προσμίξεις και σε καμιά περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθεί άμμος θαλάσσης. Η απόχρωση και η κοκκομετρία των αδρανών πρέπει να ποικίλει ανάλογα με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Η υφή και το χρώμα της τελικής επιφανείας του αρμολογήματος θα επιλεγεί από την επίβλεψη επί τόπου του έργου και θα πρέπει να είναι όμοια με αυτή των υπαρχόντων κονιαμάτων. Η τελική επιφάνεια του αρμολογήματος θα εισέχει κατά 0,5-1,00cm από τις εξωτερικές παρειές των λίθων (ή θα είναι ''πρόσωπο'' με την λιθοδομή-σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης) και η αρμολόγηση θα γίνεται με επανειλημμένες συμπιέσεις του κονιάματος (κατά στρώσεις), με ειδικά μυστριά γυψοτεχνίας διαφόρων μεγεθών ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποδειχθεί από την επίβλεψη, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρη πρόσφυση του κονιάματος με τους λίθους και το υπάρχον κονίαμα. Σε όλες τις φάσεις εργασίας και για τις επόμενες 14 ημέρες τουλάχιστον μετά την περάτωση τους η επιφάνειες των αρμολογημάτων θα διατηρούνται νωπές με διαβροχή αυτών δύο φορές την ημέρα.

Η τιμή περιλαμβάνει κάθε υλικό, εργασία και προεργασία για την ολοκληρωμένη εκτέλεση των παραπάνω εργασιών σύμφωνα με τη μελέτη, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του κονιάματος και τρόπου εφαρμογής του δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 12,10 |  |  |

| A.T.: | 065 |
| --- | --- |

| ΑΤΥΕ Ν10.2.62 | Ενέματα εισπιεζόμενα με σωληνίσκους ή σύστημα packer |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΥΔΡ 7104 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Τα ενέματα που θα εισπιεστούν επιλέγονται σε συνάρτηση των αποτελεσμάτων των πυρηνοληψιών, των δοκιμαστικών εισπιέσεων και της γεωμετρίας του υφιστάμενου πορώδους.

Σε δύο θέσεις ανά λιθοδομή, γίνεται αφαίρεση ενός επιφανειακού λιθοπλίνθου και εκτελούνται στις θέσεις αυτές πυρηνοληψίες με φορητό δειγματολήπτη για τη λήψη πυρήνων Φ100 και μήκους L=60cm ή maxL ίσο με τα 2/3 του πάχους των λιθοδομών. Μετά την εκτέλεση των πυρηνοληψίων αποκαθίστανται τα διατρήματα στις λιθοδομές και επανατοποθετούνται οι λίθοι που καθαιρέθηκαν στις θέσεις τους. Σε τεμάχια πυρήνων θα εκτελεστούν εργαστηριακές δοκιμές προσδιορισμού του πορώδους, της γεωμετρίας των πόρων και των μηχανικών αντοχών λιθοπλίνθων και κονιαμάτων. Για τις πυρηνοληψίες ισχύουν οι ΚΑΝΕΠΕ2005, ΚΤΣ1997 και για τις εργαστηριακές δοκιμές το Ε103-84/ΦΕΚ70/8-2-1985.

Θα γίνουν δοκιμαστικές εισπιέσεις στις περιοχές των επεμβάσεων όπου έχουν τοποθετηθεί οι σωληνίσκοι και στην υπόλοιπη επιφάνεια του Τείχους σε διατρήματα που θα διανοιχθούν. Στις περιοχές που δεν θα γίνουν νέα αρμολογήματα θα διανοιχθούν διατρήματα σε κάνναβο 1Χ1m και οι εισπιέσεις σε αυτά θα γίνουν με σύστημα packer Φ26. Βάσει των αποτελεσμάτων των δοκιμαστικών εισπιέσεων θα διαστασιολογηθεί ο κάνναβος εφαρμογής τους και θα διανοιχτούν τα απαραίτητα επιπρόσθετα διατρήματα π.χ. σε κάνναβο 50Χ50cm. Τα ενέματα θα είναι συμβατά προς τα κονιαμάτα, χωρίς να παραβλέπεται η διατήρηση των λοιπών ιδιοτήτων των ενεμάτων (συνεκτικότητα, αντλήσιμο, εξίδρωση, συστολή ξηράνσεως κ.λπ.) εντός των σχετικών ισχυόντων κανονισμών.

Για πορώδες εύρους >3 mm θα χρησιμοποιηθεί ένεμα με την ακόλουθη σύνθεση: 10kg υδράσβεστος σε σκόνη, 2kg θηραϊκή γη με διάμετρο κόκκων μικρότερη ή ίση από 1mm,  8kg λευκό τσιμέντο Δανίας, 18kg άμμος με διάμετρο κόκκων μικρότερη ή ίση από 1mm, 2kg κεραμάλευρο και νερό για ιξώδες με κώνο Marsh 33sec. Με τη σύνθεση αυτή επιτυγχάνεται θλιπτική αντοχή 3,8ΜΡa σε 28 ημέρες και 5,8ΜΡa σε 2 μήνες και μείωση του  όγκου μικρότερη από 2% σε διάστημα 24ωρών.

Για πορώδες εύρους <3 mm θα χρησιμοποιηθεί ένεμα με την ακόλουθη σύνθεση: 10kg υδράσβεστος σε σκόνη, 10kg θηραϊκή γη με άλεση τόση ώστε να συγκρατείται μόνο το 10 % του βάρους της σε κοσκίνισμα με κόσκινο οπής εύρους 45μ, 20kg λευκό τσιμέντο Δανίας, 0,30kg ρευστοποιητής τύπου DOMOFGUIT και νερό για ιξώδες με κώνο Marsh 28sec.

Οι εισπιέσεις γίνονται με συνεχώς ελεγχόμενη και κατά το δυνατόν σταθερή πίεση max2bar (μικρότερη από την τάση διάρρηξης της λιθοδομής). Σε περίπτωση που παρατηρούνται απώλειες ενέματος χωρίς να αυξάνει η πίεση, αλλάζει κατά περίπτωση το ιξώδες του ενέματος αρχικά με αλλαγή σύνθεσης και ακολούθως με τη μείωση του νερού και στην συνέχεια με την προσθήκη αδρανούς. Στις περιοχές μεγάλου πορώδους σε περίπτωση που αυξάνει η πίεση χωρίς προώθηση ενέματος αυξάνεται ο λόγος Ν/Τ. Οι σωλήνες εισπίεσης πρέπει να έχουν τη δυνατότητα διόγκωσης για την εξασφάλιση της πλήρους επαφής τους με τα τοιχώματα του διατρήματος.

Θα χρησιμοποιηθεί απαραίτητα συσκευή τσιμεντενέσεων με κάδο ανάμιξης και κάδο συντήρησης. Τα σωληνάκια μετά την πραγματοποίηση της ενέσεως πρέπει να σφραγίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε το ένεμα να διατηρείται υπό πίεση μέσα στη λιθοδομή. Η σταθερότητα του μείγματος και το φαινόμενο ιξώδες πρέπει να ελέγχονται στο εργοτάξιο. Η επιτυχία των εισπιέσεων ενέματος μέσα στη μάζα της λιθοδομής σε συνδυασμό με τις αναμενόμενες αντοχές, ιδιότητες της φέρουσας λιθοδομής, κ.λ.π θα ελεγχθεί εργαστηριακά με τη λήψη πυρήνων.

Τα σωληνάκια μετά την πραγματοποίηση της ενέσεως πρέπει να

σφραγίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε το ένεμα να διατηρείται υπό πίεση μέσα στη λιθοδομή.

Η  σταθερότητα του μείγματος και το φαινόμενο ιξώδες πρέπει να ελέγχονται στο εργοτάξιο.

Το μείγμα πρέπει να μην παρουσιάζει φαινόμενα απόμιξης (καθίζηση - διαστρωμάτωση) και η εξίδρωση να είναι μικρότερη του 5%.

Το τελικό αποτέλεσμα του ενέματος μέσα στη μάζα της λιθοδομής σε συνδυασμό με τις αναμενόμενες αντοχές κ.λ.π ιδιότητες της φέρουσας λιθοδομής, θα ελεγχθεί με τη λήψη πυρήνων εργαστηριακά.

Για το σχεδιασμό, εφαρμογή και έλεγχο των ενεμάτων ισχύουν τα DIN4093, DIN4126 και DIN4123.

Η τελική σύνθεση ενεμάτων θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.

Η τιμή περιλαμβάνει κάθε υλικό, εργασία και προεργασία για την ολοκληρωμένη εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, όπως εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και εργαστηριακών δοκιμών, δοκιμαστικές εισπιέσεις κλπ σύμφωνα με τη μελέτη, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις της σύνθεσης και του τρόπου εφαρμογής δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου. Τυχόν τροποποιήσεις του ενέματος και τρόπου εφαρμογής του δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 lt ) | Λίτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 2,60 |  |  |

| A.T.: | 066 |
| --- | --- |

| ΑΤΥΕ Ν10.2.64 | Διάνοιξη διατρημάτων αγκύρωσης Φ46mm χωρίς πυρηνοληψία |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΥΔΡ 7107.1 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Διάτρημα Φ46mm χωρίς πυρηνοληψία σε κάθε θέση της λιθοδομής για την τοποθέτηση αγκυρίων, μήκους μέχρι 3.00m, με χρήση περιστροφικού γεωτρυπάνου. Ισχύουν τα αναφερόμενα στην απόφαση ΕΚ1/554Ο/765/Ο1Κ/ΦΕΚ 3Ο/Τ.2/11-2-86 (αρθρ. ΓΕΩΤ. 3 και ΓΕΩΤ. 4).

Κατά τη διάτρηση θα καταγράφονται η ταχύτητα προχώρησης με σταθερή πίεση, το χρώμα και είδος των προϊόντων διατρήσεως και οποιοδήποτε άλλο χρήσιμο στοιχείο. Τα διατρήματα θα διανοιχτούν σε ένα βάθος είκοσι (20) cm, πέρα από το θεωρητικό άκρο του αγκυρίου. Σε περίπτωση καταπτώσεων των τοιχωμάτων του διατρήματος γίνεται πλήρωση του διατρήματος με ένεμα τσιμέντου και επαναδιάτρηση του τμήματος που τσιμεντώθηκε. Πριν γίνει η τοποθέτηση του αγκυρίου το διάτρημα θα εκπλυθεί με καθαρό νερό υπό πίεση ή και αέρα υπό πίεση,  μέχρις  ότου το επιστρεφόμενο νερό είναι καθαρό και επί δεκαπέντε (15) λεπτά τουλάχιστον.

Για τη διάνοιξη των διατρημάτων ισχύει το ΦΕΚ 363/24-06-1983/2.

Η τιμή περιλαμβάνει κάθε υλικό, εργασία και προεργασία για την ολοκληρωμένη εκτέλεση των παραπάνω εργασιών σύμφωνα με τη μελέτη, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις της σύνθεσης του ενέματος και του τρόπου εφαρμογής δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 321,80 |  |  |

| A.T.: | 067 |
| --- | --- |

| ΑΤΥΕ Ν10.2.65 | Μόνιμο αγκύριο από ανοξείδωτο νευρώδη χάλυβα AISI316 με διαστελλόμενο άκρο |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΥΔΡ 7024 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πρόκειται για τεμάχια νευρώδη ανοξείδωτου χάλυβα ποιότητας AISI316 που θα φέρουν σπείρωμα στο ένα άκρο και στο άλλο άκρο θα έχουν διαστελλόμενη κεφαλή από χάλυβα σφυρηλατημένο εν θερμώ. Η επέκταση της ράβδου του  αγκυρίου μέχρι το απαιτούμενο μήκος γίνεται με μούφες.

Τα αγκύρια φέρουν σωλήνες ενέματος και εξαερισμού και τοποθετούνται στα διατρήματα που έχουν διανοιχτεί. Στο ελεύθερο άκρο τους τοποθετείται πλάκα αγκύρωσης 120Χ120Χ10mm. Πριν την τάνυση του αγκυρίου γίνεται τοποθέτηση τσιμεντοκονίας κάτω από την πλάκα όπου  απαιτείται, ώστε να επιτευχθεί καλή έδραση της πλάκας στη λιθοδομή. Η σύνθεση της τσιμεντοκονίας θα είναι με πρόσμικτα, ώστε ο χρόνος πήξης να είναι περίπου δέκα λεπτά.

Η τάνυση των αγκυρίων μετά την τοποθέτησή τους θα γίνει με μηχανικό δυναμόκλειδο ή εναλλακτική διάταξη.

Ακολούθως πληρούνται τα διατρήματα με ένεμα. Αν κατά τη διάρκεια της πλήρωσης του αγκυρίου με ένεμα παρατηρηθεί εκροή ενέματος από σημεία γύρω από το αγκύριο ή από γειτονικά σημεία, οι διαρροές  αυτές  θα  αντιμετωπισθούν ώστε να σταματήσει η παραπέρα διαρροή ενέματος. Η πλήρωση του διατρήματος ενώ το αγκύριο είναι υπό τάση γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο συνδυασμός σημειακής και ολόσωμης αγκύρωσης. Τα ενέματα των αγκυρίων θα είναι με λόγο Ν/Τ 0,5.

Για τις απαιτήσεις στα αγκύρια τον τρόπο εφαρμογής τους και τους απαιτούμενους ελέγχους ισχύουν οι Γερμανικοί Κανονισμοί DIN 21521  Teil 1 und Teil 2 και DIN 4125.

Στο επιμετρούμενο τμήμα του αγκυρίου περιλαμβάνεται το αναγκαίο τμήμα που προεξέχει από το διάτρημα για την προσθήκη της κεφαλής του αγκυρίου και την τάνυση.

Η τιμή περιλαμβάνει κάθε υλικό, εργασία και προεργασία για την ολοκληρωμένη εκτέλεση των παραπάνω εργασιών σύμφωνα με τη μελέτη, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις της σύνθεσης του ενέματος και του τρόπου εφαρμογής δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 105,70 |  |  |

| A.T.: | 068 |
| --- | --- |

| ΑΤΥΕ Ν10.2.66 | Αποκατάσταση ρηγματώσεων με βλήτρα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΥΔΡ 7025 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πρόκειται για τεμάχια νευρώδη ανοξείδωτου χάλυβα ποιότητας AISI316 με ή χωρίς σπειρώματα στα άκρα ανάλογα με την εφαρμογή τους. Η διάνοιξη των διατρημάτων γίνεται με περιστροφικό δράπανο με διάμετρο 2mm μεγαλύτερη από τη διάμετρο του βλήτρου. Μετά τον καθαρισμό των διατρημάτων, τα διατρήματα πληρούνται με ρευστό κονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο και Ν/Τ=0,3 και τοποθετούνται μέσα σε αυτά τα βλήτρα. Το τεμάχιο παραμένει ακινητοποιημένο μέχρι της σκλήρυνση του κονιάματος ενώ παράλληλα εξασκείται πίεση με την παρεμβολή μαλακώματος. Τα χείλη των ρωγμών καλύπτονται με λεπτόρρευστο κονίαμα.

Για τις απαιτήσεις στα βλήτρα τον τρόπο εφαρμογής τους και τους απαιτούμενους ελέγχους ισχύουν οι Γερμανικοί Κανονισμοί DIN 21521  Teil 1 und Teil 2 και DIN 4125. Τυχόν τροποποιήσεις του κονιάματος και τρόπου εφαρμογής του δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 102,00 |  |  |

| A.T.: | 069 |
| --- | --- |

| ΑΤΕΟ Ν10.2.67 | Φρεατοπάσσαλοι (πάσσαλοι με αφαίρεση εδαφικού υλικού) με λειτουργία ριζοπασσάλων |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΔΟ 2731 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Οι πάσσαλοι Φ500 και L=9,0m με αξονική απόσταση μεταξύ τους 1,50m, κατασκευάζονται με σωληνωμένη γεώτρηση όπου το υγρό πλύσης ρυθμιζόμενης πίεσης, διέρχεται από τα στελέχη και το κοπτικό. Γύρω από την διατρητική στήλη σχηματίζεται διάκενο πάχους 10mm. Τα προϊόντα της διάτρησης κονιορτοποιούνται και αναμειγνυόμενα με το υγρό πλύσης οδηγούνται στο γύρω από τη στήλη διάκενο, το οποίο και σταθεροποιούν και εξέρχονται στην επιφάνεια.

Όταν φτάσει η γεώτρηση στο επιθυμητό βάθος, τοποθετούνται ο κλωβός οπλισμού και μια σωλήνα που φτάνει μέχρι τον πυθμένα του φρεατίου. Ο απαιτούμενος διαμήκης οπλισμός των πασσάλων είναι 7Φ20 και ο διατμητικός Φ10/10. Διαμέσου της σωλήνας αυτής εισάγεται το πλούσιο σε τσιμεντοπολτό σκυρόδεμα υπό πίεση από κάτω προς τα πάνω.

Κατασκευάζεται ένα τμήμα του πασσάλου. Η σωλήνα έγχυσης (μεταφοράς) του σκυροδέματος, κατά την εξαγωγή της, πρέπει να βρίσκεται πάντα τουλάχιστον 20cm μέσα σε αυτό. Μετά την ολοκλήρωση της έγχυσης του επελεγέντος τμήματος στο άκρο της στήλης τοποθετείται κεφαλή με βαλβίδα εισπίεσης αέρος.

Ακολουθεί εξαγωγή μέρους της σωλήνωσης γεώτρησης ενώ παράλληλα εξασκείται πίεση αέρος. Το σκυρόδεμα τίθεται υπό την πίεση του αέρος και συμπυκνούται συμπιέζοντας το πέριξ έδαφος όπου το πλούσιο σε τσιμέντο σκυρόδεμα εισχωρεί σε αυτό δημιουργώντας ρίζωμα του πασσάλου ενώ ο τσιμεντοπολτός του σκυροδέματος εισχωρεί στον σκελετό του πορώδους του εδάφους. Επισημαίνεται ότι ο οπλισμός των ριζοπασσάλων θα εισέρχεται εντός του τμήματος του κεφαλόδεσμου τουλάχιστον 30cm.

Η αναλογία των επιμέρους συστατικών του σκυροδέματος θα προσδιοριστεί μετά από μελέτη σύνθεσης ώστε θα παρουσιάζει αντοχή 28 ημερών κυλινδρικού δοκιμίου σε ανεμπόδιστη θλίψη τουλάχιστον 25MPa. Η περιεκτικότητα σε τσιμέντο δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 400kg/m3 σκυροδέματος για οποιονδήποτε τύπο και οποιασδήποτε κατηγορία αντοχής του σκυροδέματος.

Θα υπάρχει μία ελάχιστη επικάλυψη του οπλισμού, που θα επιτυγχάνεται με κατάλληλους αποστάτες.  Η   ελάχιστη   επικάλυψη   μπορεί   να   ληφθεί ως 40mm.

Η τιμή περιλαμβάνει κάθε υλικό, εργασία και προεργασία για την ολοκληρωμένη εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως διάνοιξη του φρέατος, τοποθέτηση οπλισμού, σκυροδέτηση χωρίς άντληση υπογείων υδάτων, σύμφωνα με τη μελέτη, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις της σύνθεσης και του τρόπου εφαρμογής δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 μμ ) | Μέτρο Μήκους |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 420,00 |  |  |

| A.T.: | 070 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.68 | Αγκύρια Φ40, L=5m από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 στο ΒΔ πρανές |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 3873 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Στην κεφαλή του τοίχου τοποθετούνται ανά 2m αγκύρια διατομής Φ=40mm και μήκους L=5m από ανοξείδωτο χάλυβα AISI316. Η προένταση των αγκυρίων γίνεται μετά από παρέλευση διαστήματος 30 ημερών από τη λήξη των σκυροδετήσεων.

Πρόκειται για τεμάχια νευρώδη ανοξείδωτου χάλυβα ποιότητας AISI316 που θα φέρουν σπειρώματα στα δύο άκρα. Τόσο στην κεφαλή όσο και στη δοκό αγκύρωσής τους έχουν αφεθεί κυλινδρικές οπές μέσα από τις οποίες θα διέλθουν τα άκρα του αγκυρίου. Το αγκύριο περιβάλλεται από σωλήνα PVC ώστε να μην μεταφέρει φορτία στο έδαφος. Στα άκρα τοποθετούνται πλάκες και με περικόχλια και κοχλίες εφαρμόζεται η δύναμη προέντασης 10kN. Η επέκταση της ράβδου του αγκυρίου μέχρι το απαιτούμενο μήκος γίνεται με μούφες.

Η τιμή περιλαμβάνει κάθε υλικό, εργασία και προεργασία για την ολοκληρωμένη εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, βοηθητικά ικριώματα, τάνυση αγκυρίου, σωλήνα PVC, πιθανές χωματουργικές εργασίες κλπ σύμφωνα με τη μελέτη, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου εφαρμογής δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 252,00 |  |  |
| A.T.: | 071 |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.71 | Μεταλλικοί σύνδεσμοι ανάρτησης Φ16mm λιθεπένδυσης βορείου μετώπου από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 3873 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Η νέα λιθεπένδυση αναρτάται στο φορέα πρόσοψης με εφαρμογή ενός μεταλλικού συνδέσμου από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AΙSI316 σε κάθε νέο δόμο διαμέτρου Φ16mm με μήκος αγκύρωσης στη λιθοδομή 30cm και συνολικό μήκος προσαρμοσμένο στις διαστάσεις του λιθόπλινθου.

Διανοίγονται τα διατρήματα στη λιθοδομή και στην αντίστοιχη θέση λαξεύεται εντορμία στο λιθόπλινθο για την τοποθέτηση του μεταλλικού συνδέσμου. Η πάκτωση του στη λιθοδομή της πρόσοψης γίνεται με τσιμεντοκονία με βάση το λευκό τσιμέντο και Ν/Τ=0,3 και στο νέο λίθο με μολυβδοχόηση.

Το κενό μεταξύ λιθόπλινθου και λιθοδομής πληρούται με ρευστή κονία αρμολογημάτων.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται κάθε υλικό, εργασία και προεργασία για την ολοκληρωμένη εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως η διάνοιξη διατρήματος και εντορμίας, η εφαρμογή κονιάματος και μολυβδοχόησης κλπ σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου εφαρμογής δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 85,10 |  |  |

| A.T.: | 072 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.72 | Μεταλλικά βλήτρα ανάρτησης Φ8mm, L=20cm μεμονωμένων λιθόπλινθων βορείου μετώπου από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 3873 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Η τοποθέτηση των νέων λιθοπλίνθων προς αντικατάσταση των εξαλλοιωμένων γίνεται με κονίαμα και βλήτρα Φ8mm, L=20cm, με μήκος αγκύρωσης 10cm. Διανοίγονται τα διατρήματα πάκτωσης στο εσωτερικό του τεμαχίου που θα συγκολληθεί βάθους 10cm και Φ12. Τα διατρήματα πληρούνται με ρευστό κονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο και Ν/Τ=0,3 και τοποθετούνται μέσα σε αυτά τα βλήτρα. Το τεμάχιο παραμένει ακινητοποιημένο μέχρι της σκλήρυνση του κονιάματος. Γίνεται δοκιμαστική τοποθέτηση και στις θέσεις που τα βλήτρα θα συναντήσουν τη λιθοδομή διανοίγονται διατρήματα Φ20. Μετά τη διαπίστωση της ταύτισης βλήτρων και διατρημάτων, τα διατρήματα πληρούνται με το ρευστό κονίαμα. και οι επιφάνειες συγκόλλησης καλύπτονται με κονίαμα. Τοποθετείται το προς συγκόλληση κομμάτι και εξασκείται πίεση με την παρεμβολή μαλακώματος.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται κάθε υλικό, εργασία και προεργασία για την ολοκληρωμένη εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως η διάνοιξη διατρήματος η εφαρμογή κονιάματος κλπ σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου εφαρμογής δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 69,90 |  |  |

| A.T.: | 073 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.73 | Κατακόρυφα μεταλλικά βλήτρα πάκτωσης λιθοπλίνθων άνω στάθμης γείσου Φ12mm, L=40cm από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 3873 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Στην άνω στάθμη του γείσου, για την εξασφάλιση των λιθοπλίνθων της βόρειας και νότιας εξωτερικής παρειάς του, εφαρμόζεται ένα βλήτρο ανά λιθόπλινθο Φ12mm, L=40cm από ανοξείδωτο νευρώδη χάλυβα ποιότητας AISI316. Διανοίγονται τα διατρήματα πάκτωσης Φ14. Τα διατρήματα πληρούνται με ρευστό κονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο και Ν/Τ=0,3 και τοποθετούνται μέσα σε αυτά τα βλήτρα. Το τεμάχιο παραμένει ακινητοποιημένο μέχρι της σκλήρυνση του κονιάματος. Ακολουθεί  μολυβδοχόηση της κεφαλής του βλήτρου.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται κάθε υλικό, εργασία και προεργασία για την ολοκληρωμένη εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως η διάνοιξη διατρήματος η εφαρμογή κονιάματος, η μολυβδοχόηση κλπ σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου εφαρμογής δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 73,50 |  |  |

| A.T.: | 074 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.74 | Βλήτρα ανάρτησης λιθεπένδυσης τοίχου αντιστήριξης και κλίμακας ανόδου από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 3873 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Η λιθεπένδυση του τοίχου αντιστήριξης και της κλίμακας ανόδου αναρτάται με ελάσματα με λειτουργία βλήτρου διαστάσεων ΒΧΗΧL=20Χ3Χ180mm, σε πυκνότητα 1τεμ/m2. Διανοίγεται διάτρημα στο στοιχείο Ω/Σ Φ22, L=8cm. Το διάτρημα πληρούται με τσιμεντοκονίαμα και Ν/Τ=0,3 και τοποθετείται μέσα σε αυτό το έλασμα. Το προξέχον τμήμα L=10cm που τοποθετείται μέσα σε εντορμία φέρει στο άκρο του διάτρημα. Τοποθετείται μέσω του διατρήματος βλήτρο Φ6mm, L=50mm που εισέρχεται εντός του λίθου της λιθεπένδυσης και την εξασφαλίζει έναντι ανατροπής. Το έλασμα και το βλήτρο ανάρτησης του είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται κάθε υλικό, εργασία και προεργασία για την ολοκληρωμένη εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως η διάνοιξη διατρήματος η εφαρμογή κονιάματος, η διάνοιξη εντορμίας κλπ σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου εφαρμογής δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 32,40 |  |  |

| A.T.: | 075 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.75 | Μεταλλικά βλήτρα ανάρτησης λιθεπένδυσης γείσου Φ8mm, L=30cm από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 3873 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Η λιθεπένδυση αναρτάται στο φορέα πρόσοψης με εφαρμογή ενός μεταλλικού συνδέσμου από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AΙSI316 σε κάθε νέο δόμο διαμέτρου Φ8mm, L=30cm. Διανοίγονται τα διατρήματα στους λιθόπλινθους μέσα στα οποία γίνεται με τσιμεντοκονία, με βάση το λευκό τσιμέντο και Ν/Τ=0,3, η πάκτωση του βλήτρου. Η λιθεπένδυση με τα βλήτρα, μετά τη σκλήρυνση του κονιάματος, τοποθετείται στην εσωτερική παρειά του ξυλότυπου, χωρίς να δημιουργούνται περιμετρικά αρμοί, ώστε κατά τη σκυροδέτηση η λιθεπένδυση να ενσωματωθεί στον τεχνητό λίθο του γείσου.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται κάθε υλικό, εργασία και προεργασία για την ολοκληρωμένη εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως η διάνοιξη διατρήματος η εφαρμογή κονιάματος κλπ σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου εφαρμογής δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 26,70 |  |  |

| A.T.: | 076 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.76 | Μεταλλικά βλήτρα ανάρτησης φωτιστικών Φ10-Φ20mm, L=15-30cm από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 3873 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πρόκειται για τεμάχια ανοξείδωτου χάλυβα ποιότητας AISI316 με ή χωρίς σπειρώματα στα άκρα ανάλογα με την εφαρμογή τους. Η διάνοιξη των διατρημάτων γίνεται με περιστροφικό δράπανο με διάμετρο 2mm μεγαλύτερη από τη διάμετρο του βλήτρου. Τα διατρήματα διανοίγονται σε αρμούς μεγάλου εύρους ώστε να μην τραυματιστούν οι λιθόπλινθοι. Οι θέσεις διάνοιξης των βλήτρων και οι διαστάσεις τους θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Μετά τον καθαρισμό των διατρημάτων, πληρούνται με ρευστό κονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο με λόγο Ν/Τ=0,3 και τοποθετούνται μέσα σε αυτά τα βλήτρα. Για τις απαιτήσεις στα βλήτρα τον τρόπο εφαρμογής τους και τους απαιτούμενους ελέγχους ισχύουν οι Γερμανικοί Κανονισμοί DIN 21521  Teil 1 und Teil 2 και DIN 4125.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται κάθε υλικό, εργασία και προεργασία για την ολοκληρωμένη εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως η διάνοιξη διατρήματος η εφαρμογή κονιάματος κλπ σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις της μορφής των βλήτρων και του τρόπου εφαρμογής τους δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 24,80 |  |  |

| A.T.: | 077 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.80 | Μεταλλικά βλήτρα πάκτωσης βάσης γείσου Φ12mm, L=50cm από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 3873 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Διανοίγονται διατρήματα Φ14mm, L=40cm στην εσωτερική παρειά του γείσου σε αξονική απόσταση μεταξύ τους 1,3m. Εφαρμόζεται ρευστό κονίαμα, με βάση το λευκό τσιμέντο και Ν/Τ=0,3 και τοποθετούνται τα βλήτρα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AΙSI316, Φ12mm, L=50cm με άγκιστρο στην κεφαλή. Ακολουθεί σκυροδέτηση του γείσου.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται κάθε υλικό, εργασία και προεργασία για την ολοκληρωμένη εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως η διάνοιξη διατρήματος η εφαρμογή κονιάματος κλπ σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου εφαρμογής δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 41,60 |  |  |

| A.T.: | 078 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.69 | Σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25 (τοίχων αντιστήριξης κλπ) με τους απαιτούμενους ξυλότυπους και οπλισμό |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 3215 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25 (τοίχων αντιστήριξης κλπ) με οπλισμό 120 kg/m3 σκυροδέματος σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, παντός είδους τμημάτων έργου, συμπεριλαμβανομένου του ρευστοποιητικού υλικού μάζης μετά της διάλυσης και έγχυσης στη μάζα του σκυροδέματος, της διάστρωσης εις οιονδήποτε ύψος ή βάθος από της επιφανείας του εδάφους σε έργα πάσης φύσεως, με την αναγκαία σύνθεση και αναλογίες ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη αντοχή, με την διαμόρφωση των απαιτουμένων αρμών και πλήρωση αυτών με ασφαλτική μαστίχη καθώς και την επεξεργασία της τελικής επιφανείας του όπου απαιτείται επάλειψη των ξυλοτύπων με ειδικό επιβραδυντικό υγρό ΑΤΟΕ 3215

Οι ξυλότυποι εσωτερικοί και εξωτερικοί κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 10,00 m. Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων του καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς οποιαδήποτε παραμόρφωση και υποχώρηση του καλουπιού.

Οι χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 959 και 971 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος (ΦΕΚ 381Β / 24-03-2000), κάθε διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τμημάτων έργου.

Θα γίνει προμήθεια   και   τοποθέτηση   πλαστικών   στηριγμάτων   (αποστάτες) του χαλύβδινου οπλισμού των στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, ενδεικτικού τύπου SEIFERT SPACERS ή ισοδυνάμου, σε οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωση του, η μόρφωση και τοποθέτηση του οπλισμού (120kg/m3) και η αξία και η εφαρμογή του σκυροδέματος. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου εφαρμογής του δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σκυροδέματος.

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 320,00 |  |  |

| A.T.: | 079 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν10.2.70 | Σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15 (gross beton) με οπλισμό |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 3213 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 των 300 kg (Gross beton), άοπλο ή οπλισμένο με δομικό πλέγμα S500s #Φ10/10, σε μια στρώση, παντός είδους τμημάτων έργου, δια θραυστών αδρανών υλικών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 408, σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm και λιθοσυντρίμματος (γαρμπίλι) διαστάσεων 0,4 έως 1cm συμπεριλαμβανομένου του ρευστοποιητικού υλικού μάζης όπου απαιτείται μετά της διάλυσης και έγχυσης στη μάζα του σκυροδέματος, της διάστρωσης εις οιονδήποτε ύψος ή βάθος από της επιφανείας του εδάφους σε έργα πάσης φύσεως, (π.χ. σκυροδέτηση της άοπλης βάσης για τη στερέωση  του σιδηροϊστού μέσα στην οποία θα ενσωματωθεί κλωβός αγκυρώσεως από σιδηρογωνίες και ήλους) με την αναγκαία σύνθεση και αναλογίες ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη αντοχή.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται επίσης ο απαιτούμενος οπλισμός, η διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας του καθώς η δημιουργία των απαραιτήτων αρμών διαστολής πλάτους 1cm και πάχους σύμφωνα με τη μελέτη και πλήρωση αυτού με ασφαλτική μαστίχη, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του ου εφαρμογής του δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 95,00 |  |  |

| A.T.: | 080 |
| --- | --- |

| ΑΤΥΕ Ν10.2.79 | Αγωγοί διέλευσης Η/Μ διαμέσου των θεμελίων της κεντρικής αίθουσας |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΥΔΡ 6082.1 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Στην προβλεπόμενη από την Η/Μ μελέτη θέση, για τη διέλευση των Η/Μ διαμέσου των θεμελίων της κεντρικής αίθουσας, διανοίγονται δύο διατρήματα Φ300mm χωρίς πυρηνοληψία που οδηγούν στους βοηθητικούς χώρους της οδικής στοάς. Δημιουργείται, μετά την κοπή του δαπέδου Ω/Σ, όρυγμα με στάθμη κάτω από τη θεμελίωση των λιθοδομών. Για τη διάνοιξη των διατρημάτων ισχύει το ΦΕΚ 363/24-06-1983/2.

Η τιμή περιλαμβάνει κάθε υλικό, εργασία και προεργασία για την ολοκληρωμένη εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, τις αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος εφόσον απαιτηθούν, την άντληση υπογείων υδάτων εφόσον συναντηθούν, τα φρέατα στις απολήξεις των αγωγών, την αποκατάσταση του ορύγματος κλπ σύμφωνα με τη μελέτη, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν τροποποιήσεις του τρόπου εφαρμογής δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 4790,00 |  |  |

| A.T.: | 081 |
| --- | --- |

| ΑΤΥΕ 6065 | Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα σωληνώσεως σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΥΔΡ 6065 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα σωληνώσεως σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες . Για 1m3 εκσκαφής χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεως σε έδαφος οποιασδήποτε φύσεως πλην βραχώδους και την επαναπλήρωση του χάνδακα. Επιμέτρηση ανά m3 ορύγματος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών.

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 3,50 |  |  |

| A.T.: | 082 |
| --- | --- |

| ΑΤΥΕ 6069 | Εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΥΔΡ 6069 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου με την προμήθεια και μεταφορά της άμμου από οποιαδήποτε απόσταση. Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, προσέγγιση και διάστρωση 1m3 άμμου για την έδραση ή τον εγκιβωτισμό σωλήνων.

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 25,71 |  |  |

| A.T.: | 083 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8041.5.1 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 7 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 6,60 |  |  |

| A.T.: | 084 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8041.7.1 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 7 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 10,52 |  |  |

| A.T.: | 085 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8041.8.1 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 7 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 12,64 |  |  |

| A.T.: | 086 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.14 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 atm Διαμέτρου 40 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 8,10 |  |  |

| A.T.: | 087 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.15 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 atm Διαμέτρου 50 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 8,35 |  |  |

| A.T.: | 088 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.16 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 atm Διαμέτρου 70 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 12,20 |  |  |

| A.T.: | 089 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.17 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 atm Διαμέτρου 100 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 19,60 |  |  |

| A.T.: | 090 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.18 | Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα Διαμέτρου 10 cm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικρουλικά και τη διάνοιξη οπών Φ100mm

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 150,00 |  |  |

| A.T.: | 091 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.19 | Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 16 cm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετημένος.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΟΓΔΟΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 80,00 |  |  |

| A.T.: | 092 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.20 | Πώμα καθαρισμού πλαστικό Διαμέτρου 100 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 1 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πώμα καθαρισμού πλαστικό,  πλήρως τοποθετημένο

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 5,10 |  |  |

| A.T.: | 093 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.21 | Πώμα καθαρισμού πλαστικό, Διαμέτρου 160 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 1 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πώμα καθαρισμού πλαστικό,  πλήρως τοποθετημένο

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 7,50 |  |  |

| A.T.: | 094 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.22 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm και βάθος έως 1,00 m |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 10 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 217,00 |  |  |

| A.T.: | 095 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.23 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων ύδρευσης με χυτοσιδηρό κάλυμμα Διαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 0,50 m |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 10 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων ύδρευσης με χυτοσιδηρό κάλυμμα και τα ανάλογα παρεμβήσματα στεγανοποίησης δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου,  επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 117,88 |  |  |

| A.T.: | 096 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8101.1 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Διαμέτρου 1/2 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 15,33 |  |  |

| A.T.: | 097 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.56 | Κρουνός ορειχάλκινος Διαμέτρου 3/4 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 12 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κρουνός ορειχάλκινος κωνικός, ρυθμιστικός ή εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 19,23 |  |  |

| A.T.: | 098 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8035.1 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Διαμέτρου 1/2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 6 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως  Διαμέτρου 1/2 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 8,95 |  |  |

| A.T.: | 099 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8035.2 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Διαμέτρου 3/4 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 6 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως  Διαμέτρου 3/4 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΔΕΚΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 11,00 |  |  |

| A.T.: | 100 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.24 | Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) διαμέτρου Φ 100 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) ,πλήρως τοποθετημένη

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 6,20 |  |  |

| A.T.: | 101 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8115.1 | Κρουνός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 12 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κρουνός ορειχάλκινος κωνικός, ρυθμιστικός ή εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Διαμέτρου 1/2 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 15,85 |  |  |

| A.T.: | 102 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.25 | Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 13 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 82,00 |  |  |

| A.T.: | 103 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.26 | Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος για ΑΜΕΑ νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 13 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τύπου ''κομμωτηρίου'' , με κινητό τηλέφωο - ντους και με χειρολισθήρα τύπου μοχλού (όχι σφαιρικά) για ΑΜΕΑ, δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 325,14 |  |  |

| A.T.: | 104 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.3 | Σετ χειρολαβών αναπήρων |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 13 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σετ χειρολαβών αναπήρων πλήρες, προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή μονάδος τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 180,00 |  |  |

| A.T.: | 105 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.2 | Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη για ΑΜΕΑ. Υψηλής πιέσεως. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 14 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη  για ΑΜΕΑ 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 426,69 |  |  |

| A.T.: | 106 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.27 | Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 14 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 252,63 |  |  |

| A.T.: | 107 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8160.1 | Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 Χ 50 cm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 17 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία  Διαστ. 40 Χ 50 cm

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 168,95 |  |  |

| A.T.: | 108 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.1 | Νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ Διαστ. 50 Χ 68 cm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 17 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ πλήρης με βαλβίδα χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 753,12 |  |  |

| A.T.: | 109 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.28 | Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 Χ 60 cm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 13 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 52,00 |  |  |

| A.T.: | 110 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8169.1.2 | Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60 cm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 13 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  πορσελάνης - μήκους 0,60 cm

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 19,82 |  |  |

| A.T.: | 111 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8174 | Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 13 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, εργασία πλήρους τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 31,68 |  |  |

| A.T.: | 112 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8177 | Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 39 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 402,53 |  |  |

| A.T.: | 113 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8178.1.2 | Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 14 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Χαρτοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  επιχρωμιωμένη με καπάκι

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 14,60 |  |  |

| A.T.: | 114 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.29 | Χαρτοθήκη πλήρης για ΑΜΕΑ επιχρωμιωμένη με καπάκι |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 14 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Χαρτοθήκη πλήρης για ΑΜΕΑ δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 62,20 |  |  |

| A.T.: | 115 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.30 | Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρωμάτων διαφόρων |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 18 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα πλήρες δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 26,12 |  |  |

| A.T.: | 116 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.31 | Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα για ΑΜΕΑ χρωμάτων διαφόρων |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 18 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα για ΑΜΕΑ πλήρες δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 53,22 |  |  |

| A.T.: | 117 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8256.2.1 | Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικότητας 20 l Ισχύος 2000 W |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 24 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός κατάλληλος γιά πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλτικά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του και τα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως και συνδέσεως.Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως  Χωρητικότητας 20 l Ισχύος 2000 W

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 156,72 |  |  |

| A.T.: | 118 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.32 | Σύστημα κλήσης βοήθειας για ΑΜΕΑ |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 1 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σύστημα κλήσης βοήθειας για περίπτωση ανάγκης παροχής βοήθειας το οποίο θα διαθέτει κορδόνι τοποθετημένο περιμετρικά και παράλληλα με το δάπεδο σε ύψος περίπου 0,15-0,20m για ΑΜΕΑ πλήρες με τα υλικά και μικρουλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 263,25 |  |  |

| A.T.: | 119 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.33 | Επισήμανση υπογείων δικτύων με ταινία προσδιορισμού |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 4206 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Επισήμανση υπογείων δικτύων με ταινία προσδιορισμού αυτών από πολυαιθυλένιο πλάτους έως 70cm και για οποιοδήποτε μήκος, κατασκευασμένη ειδικά για την επισήμανση και τον προσδιορισμό υπογείων γραμμών του δικτύου, με τυπωμένη την ένδειξη ''Προσοχή Υπόγεια Γραμμή'' και καταλλήλων κωδικών χρωματισμών ανάλογα με το δίκτυο, με χρώμα και εκτύπωση μόνιμα και ανυπηρέαστα από την υγρασία, σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.   Η τιμή περιλαμβάνει προμήθεια υλικού επί τόπου  του έργου  και εργασίες τοποθετήσεως, σύμφωνα και με τις οδηγίες της επίβλεψης.

| ( 1 μμ ) | Μέτρο Μήκους |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1,80 |  |  |

| A.T.: | 120 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.13 | Παροχή και σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 22 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Παροχή και σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης. Δηλαδή υλικά και εργασία για τη μεταφορά του ύδατος από οποιαδήποτε απόσταση (δεξαμενή της εταιρείας ύδρευσης), με υπόγειο πλαστικό σωλήνα Φ63, στον τόπο του έργου και καταβολή στη Δ.Ε.Υ.Α.Η. της σχετικής δαπάνης συνδέσεως και αποζηιώσεως για τη μεταφορά του ύδατος επί τόπου.

Τιμή σε τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 2600,00 |  |  |

| A.T.: | 121 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8731.1.7 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών τύπου Μπέργκμαν ευθύς Διαμέτρου Φ 48mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 41 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών τύπου Μπέργκμαν , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα προστόμια, ίσια ή καμπύλα από πορσελάνη και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.  ευθύς Διαμέτρου Φ 48mm

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 5,18 |  |  |

| A.T.: | 122 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.34 | Πλαστικός σωλήνας διέλευσης καλωδίων από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 100 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πλαστικός σωλήνας διέλευσης καλωδίων  από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 4,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 3,85 |  |  |

| A.T.: | 123 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.35 | Διάνοιξη υποδαπέδιων καναλιών διέλευσης Η/Μ οδεύσεων. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 10 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Διάνοιξη υποδαπέδιων καναλιών διέλευσης Η/Μ οδεύσεων, εγκαταστάσεων, αποχετεύσεων κλιματιστικών με αδιατάρακτη κοπή και αφαίρεση των προϊόντων κοπής, τοποθέτηση των ανοιχτών αγωγών από  ανοξείδωτο χάλυβα (υλικά, απόσβεση μηχανημάτων και εργασία).

Τιμή σε τρέχοντα μέτρα (μμ).

| ( 1 μμ ) | Μέτρο Μήκους |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 58,10 |  |  |

| A.T.: | 124 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.4 | Φωτιστικό ενδοδαπέδιας τοποθέτησης ασύμμετρης δέσμης |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 59 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φωτιστικό ενδοδαπέδιας τοποθέτησης ασύμμετρης δέσμης, στεγανό ΙΡ67, με ένα λαμπτήρα HIT DE 150W , τύπου Simes / Megaflat / S.4728 / HIT DE 150W.

Τιμή σε τεμάχια (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 890,00 |  |  |

| A.T.: | 125 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.5 | Φωτιστικό ενδοδαπέδιας τοποθέτησης, στεγανό ΙΡ67 με ένα λαμπτήρα HIT-CRI 70W |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 59 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φωτιστικό ενδοδαπέδιας τοποθέτησης, στεγανό ΙΡ67 με ένα λαμπτήρα HIT-CRI 70W και αντιβανδαλιστική περσίδα τύπου Simes / Prado / S.4440 / HIT-CRI 70W.

Τιμή σε τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 740,00 |  |  |

| A.T.: | 126 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.6 | Προβολέας συμμετρικής ευρείας δέσμης, στεγανός ΙΡ65, |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 103 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Προβολέας συμμετρικής ευρείας δέσμης, στεγανός ΙΡ65, με ένα λαμπτήρα HIT DE 150W. Οι προβολείς θα τοποθετηθούν σε ιστό ύψους H=3.00m. Θα έιναι τύπου Simes / Techno Rectangular Flood / S.3718 / HIT DE 150W.

Τιμή σε τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 645,00 |  |  |

| A.T.: | 127 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.7 | Προβολέας συμμετρικής ευρείας δέσμης, στεγανός ΙΡ65. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 59 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Προβολέας συμμετρικής ευρείας δέσμης, στεγανός ΙΡ65, με ένα λαμπτήρα HIT DE 250W τύπου Simes / Techno Rectangular Flood / S.3719 / HIT DE 250W. Οι προβολείς θα τοποθετηθούν σε ιστό ύψους H=3.00m.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 745,00 |  |  |

| A.T.: | 128 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.8 | Προβολέας πλήρης με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 103 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Προβολέας τύπου SIMES  / S.1073 FOCUS/ προβολέας πλήρης με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HIT-CRI 150W/G12. +S.1031 WIDE LENS με 26º ανταυγαστήρα, +S.1013  FLANGE για τοποθέτηση σε ιστό Φ120mm (ανά 2 φωτιστικά σώματα 1 φλάντζα)

Τιμή σε τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 955,00 |  |  |

| A.T.: | 129 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.9 | Ενδοδαπέδιο φωτιστικό στενής δέσμης, τύπου walk-over |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 59 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ενδοδαπέδιο φωτιστικό στενής δέσμης, τύπου walk-over, SIMES  / S.8528.19 MEGAZIP-PLUS ROUND/  διαμέτρου Φ280mm. Δαχτυλίδι από ανοξείδωτο ατσάλι.  Πλήρες με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HIT-CRI 70W/ 230V. Βαθμός στεγανότητας ΙΡ67.

Τιμή σε τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 770,00 |  |  |

| A.T.: | 130 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.10 | Φωτιστικό ενδοδαπέδιας τοποθέτησης στεγανό ΙΡ67, με soft led μπλε χρώματος συνολικής ισχύος 1,5W |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 59 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φωτιστικό ενδοδαπέδιας τοποθέτησης στεγανό ΙΡ67, με soft led μπλε χρώματος συνολικής ισχύος 1,5W, τύπου Simes / Minizip Plus Led Round / S.8807.19 / LED 1,5W/230V.

Τιμη σε τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 420,00 |  |  |

| A.T.: | 131 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.11 | Ενδοδαπέδιο φωτιστικό ασσύμετρης δέσμης, διαμέτρου Φ280mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 59 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ενδοδαπέδιο φωτιστικό ασσύμετρης δέσμης, διαμέτρου Φ280mm τύπου SIMES  / S.5125.19 COMPACT/

Δαχτυλίδι από ανοξείδωτο ατσάλι. Πλήρες με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HIT-CRI 20W/ 230V.

Βαθμός στεγανότητας ΙΡ67.

Τιμή σε τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 810,00 |  |  |

| A.T.: | 132 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.12 | Φωτιστικό ενδοδαπέδιας τοποθέτησης συμμετρικής στενής δέσμης |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 59 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φωτιστικό ενδοδαπέδιας τοποθέτησης συμμετρικής στενής δέσμης, (8°), στεγανό ΙΡ67, με ένα λαμπτήρα HIT-TC CRI 20W τύπου Simes / Zip-Plus / S.7857 / HIT-TC CRI 20W

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 715,00 |  |  |

| A.T.: | 133 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.36 | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 46 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1,32 |  |  |

| A.T.: | 134 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.37 | Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό Διατομής:5 Χ 1,5 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 46 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 2,08 |  |  |

| A.T.: | 135 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.38 | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 46 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 2,08 |  |  |

| A.T.: | 136 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.39 | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 6 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 46 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 4,68 |  |  |

| A.T.: | 137 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.40 | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 10 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 46 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 7,82 |  |  |

| A.T.: | 138 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.41 | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 35 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 46 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 26,00 |  |  |

| A.T.: | 139 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.42 | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:4 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 44 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 11,63 |  |  |

| A.T.: | 140 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.43 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 2,5 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 47 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 2,12 |  |  |

| A.T.: | 141 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.46 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής 3 Χ 50 + 25 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 47 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 42,40 |  |  |

| A.T.: | 142 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.47 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 2,5 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 47 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 2,77 |  |  |

| A.T.: | 143 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.48 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 4 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 47 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 5,26 |  |  |

| A.T.: | 144 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.49 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 10 mm2 (rm) |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 47 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 12,94 |  |  |

| A.T.: | 145 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.52 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 300 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 47 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 72,90 |  |  |

| A.T.: | 146 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.55 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 25 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 47 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 19,22 |  |  |

| A.T.: | 147 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.57 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V, τύπου VALENA Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 49 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V, τύπου VALENA,  με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 5,21 |  |  |

| A.T.: | 148 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.58 | Ρευματοδότης χωνευτός, τύπου VALENA SCHUKO - Εντάσεως 16 Α |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 49 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ρευματοδότης χωνευτός με το κυτίο τύπου VALENA,  δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ,μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 6,15 |  |  |

| A.T.: | 149 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.59 | Ρευματοδότης χωνευτός τηλεόρασης |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 49 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ρευματοδότης χωνευτός τηλεόρασης με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ,μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 6,10 |  |  |

| A.T.: | 150 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.60 | Ρευματοδότης χωνευτός τηλεφώνου |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 49 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ρευματοδότης χωνευτός τηλεφώνου με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ,μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 8,90 |  |  |

| A.T.: | 151 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.61 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο, τύπου VALENA, Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 50 Χ 35 cm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 52 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ηλεκτρικός πίνακας, τύπου VALENA, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 184,50 |  |  |

| A.T.: | 152 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.62 | Τρίγωνο γείωσης |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 55 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Τρίγωνο γείωσης αποτελούμενο από τρία ηλεκτρόδια χάλικινα με χαλύβδινη ψύχη διαμέτρου S/8ins με τους ειδικούς συνδετήρες αγωγών, το χάλκινο πολύκλωνο αγωγό σύνδεσης διατομής 16 τ.χ. μέσα σε γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3/4ins και τα τρία φρεάτια με τα καλύμματά τους διαστάσεων 20 Χ 20cm για την επιθεώρηση των συνδέσεων, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικρουλικών και εργασία έμπηξης ηλεκτροδίων στις κορυφές ισόπλευρου τριγώνου πευράς 3 m, σύνδεσής τους με το χάλκινο αγωγό κατασκευής των φρεατίων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. ΜΕ ηλεκτρόδια μήκους 2,5m.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 384,62 |  |  |

| A.T.: | 153 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.63 | Διακόπτης πίνακα τύπου EZ-SIEMENS (ραγοδιακοπτης) Εντάσεως 25 Α, 250V, μέσα σε χυτοσιδηρούν κιβώτιο Περιέχον 5 έως 6 ασφάλειες |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 54 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Διακόπτης πίνακα τύπου EZ-SIEMENS (ραγοδιακοπτης) μέσα σε κιβώτιο, περιορισμένων διαστάσεων, χωνευτός,  δηλαδή προμήθεια προσκόμιση κιβωτίου τις ασφάλειες, εγκατάσταση, συναρμολόγηση σε πίνακα, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 12,93 |  |  |

| A.T.: | 154 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.64 | Πίνακας τύπου ΜΤ ΑΒΒ σειράς UniMix 24kV -400A - 16kA arc-proof 24kV -400A - 16kA arc-proof |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 52 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πίνακας τύπου ΜΤ ΑΒΒ σειράς UniMix 24kV -400A - 16kA arc-proof στην εμπρόσθια όψη του, αποτελούμενος από τρία πεδία, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικρουλικών και εργασία για παράδοση και πλήρη και κανονική λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 28200,00 |  |  |

| A.T.: | 155 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.66 | Μετασχηματιστήςτριφασικός χυτορητίνης τύπου ΑΒΒ - MFT σύμφωνα με το πρότυπο IEC 76-1,1 ισχύος 400kVA |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 56 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Μετασχηματιστήςτριφασικός χυτορητίνης τύπου ΑΒΒ  - MFT σύμφωνα με το πρότυπο IEC 76-1,1 ισχύος 400kVA. Ο μετασχηματιστής πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά

Ονομαστική ισχύς [kVA]                                      400

Ονομαστική συχνότητα [Ηz]                                 50

Ονομαστική τάση πρωτεύοντος [kV]                    20

Στάθμη μόνωσης πρωτεύοντος[kV]                      24

Εφαρμοζόμενη τάση βιομηχ. συχνότητας[kV]       50

Επίπεδο μόνωσης ΒΙL[kV]                                125

Λήψεις                                                       ±2,5%, ±5%

Τάση δευτερεύοντος κενού φορτίου μεταξύ φάσεων[V]                400

Τάση δευτερεύοντος κενού φορτίου φάση-ουδέτερος[V]              230

Ονομαστική στάθμη μόνωσης δευτερεύοντος[kV]                        1,1

Εφαρμοζόμενη τάση δευτερεύοντος βιομηχ. Συχνότητας[kV]

3

Συνδεσμολογία τυλιγμάτωνDyn 11

Τυλίγματα HV/LV                                        Al/Al

Απώλειες κενού φορτίου[W]                        1.200

Απώλειες φορτίου στους 75 οC[W]               4.800

Απώλειες φορτίου στους 120 οC[W]             5.500

Τρόπος ψύξηςAN

Ισχύς βραχυκύκλωσης[%]                           6

Ακουστική ισχύς LpA 1m[dB                       57

Test certificates                                  E2,C2, F1

Maximum θερμοκρασία περιβάλλοντος[οC]   40

Μέση ημερήσια θερμοκρασία περιβάλλοντος[οC] 30

Μέση ετήσια θερμοκρασία περιβάλλοντος[οC]     20

Maximum υψόμετρο [m]                                    1000

Κλάση θερμοκρασίας τυλιγμάτων μέσης τάσης      F

Κλάση θερμοκρασίας τυλιγμάτων χαμηλής τάσης  F

Βαθμός προστασίας                                            Ρ00

ΔιαστάσειςΜήκος [mm]                                        1.450

Πλάτος [mm]                                                       800

Ύψος [mm]                                                        1.500

Βάρος [kg]                                                         1.450

Απόσταση τροχών [mm]                                       670

ΕξοπλισμόςΠλήρης με τρία αισθητήρια θερμοκρασίας PT100, ηλεκτρονόμο ελέγχου θερμοκρασίας T154, ακροδέκτες Μέσης, Χαμηλής Τάσης και Γείωσης, τροχούς κυλίσεως 2 κατευθύνσεων, άγκιστρα ανάρτησης και πινακίδα χαρακτηριστικών.

Προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 14208,00 |  |  |

| A.T.: | 156 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.65 | Προβολέας τύπου ΤΕΜΡΟ RVP151 Ισχύς 70W/8421IC S IP65 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 103 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Προβολέας  τύπου ΤΕΜΡΟ RVP151 , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα  πυρακτώσεως. Ο προβολέας αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιετοξική βαφή φούρνου, που φέρει πτερύγια ψύξεως. Εσωτερικά ο προβολέας φέρει κάτοπτρο από σφυρηλατημένο αλουμίνιο παραβολικής μορφής. Εμπρός καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας είναι IP 54 ή ισοδύναμος κατά τους διεθνείς κανονισμούς. Επίσης ο προβολέας συμπληρώνεται με δίχαλο, κατασκευασμένο επίσης από αλουμίνιο, που συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 112,21 |  |  |

| A.T.: | 157 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.67 | Φωτιστικό σώμα ασφαλείας με λάμπα φθορισμού, με λυχνίες |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 59 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας με λάμπα φθορισμού, με λυχνίες, ισχύος 6 WATT, αυτονομίας 90λεπτών, τύπου EL6, με συσσωρευτή Ni-Cd, CE marked, σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΝ 60-598.2.22. δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για κανονική λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 53,30 |  |  |

| A.T.: | 158 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.68 | Φωτιστικό σώμα με διχρωικούς λαμπτήρες LED (σποτ) |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 59 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φωτιστικό σώμα με διχρωικούς λαμπτήρες LED (σποτ) στους οποίους προσαρμόζονται ειδικά εξαρτήματα περιορισμού της φωτεινής δέσμης καθώς και ροοστάτες (dimmer), τάσης 12V με μετασχηματιστές αναρτημένων σε συρματόσχοινα (επενδεδυμένα καλώδια χαμηλής τάσης) τύπου Ρongo της Gravani.

Υλικά και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 52,50 |  |  |

| A.T.: | 159 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.69 | Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως οροφής με σφαιρικό κώδωνα και προφυλακτήρα(σφαιρική χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαμπτήρα 60 W πυρακτώσεως - |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 60 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως  οροφής τύπου 1x1W BRIDGELUX  LED στα volt: 12v AC/DC δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 29,60 |  |  |

| A.T.: | 160 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.70 | Ανεμιστήρας ελικοειδής τύπου ΦΥΡΟΓΕΝΗ τοίχου Διαμέτρου 250 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 39 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ανεμιστήρας ελικοειδής τύπου ΦΥΡΟΓΕΝΗ με στεγανό μονοφασικό κινητήρα 220 βόλτ, 50 περιόδων που συνοδεύεται από τις βοηθητικές του διατάξεις (περσίδες, διακόπτες αναστροφής κλπ), δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση γιά παράδοση σε λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος και η εγκατάσταση της παροχής του.

Το συγκρότημα ανεμιστήρα κινητήρα θα φέρει πλέγμα προστασίας κατασκευασμένο κατά ISO και θα αποκλείει την επαφή με κινούμενα μέρη. Οι κινητήρες θα είναι τύπου εξωτερικού ρότορα με έδρανα μόνιμης λίπανσης που δεν απαιτούν συντήρηση. Η μορφή του κινητήρα πρέπει να είναι αεροδυναμική ώστε να μην εμποδίζεται η ροή του αέρα. Σε όλα τα μηχανήματα θα υπάρχει διάταξη ρύθμισης των στροφών του ανεμιστήρα ανάλογα με την θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου. Η διάταξη αυτή θα εξασφαλίζει λειτουργία του μηχανήματος σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες και θα μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΞΑΚΟΣΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 600,00 |  |  |

| A.T.: | 161 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.71 | Πίνακας χαμηλής τάσηςτύπου ΑΒΒ σειράς MNS, arc-proof, 400V-630A-10kA , αποτελούμενος από τρία (3) πεδία |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 52 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πίνακας χαμηλής τάσης τύπου ΑΒΒ σειράς MNS, arc-proof, 400V-630A-10kA , αποτελούμενος από τρία (3) πεδία. Το πρώτο πεδίο περιλαμβάνει διακόπτη εισόδου 630Α. Το δεύτερο 2 αυτόματους διακόπτες 100Α, 6 αυτόματους διακόπτες 63Α, 3 αυτόματους διακόπτες 16Α και εφεδρικές θέσεις. Το τρίτο πεδίο περιλαμβάνει διακόπτη 400Α και πυκνωτές αντιστάθμισης. Στην τιμή συμπρειλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και η εργασία για την εγκατάσταση του για πλήρη και κανονική λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 28800,00 |  |  |

| A.T.: | 162 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.94 | Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού εξαγωνικής διατομής από έλασμα πάχους 4mm Μήκους 6m μήκους πλευράς βάσεως 9,2cm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 101 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού εξαγωνικής διατομής από έλασμα πάχους 4mm , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός σιδηροιστού κολουροκωνικού σχήματος διατομής κανονικού εξαγώνου, πλευράς κορυφής 6cm, κατασκευασμένου από έλασμα 5m για να αποφευχθούν όσο είναι δυνατόν οι ηλεκτροσυγκολλήσεις και να εξασφαλισθεί ικανοποιητική αισθητική εμφάνιση. Ο κορμός του σιδηροιστού θα φέρει χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα εδράσεως διαστάσεων 0,40 x 0,40m, πάχους 15mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη σε αυτόν και με έξη (6) ενισχυτικά πτερύγια πάχους 10mm σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των καθέτων πλευρών του 0,10 και 0,15m. Η πλάκα εδράσεως θα πρέπει να φέρει ανάλογο κεντρική οπή για την διέλευση του υπογείου καλωδίου καθώς και τέσσερεις (4) οπές διαμέτρου 3/4ins η κάθε μία. Ο σηδηροιστός θα συνοδεύεται από μία βάση αγκυρώσεως που θα αποτελείται από τέσσερες ήλους μήκους 0,80m και διατομής 3/4ins που θα καταλήγουν σε σπείρωμα μήκους 0,20m, καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερες ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυκγκολλημένες πάνω τους σιδηρογωνίες 20/20/2mm σε σχήμα τετραγώνου στη βάση του και χιαστί προ του σπειρώματος τους για να αποφευχθεί μετακίνηση τους κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στην βάση από σκυρόδεμα. Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 0,80m από τη βάση του οπή για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου που θα κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα πάχους 4mm. Ο ιστός μετά από την σχετική προεργασία δηλαδή την απόξεση, τον καθαρισμό και λοιπές εργασίες για να μην διακρίνονται τα σημεία ραφής του θα βαφεί με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής και δύο στρώσεις χρώματος ντούκο ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες και επιδράσεις, αποχρώσεως της αρεσκείας της επιβλέψεως. Στους τέσσερεις ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πρίν από την ανύψωση του ιστού από ένα περικόχλιο 3/4ins για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες κατά την ζυγοστάθμιση του, στερεούμενη με δύο περικόχλια από πάνω σε κάθε θέση. Ο ιστός στα τελευταία 0,40m θα φέρει σιδηροσωλήνα ή τούμπο από έλασμα του ίδιου πάχους με το έλασμα του σιδηροιστού που θα προεκτείνεται μέσα στον ιστό κατά 0,40m ακόμη κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλημένο για την τοποθέτηση και την στερέωση πάνω σε αυτόν του βραχίονα ή απευθείας του φωτιστικού σώματος. Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να μην παρουσιάζει ελαττώματα. Στη τιμή περιλαμβάνεται και η αξία της βάσεως αγκυρώσεως.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 135,00 |  |  |

| A.T.: | 163 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.82 | Χαλυβδοσωλήνας ορατής εγκατάστασης κλιματισμού ίου μεσαίου τύπου διαμέτρου 1 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 5 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10217-1-2 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10216-1-2 (χωρίς ραφή) με σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 267 ή ΕΝ 10266-1, εξαρτήματα σωληνώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10242 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10241 και  στεγανοποιητικά του σπειρώματος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 751-1-2-3 για δίκτυα φυσικού αερίου εξωτερικής επίτοιχης τοποθέτησης, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά (καμπύλες, ταύ, στηρίγματα κλπ.), εργασία, με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar (Δ3/Α/11346/15-07-2003), παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 14,30 |  |  |

| A.T.: | 164 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.83 | Χαλυβδοσωλήνας ορατής εγκατάστασης κλιματισμού μεσαίου τύπου διαμέτρου 1.1/4 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 5 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10217-1-2 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10216-1-2 (χωρίς ραφή) με σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 267 ή ΕΝ 10266-1, εξαρτήματα σωληνώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10242 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10241 και  στεγανοποιητικά του σπειρώματος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 751-1-2-3 για δίκτυα φυσικού αερίου εξωτερικής επίτοιχης τοποθέτησης, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά (καμπύλες, ταύ, στηρίγματα κλπ.), εργασία, δοκιμές, με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar (Δ3/Α/11346/15-07-2003), παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 20,15 |  |  |

| A.T.: | 165 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.84 | Χαλυβδοσωλήνας ορατής εγκατάστασης κλιματισμού μεσαίου τύπου διαμέτρου 1.1/2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 5 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10217-1-2 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10216-1-2 (χωρίς ραφή) με σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 267 ή ΕΝ 10266-1, εξαρτήματα σωληνώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10242 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10241 και  στεγανοποιητικά του σπειρώματος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 751-1-2-3 για δίκτυα φυσικού αερίου εξωτερικής επίτοιχης τοποθέτησης, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά (καμπύλες, ταύ, στηρίγματα κλπ.), εργασία,  με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar (Δ3/Α/11346/15-07-2003), παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 22,49 |  |  |

| A.T.: | 166 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.85 | Χαλυβδοσωλήνας ορατής εγκατάστασης κλιματισμού μεσαίου τύπου διαμέτρου 2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 5 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10217-1-2 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10216-1-2 (χωρίς ραφή) με σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 267 ή ΕΝ 10266-1, εξαρτήματα σωληνώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10242 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10241 και  στεγανοποιητικά του σπειρώματος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 751-1-2-3 για δίκτυα φυσικού αερίου εξωτερικής επίτοιχης τοποθέτησης, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά (καμπύλες, ταύ, στηρίγματα κλπ.), εργασία,  με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar (Δ3/Α/11346/15-07-2003), παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 31,72 |  |  |

| A.T.: | 167 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.86 | Χαλυβδοσωλήνας ορατής εγκατάστασης κλιματισμού μεσαίου τύπου διαμέτρου 70mm /t=3,6 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 5 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10217-1-2 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10216-1-2 (χωρίς ραφή) με σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 267 ή ΕΝ 10266-1, εξαρτήματα σωληνώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10242 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10241 και  στεγανοποιητικά του σπειρώματος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 751-1-2-3 για δίκτυα φυσικού αερίου εξωτερικής επίτοιχης τοποθέτησης, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά (καμπύλες, ταύ, στηρίγματα κλπ.), εργασία,  με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar (Δ3/Α/11346/15-07-2003), παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 36,66 |  |  |

| A.T.: | 168 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.88 | Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-στοιχείου (FCU) παροχής αέρος 600 CFM |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 32 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-στοιχείου (FCU) παροχής αέρος 600 CFM τύπου δαπέδου,  αποτελουμένη από περίβλημα από χαλυβδοέλασμα πάχους 1,25mm, βαμμένο εξωτερικώς με χρώμα ντούκο και εσωτερικώς επενδεδυμένο με ηχομονωτικό υλικό καταλλήλου πάχους εντός του οποίου περικλείονται. :

α) στοιχείο ύδατος από χαλκοσωλήνες μετά πτερυγίων αλουμινίου στερεομένων σε αυτούς με μηχανική εκτόνωση,

β) δύο φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες στατικώς και δυναμικώς ζυγοσταθμισμένοι τελείως αθορύβου λειτουργίας, συνεζευγμένοι στον ίδιο άξονα με τον ηλεκτροκινητήρα,

γ) λεκάνη συγκεντρώσεως συμπυκνωμάτων συνδεομένη υδραυλικώς προς το δίκτυον αποχετεύσεως,

δ) φίλτρο αέρος μεταλλικό πλενομένου τύπου,

ε) διακόπτης ταχυτήτων με θέσεις υψηλή-μέση-χαμηλή-εκτός λειτουργίας,

στ) βαλβίδα εξαερισμού,

ζ) ορειχάλκινες βαλβίδες στην είσοδο και έξοδο του ύδατος και

η) θερμοστάτη με διακόπτη χειμώνος-θέρους ελέγχου της θερμοκρασίας του χώρου που επενεργεί στην λειτουργία του ανεμιστήρος, ήτοι συσκευή επί τόπου μετά καλωδίου μήκους 2 μέτρων, ρευματολήπτου τριπολικού δύο ορειχαλκίνων ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως εις τα δίκτυα, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1420,00 |  |  |

| A.T.: | 169 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.89 | Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-στοιχείου (FCU) παροχής αέρος 800 CFM |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 32 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-στοιχείου (FCU) παροχής αέρος 800 CFM τύπου δαπέδου,  αποτελουμένη από περίβλημα από χαλυβδοέλασμα πάχους 1,25mm, βαμμένο εξωτερικώς με χρώμα ντούκο και εσωτερικώς επενδεδυμένο με ηχομονωτικό υλικό καταλλήλου πάχους εντός του οποίου περικλείονται. :

α) στοιχείο ύδατος από χαλκοσωλήνες μετά πτερυγίων αλουμινίου στερεομένων σε αυτούς με μηχανική εκτόνωση,

β) δύο φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες στατικώς και δυναμικώς ζυγοσταθμισμένοι τελείως αθορύβου λειτουργίας, συνεζευγμένοι στον ίδιο άξονα με τον ηλεκτροκινητήρα,

γ) λεκάνη συγκεντρώσεως συμπυκνωμάτων συνδεομένη υδραυλικώς προς το δίκτυον αποχετεύσεως,

δ) φίλτρο αέρος μεταλλικό πλενομένου τύπου,

ε) διακόπτης ταχυτήτων με θέσεις υψηλή-μέση-χαμηλή-εκτός λειτουργίας,

στ) βαλβίδα εξαερισμού,

ζ) ορειχάλκινες βαλβίδες στην είσοδο και έξοδο του ύδατος και

η) θερμοστάτη με διακόπτη χειμώνος-θέρους ελέγχου της θερμοκρασίας του χώρου που επενεργεί στην λειτουργία του ανεμιστήρος, ήτοι συσκευή επί τόπου μετά καλωδίου μήκους 2 μέτρων, ρευματολήπτου τριπολικού δύο ορειχαλκίνων ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως εις τα δίκτυα, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1790,00 |  |  |

| A.T.: | 170 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.90 | Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-στοιχείου (FCU) παροχής αέρος 1000 CFM |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 32 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-στοιχείου (FCU) παροχής αέρος 1000 CFM τύπου δαπέδου,  αποτελουμένη από περίβλημα από χαλυβδοέλασμα πάχους 1,25mm, βαμμένο εξωτερικώς με χρώμα ντούκο και εσωτερικώς επενδεδυμένο με ηχομονωτικό υλικό καταλλήλου πάχους εντός του οποίου περικλείονται. :

α) στοιχείο ύδατος από χαλκοσωλήνες μετά πτερυγίων αλουμινίου στερεομένων σε αυτούς με μηχανική εκτόνωση,

β) δύο φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες στατικώς και δυναμικώς ζυγοσταθμισμένοι τελείως αθορύβου λειτουργίας, συνεζευγμένοι στον ίδιο άξονα με τον ηλεκτροκινητήρα,

γ) λεκάνη συγκεντρώσεως συμπυκνωμάτων συνδεομένη υδραυλικώς προς το δίκτυον αποχετεύσεως,

δ) φίλτρο αέρος μεταλλικό πλενομένου τύπου,

ε) διακόπτης ταχυτήτων με θέσεις υψηλή-μέση-χαμηλή-εκτός λειτουργίας,

στ) βαλβίδα εξαερισμού,

ζ) ορειχάλκινες βαλβίδες στην είσοδο και έξοδο του ύδατος και

η) θερμοστάτη με διακόπτη χειμώνος-θέρους ελέγχου της θερμοκρασίας του χώρου που επενεργεί στην λειτουργία του ανεμιστήρος, ήτοι συσκευή επί τόπου μετά καλωδίου μήκους 2 μέτρων, ρευματολήπτου τριπολικού δύο ορειχαλκίνων ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως εις τα δίκτυα, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1905,00 |  |  |

| A.T.: | 171 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.91 | Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης συμπυκνωμάτων FCU από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 40 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως συμπυκνωμάτων FCU από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 4,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1,62 |  |  |

| A.T.: | 172 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.92 | Ψυκτικό συγκρότημα τύπου INTERKLIMA (MPCA 019) 66,2KW |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 37 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ψυκτικό συγκρότημα παραγωγής ψυχρού νερού ηλεκτροκίνητο, εμβολοφόρο, υδρόψυκτο πλήρες σε ενιαία βάση με αντικραδασμικά στηρίγματα, ερμητικού τύπου με συμπυκνωτή, ψύκτη νερού, σωληνώσεις και ηλεκτρικό πίνακα κινήσεως και αυτοματισμού με όλα τα απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και ασφαλιστικών διατάξεων τον αυτόματο εκκινητή κλπ., γιά λειτουργία αυτόματη ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία του ψυχομένου νερού, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα νερού, μέσου αντικραδασμικών παρεμβυσμάτων και ηλεκτρικής ενεργείας, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ασφαλιστικό 3/4'' και αυτόματο πλήρωσης με μανόμετρο 3/4''.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 22000,00 |  |  |

| A.T.: | 173 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.93 | Κυκλοφορητής νερού τύπου WILO RS 30/100 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 21 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κυκλοφορητής νερού τύπου WILO RS 30/100 κατάλληλου μανομετρικού ύψους, γιά εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 550,00 |  |  |

| A.T.: | 174 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.72 | Πυροσβεστικά ερμάρια πλαστικού σωλήνα 1/2'' |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 19 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πυροσβεστικά ερμάρια πλαστικού σωλήνα 1/2''  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση για πλήρη και κανονική λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 63,00 |  |  |

| A.T.: | 175 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.73 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα6, τροχήλατος |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 19 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6 kg τύπου Ρα6, τροχήλατος πλήρης δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 49,00 |  |  |

| A.T.: | 176 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.74 | Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως 12 kg τύπου Ρο12 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 19 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως 12 kg τύπου Ρο12  πλήρης δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 91,00 |  |  |

| A.T.: | 177 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.75 | Πίνακας πυρανίχνευσης |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 52 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πίνακας πυρανίχνευσης αναλογικός διευθυνσιοδοτούμενος από πλαστικό ABS με μεταλλική πλάτη,

με όλα τα απαιτούμενα όργανα λειτουργίας, ελέγχου κάθε μεμονωμένου στοιχείου στο βρόγχο, ενδείξεων, το τροφοδοτικό και τις μπαταρίες μολύβδου, τον προγραμμαρτιζόμενο μικροϋπολογιστή, δηλαδή προμήθεια εντοίχιση και στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 252,00 |  |  |

| A.T.: | 178 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.76 | Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής απλός |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 62 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής απλός μετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στην οροφή, κατάλληλος για ανίχνευση σταθερής, υψηλής ή διαφοράς θερμοκρασίας, ψηφιακά οριζόμενης διεύθυνσης, εσωτερικό απομονωτή βραχυκυκλώματος για την απρόσκοπτη λειτουργία του βρόγχου, πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 39,20 |  |  |

| A.T.: | 179 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.77 | Φαροσειρήνα |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 60 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φαροσειρήνα συστήματος πυρανίχνευσης για εσωτερική εγκατάσταση στηριγμένη σε μικρή βάση με

ρυθμιζόμενη ένταση ήχου και μέγιστη φωτεινότητα κατασκευασμένη από πλαστικό ABS κόκκινου χρώματος δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 39,20 |  |  |

| A.T.: | 180 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.78 | Κομβίο συναγερμού |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 60 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κομβίο συναγερμού  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 19,60 |  |  |

| A.T.: | 181 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.79 | Φωτιστικό σώμα ασφαλείας με διπλό προβολέα |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 59 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας με διπλό προβολέα, αυτονομίας 90λεπτών, τύπου EL6, με συσσωρευτή Ni-Cd, CE marked, σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΝ 60-598.2.22. δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για κανονική λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 168,00 |  |  |

| A.T.: | 182 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.80 | Φωτιστικό ασφαλείας εξόδου (EXIT) |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 59 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φωτιστικό ασφαλείας εξόδου (EXIT) με κατάλληλη λυxνία, και συσσωρευτής Ni-Cd τροφοδοτούμενος απο το κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής και μετατροπής, μετα των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 44,80 |  |  |

| A.T.: | 183 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν10.4.81 | Πινακίδες οδεύσεως διαφυγής Φωτιστικό ασφαλείας κοινό |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 59 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πινακίδες οδεύσεως διαφυγής , δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 44,80 |  |  |

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ					Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ