| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | «Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών συνδεσμολογίας τους» Ηράκλειο, 30 / 08 / 2012 Aρ. Πρωτ.: 159110/5-10-2012 |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του/της ……………………………………………..…   με έδρα  στ………………………., οδός……………………………………….  αριθ………., Τ.Κ. ………,  Τηλ…………………., φαξ………………

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φυγοκεντρική πολυβάθμια αντλία, υψηλων μανομετρικών, αθόρυβη, τριφασική, 3 HP, κατακόρυφη, με στόμια εισαγωγής - εξαγωγής 11/4΄΄ -11/4΄΄ με παροχή 6 m3/ώρα σε μανομετρικό 64 m (MATRA, μία από δίδυμο αντλητικό συγκρότημα), ευρωπαϊκής προέλευσης | τεμ. | 1 |  |  |
| 2 | Υποβρύχια αντλία λυμάτων με μασητήρα, κατάλληλη για πηγάδια, τριφασική, 2 HP, με στόμια εισαγωγής - εξαγωγής 2΄΄ - 2΄΄ με παροχή 9 m3/ώρα σε μανομετρικό 20 m, με ηλεκτρικό φλοτέρ, ευρωπαϊκής προέλευσης | τεμ. | 1 |  |  |
| 3 | Υποβρύχια αντλία μανταμένια, κατάλληλη για πηγάδια, τριφασική, 5 HP, με στόμια εισαγωγής - εξαγωγής 3΄΄ - 3΄΄ με παροχή 18 m3/ώρα σε μανομετρικό 24 m, με ηλεκτρικό φλοτέρ, ευρωπαϊκής προέλευσης | τεμ. | 1 |  |  |
| 4 | Υποβρύχια αντλία μανταμένια, καθαρών υδάτων, κατάλληλη για πηγάδια, μονοφασική, 3 HP, με στόμια εισαγωγής - εξαγωγής 2΄΄ - 2΄΄ με παροχή 9 m3/ώρα σε μανομετρικό 30 m, με ηλεκτρικό φλοτέρ, ευρωπαϊκής προέλευσης | τεμ. | 1 |  |  |
| 5 | Υποβρύχια αντλία καθαρού νερού, μονοφασική, 1100 Watt, στόμια εισαγωγής και εξαγωγής 1΄΄, με παροχή 1,8 m3 /h σε μανομετρικό 35 m, ευρωπαϊκής προέλευσης | τεμ. | 1 |  |  |
| 6 | Δίχρονος Βενζινοκίνηρας αυτόματης αναρροφήσεως, 2,1 HP, με στόμια 1,5''x1,5'', βάρους 9,5 kg με μέγιστη παροχή 15 m3 /ώρα, σε μέγιστο μανομετρικό 30 m, ευρωπαϊκής προέλευσης | τεμ. | 2 |  |  |
| 7 | Μανόμετρο γλυκερίνης 0-10 atm | τεμ. | 9 |  |  |
| 8 | Πιεσοστάτης οθόνης 1-6 bar | τεμ. | 4 |  |  |
| 9 | Πιεσοστάτης οθόνης 1-10 bar | τεμ. | 2 |  |  |
| 10 | Βαλβίδα αντεπιστροφής 11/2'' | τεμ. | 2 |  |  |
| 11 | Βαλβίδα αντεπιστροφής 11/4'' | τεμ. | 2 |  |  |
| 12 | Πυκνωτής 50 μF | τεμ. | 1 |  |  |
| 13 | Μειωτής πίεσης 3/4'' | τεμ. | 2 |  |  |
| 14 | Πιεστικό δοχείο κάθετο, 50 λτ, με εύκαμπτο σωλήνα (flexible) 1’’ μήκους 100 εκ., με εξαρτήματα σύνδεσης (μανόμετρο, βαλβίδα αντεπιστροφής, πιεσοστάτη, γωνία ΜΕΒ και μαστό) | τεμ. | 1 |  |  |
| 15 | Πιεστικό δοχείο οριζόντιο 24 λτ, με εύκαμπτο σωλήνα (flexible) 1’’ μήκους 100 εκ., με εξαρτήματα σύνδεσης (μανόμετρο, βαλβίδα αντεπιστροφής, πιεσοστάτη, γωνία ΜΕΒ και μαστό) | τεμ. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Άθροισμα = |  |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α 23% = |  |
|  |  |  |  | Σύνολο = |  |

| Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Δρ Μαρία Βασαρμιδάκη Γεωπόνος ΓΠΑ με Γ΄ Βαθμό | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΜΠΙΤΑΚΗ |
| --- | --- |

……………………….  ……/……../………

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο προσφέρων