ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

# ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

# ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

# ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος

# Τ.Κ: 71202

# Πληροφορίες: Εμμανουήλ Κουτεντάκης

Τηλ.: 2813 409 229

Fax: 2813 409 170

E-mail: manolis@heraklion.gr

Θέμα: «Προμήθεια για την δημιουργία και επέκταση των ασύρματων δικτύων του Δήμου Ηρακλείου»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

###### Γενικά

Η προμήθεια αφορά στην προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού και εξοπλισμού για την δημιουργία και επέκταση των ασύρματων δικτύων καθώς και των υπηρεσιών που υποστηρίζει.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες διατάξεις.

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.β΄. του εν ισχύ  Δ.Κ.Κ. Π.Δ. 323/89 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Η πίστωση βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2013 με Κ. Α. 70-7134.020 με τίτλο «Δημιουργία & επέκταση Ασύρματων Δικτύων (ΑΔΣ 876/12, ΑΔΣ 88/13)»

# Άρθρο 3ο

## Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με κριτήριο τη συμφερότερη τιμή επί του συνόλου της προσφοράς, μετά από αξιολόγηση σύμφωνα με τα κριτήρια του πίνακα αξιολόγησης.

Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει διάσπαση της προσφοράς αυτής.

# Άρθρο 4ο

## Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

α) Συγγραφή υποχρεώσεων

β) Τεχνικές προδιαγραφές

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Άρθρο 5ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από:

- Οι προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγυητική επιστολή συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

- Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σ’ αυτό η εγγραφή τους, το ειδικό επάγγελμά τους, και να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

- Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι:

Το υλικό που θα παραδοθεί είναι σύμφωνο με τις  τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών.

Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής  Υποχρεώσεων της προμήθειας και ότι συμφωνούν με αυτούς.

- Οποιοδήποτε στοιχείο θεωρείται ότι είναι απαραίτητο για να βοηθήσει στην αξιολόγηση των προσφορών.

Άρθρο 6ο

Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών, συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από ειδική τριμελή επιτροπή που ορίστηκε με την 19/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κριτήρια Αξιολόγησης:

Η αξιολόγηση γίνεται με κριτήριο την συμφερότερη  προσφορά.

Τα στοιχεία κατατάσσονται σε δύο (2) ομάδες για κάθε προϊόν με συντελεστή  βαρύτητας   εβδομήντα (70), και τριάντα (30) αντίστοιχα.

1η Ομάδα

Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών όπως απαιτούνται από τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»  που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση για κάθε  προϊόν και μεταφορά τεχνογνωσίας.

2η Ομάδα

Χρόνος παράδοσης, στοιχεία τεχνικής υποστήριξης - εξυπηρέτησης (service) και ανταλλακτικών, εγγύηση, τεχνική βοήθεια, υποστήριξη μετά την πώληση κλπ.

Όλες οι παραπάνω ομάδες βαθμολογούνται τμηματικά στα επί μέρους στοιχεία με συνολική βαθμολογία πενήντα (50) βαθμών  για κάθε ομάδα όταν καλύπτονται ακριβώς οι όροι της διακήρυξης και με δυνατότητα αυξομείωσης δέκα (10) βαθμών εάν υπερκαλύπτουν η όχι τους  όρους.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την ανοιγμένη τιμή. Η ανοιγμένη τιμή καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.1β του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 7ο

Τόπος παράδοσης

Η παράδοση των συμφωνημένων θα γίνει στον Δήμο Ηρακλείου και στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και στο χρόνο που θα ορίσει η σύμβαση.

Άρθρο 8ο

Παραλαβή

Η παραλαβή θα γίνει από ειδική τριμελή επιτροπή που ορίστηκε με την 59/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9ο

Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή και από τον έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί αποδειχθεί ότι το υλικό δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές τις μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή, τότε ο  ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο νέο εξ ολοκλήρου.

Άρθρο 10ο

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

Ηράκλειο 26/2/2013

| Ο συντάκτης Μανώλης Κουτεντάκης | Ο Προϊστάμενος Κώστας Μοχιανάκης | Ο Διευθυντής Νίκος Μιχελάκης |
| --- | --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘ. ΠΡΟΓΡΑΜ. & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ηράκλειο, 26-02-2013

Θέμα: «Προμήθεια συνεδριακού συστήματος για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ

ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ: Η προμήθεια αφορά την αγορά τηλεπικοινωνιακού υλικού για την δημιουργία και επέκταση των ασύρματων δικτύων καθώς και των υπηρεσιών που υποστηρίζουν.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(Σημειώνεται ότι για τα αντικείμενα 1 έως 8 υπάρχει λεπτομερή περιγραφή παρακάτω.)

| A/A | Περιγραφή |
| --- | --- |
| 1 | Δρομολογητής Voice Gateway |
| 2 | DSP Module για το Voice Gateway |
| 3 | Ασύρματο Σημείο 5GHz base station, υψηλής ανθεκτικότητας |
| 4 | VDSL δρομολογητής με λειτουργία VPN |
| 5 | 5GHz Base Station Sector κεραία 120deg υψηλής ανθεκτικότητας |
| 6 | ΙΡ τηλέφωνο 6 γραμμών, έγχρωμο |
| 7 | Κονσόλα επέκτασης για ΙΡ τηλέφωνο, έγχρωμο |
| 8 | ακουστικά για ΙΡ τηλέφωνο |
| 9 | κεραίας 2.4GHz 8 dbi RP-SMA αρσενικό |
| 10 | μεταλλικός ιστός στήριξης 2μ ~3με 4 εκ διάμετρος |
| 11 | στριφόνια 8mm |
| 12 | στήριγμα τοίχου για μεταλλικό ιστό 3-4 εκ διαμέτρου |
| 13 | ταινία διπλής όψης, αφρώδες |
| 14 | 1 m Jumper cable RF-5/H155 N Male to RP-SMA Female |
| 15 | Patch Cord CAT 6 5μ |
| 16 | Patch Cord CAT 6 1μ |
| 17 | Patch Cord CAT5e 0,5μ |
| 18 | UTP κατηγορίας 5e, γκρι χρώμα |
| 19 | UTP κατηγορίας 5e για εξωτερικό χώρο |
| 20 | τετρασύρματο τηλεφωνικό καλώδιο |
| 21 | σύνδεσμος προέκτασης 8P8C |
| 22 | φις RJ-45 CAT 5e |
| 23 | σπιράλ duroflex Φ25 |
| 24 | ρόκα 6/25 |
| 25 | ρόκα 8/25 |
| 26 | ρόκα 10/25 |
| 27 | ρόκα 12/25 |
| 28 | δερματικά 200x4,5 |
| 29 | μονωτική ταινία μαύρη |
| 30 | μονωτική ταινία άσπρη |
| 31 | κανάλι δαπέδου 75Χ18, γκρι |
| 32 | κανάλι 25Χ25 αυτοκόλλητο λευκό |
| 33 | κανάλι 12Χ13 αυτοκόλλητο λευκό |
| 34 | διπολικό φις πρίζας αρσενικό |
| 35 | διπολικό φις πρίζας θηλυκό |
| 36 | φις SCHUKO αρσενικό |
| 37 | φις SCHUKO θηλυκό |
| 38 | καλώδιο ρεύματος 3Χ1,5 λευκό |
| 39 | πολύμπριζο 5 θέσεων με διακόπτη και 3 μ καλωδίου |

Λεπτομερείς προδιαγραφές για αντικείμενα 1 έως 8

## Δρομολογητής Voice Gateway

| Α/Α | Προδιαγραφές | Περιγραφή |
| --- | --- | --- |
| 1 | Πρωτόκολλο datalink | Fast Ethernet, Ethernet |
| 2 | Πρωτόκολλο απομακρυσμένης διαχείρισης | SNMP 3 |
| 3 | Υποστηριζόμενοι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης (encryption algorithms) | 256-bit AES 192-bit AES 128-bit AES DES Triple DES SSL 3.0 |
| 4 | Άλλες λειτουργίες | Firewall protection MPLS support Modular design VPN support Wall mountable Quality of Service (QoS) Hardware encryption |
| 5 | Συμβατό με τα πρότυπα: | IEEE 802.3af IEEE 802.1x |
| 6 | Μνήμη RAM | 256 MB (εγκατεστημένο) / 768 MB (μέγιστο) - DDR SDRAM |
| 7 | Μνήμη Flash | 64 MB (εγκατεστημένο) / 256 MB (μέγιστο) |
| 8 | Διεπαφές | USB : 2 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 Management : 1 x Console - RJ-45 Serial : 1 x Auxiliary - RJ-45 |
| 9 | Θύρες Επέκτασης | 4 |
|  | Δυνατότητα διασύνδεσης με (μέσω των θυρών επέκτασης) | ISDN PRI ISDN BRI |
| 10 | Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα και υπηρεσίες | IPSec RIP RIPv2 OSPF EIGRP |
| 11 | Voice over IP λειτουργίες και συμβατότητα | Δυνατότητα χρήσης ως MGCP και H.323 Voice Gateway σε συνεργασία με το ήδη υπάρχων σύστημα ΙΡ τηλεφωνίας που υπάρχει στον Δήμο Ηρακλείου (Cisco Unified Contact Manager 8.6) Με την χρήση DSP Module, να υποστηρίζονται μέχρι και 32 G.711 κανάλια φωνής |

## DSP Module για το Voice Gateway

| Α/Α | Προδιαγραφές | Περιγραφή |
| --- | --- | --- |
| 1 | Μέγιστος αριθμός καναλιών G.711 | 32 |
| 2 | Μέγιστος αριθμός καναλιών με κωδικοποιητές υψηλής πολυπλοκότητας (high complexity codecs) | 12 |
| 3 | Μέγιστος αριθμός καναλιών με κωδικοποιητές μεσαίας πολυπλοκότητας (medium complexity codecs) | 16 |
| 4 | Υποστηριζόμενα codecs | G.723.1, G.728, G.729, G.729b, iLBC, and Modem Relay, G.7112, g.729a, G.729ab, G.726, G.722, and Fax Relay |
| 5 | Συμβατό με | το ήδη υπάρχων σύστημα ΙΡ τηλεφωνίας που υπάρχει στον Δήμο Ηρακλείου (Cisco Unified Contact Manager 8.6) το Voice Gateway στην μελέτη αυτή |

## Ασύρματο Σημείο 5GHz base station, υψηλής ανθεκτικότητας

| Α/Α | Προδιαγραφές | Περιγραφή |
| --- | --- | --- |
| 1 | Συχνότητα λειτουργίας | 5170 - 5825 MHz |
| 2 | Μέγιστη απόσταση ζεύξης | 50 χιλιόμετρα ανάλογα και με την κεραία |
| 3 | Μέγιστη ισχύ σήματος | 27 dBm |
| 4 | Μνήμη | 128 MB SDRAM, 8 MB Flash |
| 5 | RF διασυνδεσημότητα | 2 RP-SMA (Waterproof) 1 SMA (GPS) |
| 6 | Συμβατότητα με πρότυπα | FCC Part 15.247, IC RS210, CE |
| 7 | Χαρακτηριστικά εξωτερικού κουτιού | Υλικό υψηλής ανθεκτικότητας |
| 8 | Διασύνδεση Δικτύου | (1) 10/100/1000 Ethernet Port (1) 10/100 Ethernet Port |
| 9 | Είδους Τροφοδοσίας | PoE |
| 10 | Τρόπος τροφοδοσίας | 802.3af Compliant |
| 11 | Δυνατότητα λειτουργίας σε θερμοκρασίες μεταξύ | -30 to 75° C |
| 12 | Δυνατότητα λειτουργίας σε υγρασία μεταξύ | 5 to 95% |
| 13 | Πιστοποίηση Ανθεκτικότητας σε κραδασμούς και δονήσεις | ETSI300-019-1.4 |
| 14 | Τρόποι Λειτουργίας | Station, Access Point, AP Repeater |
| 15 | Υπηρεσίες | SNMP, DHCP, NAT |
| 16 | Εφαρμογές | Site Survey with Preferred SSID, Antenna Alignment Tool, Discovery Utility |
| 17 | Ασφάλεια | WEP/WPA/WPA2 |
| 18 | QoS | 802.11e / WMM Support |
| 19 | Στατιστικά και αναφορές | Ethernet Activity, Uptime, Packet Success/Errors |
| 20 | Συμβατότητα με | Nanostation M5 Loco που ήδη διαθέτη ο Δήμος Την κεραία υψηλής ανθεκτικότητας στην παρούσα μελέτη |

- VDSL δρομολογητής με λειτουργία VPN

| A/A | Λειτουργία | Περιγραφή |
| --- | --- | --- |
| 1 | IP and IP services features | Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIPv1 and RIPv2) Generic routing encapsulation (GRE) and Multipoint GRE (MGRE) Standard 802.1d Spanning Tree Protocol Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) Network Address Translation (NAT) Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server, relay, and client Dynamic Domain Name System (DNS) DNS Proxy DNS Spoofing Access control lists (ACLs) |
| 2 | ATM features | ATM Variable Bit Rate real-time (VBR-rt) ATM Unspecified Bit Rate (UBR), Constant Bit Rate (CBR), and Variable Bit Rate non-realtime (VBR-nrt) ATM operations, administration, and maintenance (OA&M) support for F5 Continuity Check; segment and end-to-end loopback; and Integrated Local Management Interface (ILMI) support TX ring adjustment Virtual-circuit (VC) bundling Per-VC queuing Per-VC traffic shaping Four ATM virtual circuits (RFCs 1483 and 2684) Point-to-Point Protocol over ATM (PPPoA) PPP over Ethernet (PPPoE) |
| 3 | Switch features | Auto Media Device In/Media Device Cross Over (MDI-MDX) Eight 802.1Q VLANs MAC filtering Two-port 802.3af and Cisco compliant PoE Switched Port Analyzer (SPAN) Storm Control Smartports |
| 4 | Security features | Secure connectivity: SSL VPN for secure remote access Hardware-accelerated DES; 3DES; and AES 128, 192, and 256 Public-key-infrastructure (PKI) support Twenty IPsec tunnels Easy VPN Client and Server Network Address Translation (NAT) transparency Zone-based policy firewall: Stateful inspection transparent firewall Advanced application inspection and control Secure HTTP (HTTPS), FTP, and Telnet authentication proxy Dynamic and static port security |
| 5 | QoS features | Low-Latency Queuing (LLQ) Weighted Fair Queuing (WFQ) Class-Based WFQ (CBWFQ) Class-Based Traffic Shaping (CBTS) (on Fast Ethernet WAN ports and DSL ports in Packet Transport Mode [PTM] only) Class-Based Traffic Policing (CBTP) Policy-Based Routing (PBR) Class-Based QoS MIB Class of service (CoS)-to-differentiated services code point (DSCP) mapping |
| 6 | Management features | GUI based network configuration wizards IP service-level agreement (SLA) Telnet, Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3), Secure Shell (SSH) Protocol, CLI, and HTTP management RADIUS and TACACS+ Out-of-band management with ISDN S/T port or external modem through virtual auxiliary port |
| 7 | High-availability features | Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) (RFC 2338) Hot Standby Router Protocol (HSRP) Multigroup HSRP (MHSRP) Dial backup with external modem through virtual auxiliary port Dial backup with ISDN S/T port (CISCO886VA only) |
| 8 | Συμβατότητα | Συμβατότητα με το VPN server του Δήμου τύπου Cisco 1841 |

- 5GHz Base Station Sector κεραία 120deg υψηλής ανθεκτικότητας

| Α/Α | Προδιαγραφές | Περιγραφή |
| --- | --- | --- |
| 1 | Τύπος κεραίας | Sector |
| 2 | Φάσμα συχνοτήτων | 5.45 -5.85 GHz |
| 3 | Παραμετροποιήσημες γωνίες εκπομπής | 60˚/ 90˚/ 120˚ |
| 4 | Gain στις 120˚ | 19 dBi |
| 5 | Wind Survivability | 160 mph |
| 6 | Wind Loading | 37 lbs @ 120 mph |
| 11 | RF Connectors | 2 SMA Connectors (Weatherproof ) |
| 12 | Mounting | Pole Mount |
| 13 | ETSI Specification | EN 302 326 DN2 |
| 14 | Certifications | CE, FCC, IC |
| 15 | Συμβατότητα με | Σημείο πρόσβασης υψηλής ανθεκτικότητας στην μελέτη αυτή |

- ΙΡ τηλέφωνο 6 γραμμών, έγχρωμο

| Α/Α | Ιδιότητα / χαρακτηριστικό |
| --- | --- |
| 1 | Να είναι συσκευή IP τεχνολογίας και να είναι συμβατό με το ήδη υπάρχων ΙΡ τηλεφωνικό δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου (Cisco Unified Contact Manager 8.6) |
| 2 | Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων μέσω του εξυπηρετητή επεξεργασίας κλήσεων |
| 3 | Υποστήριξη εφαρμογών XML |
| 4 | Δυνατότητα αναζήτησης χρήστη μέσω πρόσβασης σε καταλόγους LDAP |
| 5 | Δυνατότητα επιλογής για υποστήριξη τοπικής τροφοδοσίας |
| 6 | Υποστήριξη τροφοδοσίας μέσα από το δίκτυο βάσει του IEEE 803af Power over Ethernet |
| 7 | Δυνατότητα στατικών IP ρυθμίσεων |
| 8 | Υποστήριξη αυτόματη δικτυακής παραμετροποίησης μέσω DHCP |
| 9 | Υποστήριξη πρωτοκόλλου σηματοδοσίας SIP |
| 10 | Yποστήριξη δεύτερου πρωτοκόλλου σηματοδοσίας (να αναφερθεί) |
| 11 | Δυνατότητα εγγραφής συσκευές σε τουλάχιστον δύο εξυπηρετητές τηλεφωνίας για λόγους εφεδρείας |
| 12 | Να υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα 801q και 801p |
| 13 | Υποστήριξη Voice Activity Detection |
| 14 | Υποστήριξη Comfort Noise Generation |
| 15 | Υποστήριξη μεταφοράς κλήσης (Call Transfer) |
| 16 | Δυνατότητα συνδιάσκεψης με τον αριθμό μελών που υποστηρίζει το σύστημα εξυπηρετητή |
| 17 | Υποστήριξη κράτησης/συνέχισης κλήσης |
| 18 | Δυνατότητα προώθησης κλήσης χωρίς συνθήκες |
| 19 | Δυνατότητα προώθησης κλήσης υπό συνθήκες μη απάντησης και απασχολημένου |
| 20 | Κατάλογος εισερχομένων, εξερχόμενων και αναπάντητων κλήσεων |
| 21 | Δυνατότητα αναφοράς ποιοτικών στοιχείων φωνής (jitter, packet loss) σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια κλήσης |
| 22 | Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας, όνομα καλούντος, αριθμό καλούντος |
| 23 | Προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών |
| 24 | Δυνατότητα άμεσης εκτροπής κλήσης |
| 25 | Υποστήριξη Music on Hold (MoH) |
| 26 | Υποστήριξη αναμονής κλήσης |
| 27 | Υποστήριξη DTMF |
| 28 | Υποστήριξη distinctive ringing |
| 29 | Υποστήριξη πολλαπλών ήχων κλήσης |
| 30 | Δυνατότητα σίγασης (mute) |
| 31 | Συναότητα στάθμευσης κλήσης (Call Park) |
| 32 | Κατάσταση κλήσης ανά γραμμή (Call Status per Line) |
| 33 | Υποστήριξη Call-Back σε κατάσταση απασχολημένου |
| 34 | Υποστήριξη Call-Back σε κατάσταση μη απάντησης |
| 35 | Δυνατότητα Call Pickup |
| 36 | Να διαθέτουν οπτική ένδειξη σε περίπτωση ύπαρξης ταχυδρομείου φωνής |
| 37 | Να διαθέτουν οπτική ένδειξη σε περίπτωση ύπαρξης αναπάντητων κλήσεων |
| 38 | Να μπορούν να εμφανίσουν τουλάχιστον τις 10 τελευταίες κλήσεις ανά κατηγορία κλήσεων (εξερχόμενες, εισερχόμενες, αναπάντητες, κλπ.) |
| 39 | Κατάλογος προσωπικών επαφών |
| 40 | Κατάλογος συστήματος |
| 41 | Δυνατότητα εμφάνισης κατάστασης (presence) των χρηστών στους καταλόγους συστήματος, εισερχομένων, εξερχόμενων και αναπάντητων κλήσεων |
| 42 | Προγραμματιζόμενες ταχείες κλήσεις |
| 43 | Ρύθμιση έντασης ήχου |
| 44 | Δυνατότητα διαχείρισης της συσκευής εξ αποστάσεως μέσω ΗTTP και δυνατότητα απενεργοποίησης της λειτουργίας αυτής |
| 45 | Δυνατότητα αναβάθμιση του λογισμικού της συσκευής κεντρικά μέσω του εξυπηρετητή επεξεργασίας κλήσεων |
| 46 | Υποστήριξη login/logout με χρήση κωδικού |
| 47 | Δυνατότητα αλλαγής φόντου (οι επιλογές να καθορίζονται από το διαχειριστή) |
| 48 | Ανοιχτή συνομιλίας full duplex |
| 49 | Προγραμματιζόμενα πλήκτρα γραμμής |
| 50 | Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης μηνυμάτων |
| 51 | Να διαθέτει δύο (2) θύρες Ethernet 10/100/1000Base-Tx, τουλάχιστον. Η μία θύρα θα χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή |
| 52 | Δυνατότητα απενεργοποίησης της 2ης θύρας gigabit Ethernet |
| 53 | Ρυθμιζόμενο στήριγμα βάσης |
| 54 | Ξεχωριστή υποδοχή ακουστικών |
| 55 | Πλήκτρο μεγαφώνου |
| 56 | Ανοιχτή συνομιλίας full duplex |
| 57 | Full-Duplex μεγάφωνο |
| 58 | Έγχρωμη οθόνη |
| 59 | Πλήκτρο ακουστικού |
| 60 | Να διαθέτουν οθόνη τουλάχιστον 6 γραμμών |
| 61 | Ρύθμιση φωτεινότητας |
| 62 | Υποστήριξη των codec G711, G729, G722 |
| 63 | Υποστήριξη Image/File Authentication |
| 64 | Πιστοποίηση συσκευής με χρήση X.509v3 Certificates |
| 65 | Υποστήριξη Signalling encryption (TLS) |
| 66 | Υποστήριξη Media encryption SRTP |
| 67 | Δυνατότητα απενεργοποίησης του πλήκτρου πρόσβασης ρυθμίσεων |
| 68 | Δυνατότητα λειτουργίας της συσκευής ως σημείο διανομής λογισμικού αναβάθμισης (για την ελαχιστοποίηση απαίτησης πόρων δικτύου από τις γραμμές WAN και τον εξυπηρετητή TFTP) |
| 69 | Υποστήριξη Video Τηλεφωνίας (σε συνεργασία με εξωτερική camera) |

- Κονσόλα επέκτασης για ΙΡ τηλέφωνο, έγχρωμο

| Α/Α | Ιδιότητα / χαρακτηριστικό |
| --- | --- |
| 1 | Να είναι συμβατό με συσκευή ΙΡ τηλεφωνίας αυτής της μελέτης |
| 2 | Να είναι συμβατό με το ήδη υπάρχων ΙΡ τηλεφωνικό δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου (Cisco Unified Contact Manager 8.6) |
| 3 | Να προσθέτει 12 προγραμματιζόμενα κουμπιά διπλής λειτουργίας στο τηλέφωνο (σύνολο 24 επιπλέων λειτουργίες) |
| 4 | Να είναι ένχρομη η οθόνη των ενδείξεων |

- Ακουστικά για ΙΡ τηλέφωνο

| Α/Α | Ιδιότητα / χαρακτηριστικό |
| --- | --- |
| 1 | Να είναι συμβατό με συσκευή ΙΡ τηλεφωνίας αυτής της μελέτης |
| 2 | Μονό ακουστικό με ενσωματωμένο μικρόφωνο |

| Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Μανόλης Κουτεντάκης | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| --- | --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘ. ΠΡΟΓΡΑΜ. & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ηράκλειο, 26-02-2013

Θέμα: «Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού για την δημιουργία και επέκταση ασύρματων δικτύων του Δήμου Ηρακλείου και της υπηρεσίες που στηρίζονται σε αυτά.»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| A/A | Περιγραφή | μμ | Κόστος μονάδας | Αριθμός | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Δρομολογητής Voice Gateway | τεμ | 1.185,00 € | 3 | 3.555,00 € |
| 2 | DSP Module για το Voice Gateway | τεμ | 180,00 € | 1 | 180,00 € |
| 3 | Ασύρματο Σημείο 5GHz base station, υψηλής ανθεκτικότητας | τεμ | 275,20 € | 4 | 1.100,80 € |
| 4 | VDSL δρομολογητής με λειτουργία VPN | τεμ | 498,00 € | 5 | 2.490,00 € |
| 5 | 5GHz Base Station Sector κεραία 120deg υψηλής ανθεκτικότητας | τεμ | 281,69 € | 3 | 845,07 € |
| 6 | ΙΡ τηλέφωνο 6 γραμμών, έγχρωμο | τεμ | 341,02 € | 2 | 682,04 € |
| 7 | Κονσόλα επέκτασης για ΙΡ τηλέφωνο, έγχρομο | τεμ | 292,29 € | 2 | 584,58 € |
| 8 | ακουστικά για ΙΡ τηλέφωνο | τεμ | 55,00 € | 2 | 110,00 € |
| 9 | κεραία 2.4GHz 8 dbi RP-SMA αρσενικό | τεμ | 7,95 € | 20 | 159,00 € |
| 10 | μεταλλικός ιστός στήριξης 2μ ~3με 4 εκ διάμετρος | τεμ | 10,50 € | 18 | 189,00 € |
| 11 | στριφόνια 8mm | τεμ | 6,50 € | 4 | 26,00 € |
| 12 | στήριγμα τοίχου για μεταλλικό ιστό 3-4 εκ διαμέτρου | τεμ | 2,97 € | 36 | 106,92 € |
| 13 | ταινία διπλής όψης, αφρώδες | τεμ | 8,00 € | 4 | 32,00 € |
| 14 | 1 m Jumper cable RF-5/H155 N Male to RP-SMA Female | τεμ | 7,83 € | 20 | 156,60 € |
| 15 | Patch Cord CAT 6 5μ | τεμ | 2,70 € | 100 | 270,00 € |
| 16 | Patch Cord CAT 6 1μ | τεμ | 1,15 € | 100 | 115,00 € |
| 17 | Patch Cord CAT5e 0,5μ | τεμ | 0,53 € | 50 | 26,50 € |
| 18 | UTP κατηγορίας 5e, γκρι χρώμα | μέτρο | 0,24 € | 3050 | 732,00 € |
| 19 | UTP κατηγορίας 5e για εξωτερικό χώρο | μέτρο | 0,40 € | 1000 | 400,00 € |
| 20 | τετρασύρματο τηλεφωνικό καλώδιο | μέτρο | 0,10 € | 500 | 50,00 € |
| 21 | σύνδεσμος προέκτασης 8P8C | τεμ | 2,98 € | 100 | 298,00 € |
| 22 | φις RJ-45 CAT 5e | τεμ | 0,18 € | 1000 | 180,00 € |
| 23 | σπιράλ duroflex Φ25 | μέτρο | 1,05 € | 500 | 525,00 € |
| 24 | ρόκα 6/25 | τεμ | 1,34 € | 10 | 13,40 € |
| 25 | ρόκα 8/25 | τεμ | 1,51 € | 6 | 9,06 € |
| 26 | ρόκα 10/25 | τεμ | 1,88 € | 5 | 9,40 € |
| 27 | ρόκα 12/25 | τεμ | 2,23 € | 5 | 11,15 € |
| 28 | δερματικά 200x4,5 | τεμ | 2,62 € | 5 | 13,10 € |
| 29 | μονωτική ταινία μαύρη | τεμ | 0,61 € | 20 | 12,20 € |
| 30 | μονωτική ταινία άσπρη | τεμ | 0,61 € | 20 | 12,20 € |
| 31 | κανάλι δαπέδου 75Χ18, γκρι | μέτρο | 4,32 € | 150 | 648,00 € |
| 32 | κανάλι 25Χ25 αυτοκόλλητο λευκό | μέτρο | 2,20 € | 150 | 330,00 € |
| 33 | κανάλι 12Χ13 αυτοκόλλητο λευκό | μέτρο | 1,09 € | 100 | 109,00 € |
| 34 | διπολικό φις πρίζας αρσενικό | τεμ | 0,66 € | 20 | 13,20 € |
| 35 | διπολικό φις πρίζας θηλυκό | τεμ | 0,95 € | 20 | 19,00 € |
| 36 | φις SCHUKO αρσενικό | τεμ | 0,70 € | 10 | 7,00 € |
| 37 | φις SCHUKO θηλυκό | τεμ | 0,90 € | 10 | 9,00 € |
| 38 | καλώδιο ρεύματος 3Χ1,5 λευκό | μέτρο | 0,64 € | 100 | 64,00 € |
| 39 | πολύμπριζο 5 θέσεων με διακόπτη και 3 μ καλωδίου | τεμ | 6,33 € | 20 | 126,60 € |
| Υποσύνολο | 14.219,82 € |
| ΦΠΑ | 3.270,56€ |
| Σύνολο | 17.490,38€ |

Ηράκλειο 26/02/2013

| Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Μανόλης Κουτεντάκης | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| --- | --- | --- |