Ηράκλειο,   01 / 10 / 2015

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	                                                 « Προμήθεια Μονωτικών Υλικών»

# ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                     για το έργο αυτεπιστασίας:

# Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ                               « Συντήρηση Σχολικών κτιρίων

# A/θμιας & B/θμιας εκπαίδευσης»

# ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης Σχολικών &

# Δημοτικών κτιρίων                                                     Κ.Α.  30-7331.055

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά

Το παρόν τεύχος  αφορά την προμήθεια Μονωτικών Υλικών με CPV   ( 39812500- 2 )   και την πλήρης υγρομόνωση  για τις εργασίες των σχολικών κτιρίων του έργου αυτεπιστασίας με τίτλο : «Συντήρηση Σχολικών  κτιρίων Α/θμιας & B/θμιας εκπαίδευσης».

Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις Εθνικές τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν ΦΕΚ B' 2221/30.07.2012 (αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/273 Απόφαση). και με είναι αυτά που φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί :

| Α/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Επισκευαστικό κονίαμα χαμηλής συρρίκνωσης με συνθετικές ίνες για επισκευές πάχους έως 8εκ. σε μία στρώση (συσκευασίας σακιού). | €/kg |
| 2 | Κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας οπλισμού σκυροδέματος με πυριτική παιπάλη τροποποιημένο με πολυμερή (συσκευασία δοχείου). | €/kg |
| 3 | Τροποποιημένη βελτιωτική οικοδομική ρητίνη τσιμεντοκονιαμάτων (συσκευασία δοχείου). | €/kg |
| 4 | Επαλειφόμενη ελαστομερής υγρή ακρυλικής διασποράς(συσκευασία δοχείου). | €/kg |
| 5 | Eλαστική σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη πολυουρεθάνης 600cc(συσκευασία τεμαχίου) | €/τεμ. |
| 6 | Ασφαλτόπανο ελαστοπλαστικό (ΑΡΡ) με οπλισμό πολυεστέρα και με επικάλυψη ψηφίδας χρώματος λευκής σε συσκευασία ρολλού. | €/τ.μ. |
| 7 | Ασφαλτόπανο αλουμινίου σε συσκευασία ρολλού. | €/τ.μ. |
| 8 | Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές (συσκευασία σακιού) | €/kg |
| 9 | Γάζα μόνωσης (μαλακή σε συσκευασία ρολλού 0,20 εκατ. (συσκευασία ρολλού) | €/τεμ. |
| 10 | Γάζα μόνωσης (μαλακή σε συσκευασία ρολλού1,00μ . (συσκευασία ρολλού) | €/τεμ. |
| 11 | Πλέγμα μόνωσης επαλειφόενου τσιμεντοειδές (συσκευασία ρολλού) | €/τεμ. |
| 12 | Ασφαλτική κόλλα ασφαλτόπανου (συσκευασίας δοχείου κιλών ) | €/kg |
| 13 | Υγομόνωση πλήρης | €/τ.μ. |

1. Επισκευαστικό κονίαμα χαμηλής συρρίκνωσης :

Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλών μηχανικών αντοχών και χαμηλής συρρίκνωσης, με σκοπό την επισκευή ή τη δημιουργία νέων επιστρώσεων.

Η βάση του επισκευαστικού κονιάματος θα πρέπει να είναι το τσιμέντο, τα πρόσμικτα και τις συνθετικές μικροίνες.

Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για εργασίες επισκευών σε κτιριακές εφαρμογές , όπως  για την επισκευή επικάλυψης του οπλισμού, σκυροδέματος που έχει υποστεί καταστροφές λόγω τριβής ή κρούσης και να  μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς καλούπια, με μυστρί ή με εκτόξευση.



2. Κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας οπλισμού σκυροδέματος :

Τσιμεντοειδές κονίαμα με πυριτική παιπάλη και τροποποιημένο με πολυμερή για χρήση ως γέφυρα πρόσφυσης και προστατευτικό κονίαμα κατά της διάβρωσης του οπλισμού των κατασκευών.
Θα πρέπει να είναι κατάλληλο σε εφαρμογές σκυροδέματος και κονιαμάτων, και για επισκευές σκυροδέματος ως αντιδιαβρωτική προστασία

3. Οικοδομική ρητίνη τσιμεντοκονιαμάτων :

Γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων βελτιωμένης σύνθεσης πρόσμικτο κονιαμάτων τσιμέντου πολλαπλών χρήσεων. Πλούσιο γαλακτώδες υγρό, το οποίο προσδίδει στο παραγόμενο κονίαμα βελτιωμένες ιδιότητες και κυρίως ενισχυμένη πρόσφυση.

Θα πρέπει να είναι κατάλληλο σε εφαρμογές για παραγωγή κονιαμάτων ενίσχυσης της πρόσφυσης (αριάνι) , για την  παραγωγή σοβά, κονιαμάτων επικάλυψης και για παντός είδους κονιάματα στην κατασκευή

4. Επαλειφόμενο ελαστομερές:

Ακρυλική Υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης, ψυχρής εφαρμογής, ενός συστατικού, υδατοδιαλυτή, υψηλής ελαστικότητας και σταθερή σε UV.

Θα πρέπει να είναι κατάλληλο σε εφαρμογές για την στεγανοποίηση δωμάτων τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε εργασίες ανακαίνισης

5. Eλαστική σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη

Ελαστικό υλικό ,σφραγιστικό και συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων βάσεων πολυουρεθάνης.

Πρέπει να είναι κατάλληλο για εσωτερικές εφαρμογές όπως σφράγιση οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών, για ηχομόνωση σωληνώσεων μεταξύ σκυροδέματος και προστατευτικών περιβλημάτων σε μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές.

Επίσης και για εξωτερικές εφαρμογές όπως σε περβάζια παραθύρων ,σκαλοπατιών, σοβατεπιά  κ.λ.π.

6. Ασφαλτόπανο ελαστοπλαστικό

Ασφαλτόπανο ελαστοπλαστικό (ΑΡΡ) βάρους 4,5kg/m2 , με οπλισμό πολυεστέρα 160γραμ / τ.μ. στους -10οC με επικάλυψη  ορυκτής ψηφίδας χρώματος (λευκής ή γκρίζας).

Η στεγάνωση δωμάτων  με ασφαλτόπανο πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα και ταυτόχρονα να έχει αντοχή στις καιρικές επιδράσεις, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο, ελαστικότητα και καλή πρόσφυση.

7. Ασφαλτόπανο αλουμινίου.

Ασφαλτόπανο  αλουμινίου βάρους 4,0 kg/m2 , με οπλισμό πολυεστέρα  οξειδωμένης ασφάλτου.

Η στεγάνωση δωμάτων  με ασφαλτόπανο πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα και ταυτόχρονα να έχει αντοχή στις καιρικές επιδράσεις, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο, ελαστικότητα και καλή πρόσφυση.

8. Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές

Επαλειφόμενο  τσιμεντοειδές  κονίαμα ,το οποίο πρέπει να παρουσιάζει άριστη πρόσφυση, να στεγανοποιεί πλήρως τις επιφάνειες σκυροδέματος ,δαπέδων κ.λ.π.

Πρέπει να είναι κατάλληλο για εφαρμογές όπως σε διαβρεγμένες επιφάνειες στοιχειών σκυροδέματος ,τοίχων, δαπέδων, σε επιφάνειες από τούβλα ,τσιμεντόλιθους ,σε τσιμεντοκονίες κ.λ.π.

9. & 10 .Γάζα μόνωσης (μαλακή)

Γάζα μόνωσης ,  υλικό σε συσκευασία ρολλού των 0,20 εκατ. και 1,00μ ,ανάλογα με την επιφάνεια που πρέπει να στεγανοποιηθεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως ως ενισχυτικό ύφασμα σε συνδυασμό με στεγανωτικό υλικό σε ολόκληρη την επιφάνεια που πρόκειται να στεγανοποιηθεί ή μπορεί να εφαρμοστεί τοπικά σε προβληματικές περιοχές.

Πρέπει να έχει καλή απορρόφηση και συμβατότητα και εξαιρετική αντοχή στο σχίσιμο.

11. Πλέγμα μόνωσης

Πλέγμα μόνωσης από ίνες υάλου με τετραγωνάκια διαστάσεων 5Χ5mm,  χρώματος  λευκού σε συσκευασία ρολλού.

Πρέπει να είναι κατάλληλο για την εξωτερική θερμομόνωση των επιφανειών που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

12. Ασφαλτική κόλλα ασφαλτόπανου

Κόλλα ασφαλτοπάνου σε συσκευασία δοχείου  για την επικόλληση ασφαλτοπάνου στις επιφάνειες που θέλουμε να στεγανοποιήσουμε.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί φλόγιστρο, αν  έχει στεγνώσει η κόλλα πλήρως ή ακόμα σε  ειδικές περιπτώσεις (χρήση σε συνδυασμό με ασφαλτόπανο με χαλαζιακό) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς φλόγιστρο.

13. Υγρομόνωση πλήρης

Η υγρομόνωση περιλαμβάνει:

- επάλειψη με ασφαλτικό υδατοδιάλυτο γαλάκτωμα

-κατασκευή κλίσεων (1%-ελάχιστο πάχος 4εκατ. )με αφρομπετόν βάρους 350kg/m3

-αστάρωμα με ασφαλτικό βερνίκι διαλύτη

- επικολληση ΑΡΡ ασφαλτοπάνων βάρους 4.50 kg/m2, με οπλισμό πολυεστέρα και ψηφίδα γκρί η λευκού χρώματος .τα στηθαία και οι λεπτομερές της στεγάνωσης θα γίνουν με SBS ασφαλτόπαναο βάρους 4.00 kg/m2, με επικάλυψη αλουμινίου.

-τοποθέτηση αξαεριστικών μόνωσης ανά 50 μ2

#### Ηράκλειο,   01/ 10 / 2015

#### Ο Συντάξας	           		                                             Η Προισταμένη του Τμήματος

Αχλαδιανάκη Σοφία                                                                 Σπανουδάκη Παρασκευή

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.                                                       Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

#### ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο  Προϊστάμενος

της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

Ζαχαριουδάκη Δέσποινα

Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε.  με Β’ βαθμό