Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 020

| EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Πληροφορίες: Κοκκινάκη Καλ. Ταχ.Διεύθυνση: Διονυσίου 13α Νέα Αλικαρνασσός Ταχ. Κώδικας: 71601 Τηλ : 2813 - 409818 Φαξ : 2813 - 409870 Ε-mail: kokkinaki-k@heraklion.gr | Ηράκλειο, 06-11-2015 Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων για τα Ενετικά Τείχη Κ.Α:30-7131.016 |
| --- | --- |

ΘΕΜΑ:  Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εργαλείων & μηχανημάτων

Έχοντας λάβει υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95

2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ 2  του ΕΚΠΟΤΑ

3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης

5) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

Συντάσσομε  τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες συντήρησης των Ενετικών τειχών του Δήμου Ηρακλείου.

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια διαφόρων μηχανημάτων και εργαλείων που είναι απαραίτητα προκειμένου το Τμήμα μας να μπορεί να εκτελέσει εργασίες συντήρησης  όπου απαιτείται (Ενετικά τείχη, κοινόχρηστοι χώροι, πάρκα και παιδικές χαρές, κ.λ.π. εντός των ορίων του Δήμου.

Τα είδη που θα προμηθευτούν θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τις διατάξεις υγιεινής διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

- ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 18V

- Iσχύς: 18V

- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 7,000/min

- Σπείρωμα άξονα λείανσης M 14

- Διάμετρος δίσκου 125 mm

- Λαστιχένιος δίσκος λείανσης, διάμετρος 115 mm

- Ποτηροειδής βούρτσα, διάμετρος 75 mm

- Μπαταρίες και φορτιστής

- ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

- Αριθμός στροφών:     0-940 min-1

- Αριθμός κρούσεων:   0 – 4.200 min-1

- Τάση μπαταρίας;       36 V

- Χωρητικότητα μπαταρίας:   4 Ah

- Υποδοχή εργαλείου:    SDS-plus

- Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου   4 – 28 mm

- Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα  13 mm

- Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο   30 mm

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται:

- 2 μπαταρίες 4,0 Ah Li-Ion

- L-BOXX 238

- Ένθετο L-BOXX, εργαλείο και φορτιστής

- Ταχυτσόκ

- Τσοκ SDS-plus

- Οδηγός βάθους

- Πρόσθετη χειρολαβή

- Ταχυφορτιστής

- ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 3 ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ 18 V

- Τάση: 18 Volt

- Ονομαστικές στροφές: 0-300/0-600/0-1700 στρ/λεπτό

- Μπαταρία: Li-Ion

- Χωρητικότητα μπαταρίας: 3.0 Ah

- Ροπή: 80 Nm

- Τσοκ: Αυτόματο 1.5-13mm

- Ικανότητα οπής σε μέταλλο: Ø 13 mm

- Ικανότητα οπής σε ξύλο: Ø 65 mm

- Χρόνος φόρτισης: 22 min

- Ρυθμίσεις ροπής: 16 θέσεις+1τρύπημα

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται:

- 2 μπαταρίες Li-Ion 18V 3.0Ah,

- 1 ταχυφορτιστής 22min,

- 1 βαλίτσα μεταφοράς

- ΔΡΑΠΑΝΟΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 770 W

Ισχύς  770W

- Αποδιδόμενη ισχύς 425 W

- 2 ταχυτήτων 0-1100 / 0-2700 σ.α.λ.

- Ροπή σύσφιξης 45/20 Nm

- Αυτόματο τσοκ 1,5-13 mm

- Σπείρωμα άξονα 1/2" x 20 U.N.F

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων

- Ρυθμιστής βάθους

- Τσάντα μεταφοράς

- ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 800 W

| Ισχύς | 800 Watts |
| --- | --- |
| Αποδιδόμενη ισχύς | 395 Watts |
| Ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0-1150 στρ./λεπτό |
| Κρούσεις ανά Λεπτό | 0-4300 . |
| Κρουστική ενέργεια | 3.4 J |
| Τύπος τσοκ | SDS-Plus |
| Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] | 30 χιλ. |
| Μέγ. ικανότητα Διάτρησης [ Μέταλλο ] | 13 χιλ. |
| Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] | 26 χιλ. |
| Μέγ. ικανότητα διάτρησης [τρυπάνι πυρήνα] | 65 χιλ. |

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται:

- Αυτόματο Τσοκ ταχείας αλλαγής 13χιλ. 3ων σιαγόνων

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων

- Ρυθμιστής βάθους

- Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

- ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX  1250 W

- Ισχύς εισόδου 1250 Watts

- Αποδιδόμενη ισχύς 615 Watts

- Ταχύτητα φορτίου     210-415 .

- Κρούσεις ανά λεπτό 1430-2840 .

- Κρουστική Ενέργεια 8 J

- Τύπος τσοκ SDS-Max

- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μπετόν ] 45 χιλ.

- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι] 65 χιλ.

- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Τρυπάνι πυρήνα ] 100 χιλ.

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων

- Θήκη μεταφοράς

- ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ  1600 W

| Ισχύς | 1600 Watts |
| --- | --- |
| Αποδιδόμενη ισχύς | 1000 Watts |
| Κρούσεις ανά λεπτό | 1450 . |
| Κρουστική Ενέργεια | 35 J |
| Τύπος τσοκ | 28mm HEX |

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται:

- Βελόνι

- Καλέμι

- Χερούλι πολλαπλών θέσεων

- Θήκη μεταφοράς

- ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 1100 W

- Ισχύς εισόδου    1100 Watts

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο    2800 - 10500 στρ./λεπτο

- Μέγ. διάμετρος δίσκου    115 χιλ.

- Σπείρωμα Άξονα    M14

- Κραδασμοί - Λείανση    7.0 m/s²

- Κραδασμοί - Λείανση με βούρτσα    1.5 m/s²

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται:

- Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί

- Αντι-κραδασμική πλευρική λαβή πολλών θέσεων

- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου

- Κλειδί

- ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2600 W

- Προστασία κινητήρα από τη σκόνη για αυξημένη ανθεκτικότητα

- Αυτόματο σύστημα ισορρόπησης χαμηλών κραδασμών (4.5m/s^2 triaxially) που δίνει μεγαλύτερη άνεση και προστασία στον χρήστη

- Συμπλέκτης περιορισμού της ροπής μειώνει στο ελάχιστο την μετάδοση ροπής όταν ο δίσκος φρακάρει κατά τη κοπή

- Προστασία υπερφόρτωσης εμποδίζει την καταστροφή του κινητήρα όταν υπερθερμανθεί σταματώντας το εργαλείο μέχρι να κρυώσει

- Διακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας αποτρέπει το ξεκίνημα όταν μπει στην πρίζα το εργαλείο ακόμη και αν ο διακόπτης είναι στην θέση λειτουργίας. Για να λειτουργήσει πρέπει να τον κλείσουμε και να τον ξαναοπλίσουμε

- Μαλακή εκκίνηση για μείωση του ρεύματος εκκίνησης και του κλωτσήματος

- Ελαστική πίσω λαβή παρέχει στον χρήστη μεγαλύτερη άνεση κατά την διάρκεια της λειτουργίας

- Πλευρική αντικραδασμική λαβή παρέχει στον χρήστη μεγαλύτερη άνεση κατά την διάρκεια της λειτουργίας

- Προφυλακτήρας γρήγορης ρύθμισης χωρίς την χρήση εργαλείου

- Θύρες αλλαγής ψηκτρών για γρήγορη αλλαγή

- Κλείδωμα άξονα για εύκολη αλλαγή των δίσκων

- Πλευρική λαβή δύο θέσεων για βέλτιστη άνεση σε κάθε εφαρμογή

- Ισχύς εισόδου 2600W

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 6500στρ./λεπτο

- Μέγιστη διάμετρος δίσκου 230mm

- Σπείρωμα Άξονα M14

- Κραδασμοί - Λείανση 4.5m/s²

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται:

- Προφυλακτήρας προστασίας χωρίς κλειδί

- Αντικραδασμική πλευρική λαβή

- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου

- Κλειδί

- ΣΕΓΑ ΑΝΩ ΛΑΒΗΣ 700 W

- Ισχύς εισόδου 700 Watts

- Αποδιδόμενη ισχύς 445 Watts

- Διαδρομή χωρίς φορτίο 0-3100 διαδρομές ανά λεπτό

- Μήκος διαδρομής 26 χιλ.

- Ικανότητα φαλτσοκοπής 45 °

- Μέγ. ικανότητα κοπής [ Ξύλο ] 135 χιλ.

- Μέγ. ικανότητα κοπής [ Ατσάλι ] 12 χιλ.

- Μέγ. ικανότητα κοπής [ Μη - Σιδηρούχο Μέταλλο ] 30 χιλ.

- Hand/Arm Vibration - Wood 6.1 m/s²

- Hand/Arm Vibration - Steel 4.9 m/s²

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται:

- Κλειδί άλλεν

- Ένθετο πέλματος προστασίας από σχισμές

- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης

- Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 160 AMP INVERTER

- Βάρος: 4.3 kg

- Συχνότητα: 50-60 Hz

- Τάση: 230 V

- Διάμετρος Ηλεκτροδίου max.: 3.25 mm

- Ρεύμα Συγκόλλησης: 8-160 Α

- Ισχύς: 4.9 KVA

- Απόδοση 35%: 150

- Προστασία έναντι των διακυμάνσεων της τάσης εισόδου.

- Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων BASIC-RUTILE-INOX.

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται:

- καλώδια

- τσιμπίδα

- σώμα γείωσης

- μάσκα

- ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ CF205

- Ισχύ μοτέρ 2600 Watt

- Ισχυρό κιβώτιο γραναζιών 3 ταχυτήτων

- Ταχύτητα περιστροφής 600/1000/1250 r.p.m

- Δυνατότητα οπής  με διαμαντοκορώνα υγρής διάτρησης από 25mm εώς 250mm

- Δυνατότητα  διαδρομής μοτέρ εώς 700mm

- Σπείρωμα άξονα 1¼" UNC

- Στιβαρή βάση με δυνατότητα κλίσης εώς 45º

- ΠΟΤΗΡΙΑ ΚΑΡΟΤΙΕΡΑΣ

- Ποτήρι καροτιέρας με διάμετρο Φ 82, Φ 102 και Φ 152 χλστ. ολικό μήκος 450 χλστ και υποδοχή 1 1/4''.

- Υψηλή συγκέντρωση διαμαντιών και μεγάλη διάρκεια ζωής.

- Τεχνολογία με μέγιστη απόδοση για κοπή οπλισμένου σκυροδέματος.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ		                                           Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                                ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ