ΗΡΑΚΛΕΙΟ  02 / 06 / 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια  εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ηρακλείου επί της Λουδοβίκου Παστέρ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 4 & 5 : 13.857,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα ζητούμενα είδη  θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνοδεύονται με τις σχετικές Πιστοποιήσεις ΕΛΟΤ όπου χρειάζεται.

Τα ηλεκτρικά είδη, κατά την παράδοση τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα, τις αντίστοιχες εργοστασιακές εγγυήσεις , καθώς και σετ εξαρτημάτων όπου απαιτείται. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση και πλήρης λειτουργία.

Οι διαστάσεις που αναφέρονται είναι ενδεικτικές.

ΟΜΑΔΑ 4η – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Προδιαγραφές εξοπλισμού μαγειρείου

Οι προς προμήθεια ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10 . Oι ηλεκτρικές συσκευές θα είναι καινούργιες, πρόσφατης ημερομηνίας παραγωγής, και εντός συσκευασίας κατασκευαστή. Να είναι συσκευασμένα ώστε να αποφεύγονται οι φθορές κατά την μεταφορά τους και αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους. Θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής κατάστασης, επάρκειας και υποστήριξης γνήσιων ανταλλακτικών, λειτουργίας καθώς και τεχνικής υποστήριξης τουλάχιστον 1 έτους. Οι συσκευές θα φέρουν ενεργειακή σήμανση και πιστοποιημένη ένδειξη ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να διασφαλίζεται η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία τους. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση για πλήρη λειτουργία.

- Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα

Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα –φούρνος από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό AISI 304-18/10

Με 4 στρoγγυλές μαντεμένιες εστίες 30Χ30 εκ. κάθε εστία και φούρνο. Κάθε εστία ελέγχεται με διακόπτη 3 θέσεων. Η συνολική ισχύς της κουζίνας θα είναι 17 KW περίπου. Ο φούρνος θα φέρει αντιστάσεις κατασκευασμένες εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα και ρυθμιζόμενες από θερμοστάτες στεατίτη, διαβάθμισης 50ο  - 300ο  C και θα είναι μονωμένος με υψηλής ποιότητας πετροβάμβακα χωρητικότητας ΙGN 2/1.

H όλη κατασκευή θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές HACCP και θα διαθέτει πιστοποιητικό CE.

Ενδεικτικές διαστάσεις 70Χ70X90.  Εγγύηση 5 χρόνια τουλάχιστον

- Πλυντήριο πιάτων

Πλυντήριο πιάτων και ποτηριών με χωρητικότητα κάδου 17 λίτρων και μποϊλερ 3,5 λίτρων. Οι διαστάσεις του πλυντηρίου θα είναι 470Χ510Χ710 mm,  κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ΑΙSI 304(18/8). Θα διαθέτει τετράγωνο καλάθι 400Χ400 mm 	και ύψος πόρτας 320 mm και ένα καλάθι ποτηριών και θήκη για μαχαιροπήρουνα. Επίσης το πλυντήριο θα διαθέτει οικονομία στην κατανάλωση νερού, περιστρεφόμενα μπράτσα πλυσίματος επάνω – κάτω και ειδική βαλβίδα παροχής στεγνωτικού. Αντλία στεγανού τύπου με προστασία ΙP 44. Xρόνος κύκλου πλύσης 120 sec περίπου και ισχύς αντλίας νερού 0,30 ΗΡ.

- Καταψύκτης 75-100 λίτρων

Κάθετος, με στατική τεχνολογία ψύξης, οπτικό σήμα προειδοποίησης δυσλειτουργίας, λειτουργία super freeze, αυτονομία σε διακοπή ρεύματος για 18 ώρες περίπου, ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες 12 κιλά, συνολική μικτή χωρητικότητα 106 λίτρα περίπου, ενεργειακή κλάση Α, αναστρέψιμη, αναστρέψιμη φορά πόρτας, με διάφανα συρτάρια έντονης κατάψυξης, ένδειξη θερμοκρασίας στο εσωτερικό, κλιματική κλάση SN-ST. Ενδεικτικές διαστάσεις 85Χ50Χ60 εκ.  Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον.

- Ψυγείο Πάγκου 150 Χ 70 Χ 85

Ψυγείο πάγκου συντήρηση, ανοξείδωτο επαγγελματικό, χωρητικότητας 160 λίτρων και ισχύος 0,1 KW. Διαστάσεων 600Χ600Χ830 mm. Το ψυγείο θα διαθέτει ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας , κλειδαριά, εσωτερικό φωτισμό, 3 ρυθμιζόμενες σχάρες, αυτόματη απόψυξη με εξατμιστή και ειδικό κομπρεσέρ χαμηλού κραδασμού.

- Πλυντήριο ρούχων 6 κιλών

Πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, ημιεπαγγελματικό, ισχύος 3,2 KW περίπου και διαστάσεων 595Χ595Χ850 mm. To πλυντήριο θα έχει την δυνατότητα επιλογής 8 προγραμμάτων, χρονοδιακόπτη, πρόγραμμα ισορροπίας για έλεγχο του στροβιλισμού και επαναδιανομή της πλυντικής φόρτωσης. Το τύμπανο εσωτερικά και εξωτερικά θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 ΑΙSΙ 304, ενσωματωμένο σε 4 απορροφητήρες κραδασμών, με αντλία αποχέτευσης. Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον

6.  Τηλεόραση έγχρωμη LCD  26’’ έως 28’’

Εικόνα/Οθόνη

• Λόγος διαστάσεων: Ευρεία οθόνη

• Φωτεινότητα: 400 cd/m²

• Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 150.000:1

• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 8 ms

• Γωνία προβολής: 178º (H) / 178º (V)

• Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 26 ίντσες / 66 εκ.

• Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p

• Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down,

Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Σάρωση απόπλεξης MA 3D, Active Control, Βελτίωση χρωμάτων, Βελτίωση μετάβασης χρωμάτων, Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Luminance Transient Improver, Προοδευτική σάρωση, Ρύθμιση ευκρίνειας, Αυτόματη διόρθωση του τόνου δέρματος, Επεξεργασία 1080p 24/25/30Hz, Επεξεργασία 1080p 50/60Hz

• Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική

επικάλυψη

• Κορυφαία απόδοση φωτισμού: 65 %

• Έγχρωμο περίβλημα: Πρόσοψη deco σε μελί απόχρωση με εξαιρετικά γυαλιστερό μαύρο περίβλημα. Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

• Φορμά Η/Υ

Ανάλυση Ρυθμός ανανέωσης

640 x 480 60Hz

800 x 600 60Hz

1024 x 768 60Hz

1280 x 720 60Hz

1280 x 768 60Hz

1280 x 1024 60Hz

1360 x 768 60Hz

Μέσω εισόδου

HDMI/DVI

• Φορμά εικόνας

Ανάλυση Ρυθμός ανανέωσης

480i 60Hz

480p 60Hz

576i 50Hz

576p 50 Hz

720p 50, 60Hz

1080i 50, 60Hz

1080p 24, 50, 60Hz

1080p 24, 25, 30, 50, 60Hz

Ήχος

• Ισχύς (RMS): 2 x 5 W, Αόρατος ήχος

• Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller, Incredible Surround, Smart Sound

• Σύστημα ήχου: Nicam Stereo

Ευκολία

• Προστασία παιδιών: Κλείδωμα για τα παιδιά

+Γονικός Έλεγχος

• Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόμ. διακοπής λειτ.,

Ξυπνητήρι, Χρονοδιακόπτης αφύπνισης

• Βελτίωση σύνδεσης: Easy link

• Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Autostore, Μικροσυντονισμός, Ψηφιακός συντονισμός PLL, Plug & Play

• Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά, Προβολή επί της οθόνης, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων, Πλαϊνό χειριστήριο

• Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: EPG για

αυτό και το επόμενο πρόγραμμα, Ηλεκτρονικός

οδηγός προγραμμάτων 8 ημερών*

• Τηλεχειριστήριο: Τηλεόραση

• Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, Αυτόματο φορμά, Super Zoom, Επέκταση ταινίας σε 14:9, Επέκταση ταινίας σε 16:9, Ζουμ υποτίτλων, Ευρεία οθόνη

• Teletext: Hypertext 1000 σελίδων

• Βελτιώσεις Teletext: Γρήγορο κείμενο, Γραμμή

πληροφόρησης προγράμματος

• Πολυμέσα: Πρόγραμμα περιήγησης μέσων USB

• Έξυπνη λειτουργία: Προσωπικό, Ζωντανό, Φυσικότητα, Κινηματογράφος, Παιχνίδι, Εξοικονόμηση ενέργειας, Τυπικό, Ταινία

Εφαρμογές πολυμέσων

• Συνδέσεις πολυμέσων: USB

• Φορμά αναπαραγωγής: MP3, Ακίνητες εικόνες JPEG

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

• Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)

• TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/G,

SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K

• Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, SECAM, PAL

• Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T MPEG4*

• Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Συνδεσιμότητα

• Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, RGB

• Αριθμός σκαρτ: 1

• 2 εξ.: Είσοδος YPbPr, Είσοδος ήχου L/R

• HDMI 1: HDMI v1.3

• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος CVBS, Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος ακουστικών, USB 2.0

• Άλλες συνδέσεις: Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος S/PDIF (ομοαξονική), Κοινή διασύνδεση

• EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, EasyLink, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος

• Έξοδος ήχου - Ψηφιακή: Ομοαξονικό (cinch)

• Περίληψη: 2x HDMI, 1x USB, 1x SCART

Ρεύμα

• Πράσινη ετικέτα: Πιστοποίηση Ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος

• Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C

• Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V, 50Hz

• Κατανάλωση ισχύος (τυπική): 42 W

• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,3 W

• Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 68,62 kW·h

• Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι*

Διαστάσεις

• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 637 x 411 x 51,4 χιλ.

• Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β):

637 x 447 x 170 χιλ.

• Βάρος προϊόντος: 5,2 κ.

• Βάρος προϊόντος (+βάση): 5,5 κ.

• Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 810 x 525 x 170 χιλ.

• Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 75 x 75 χιλ.

Αξεσουάρ

• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Βάση τραπεζιού,

Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης,

Εγχειρίδιο χρήσεως, Πιστοποιητικό εγγύησης,

Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Δήλωση

7.  DVD αναπαραγωγής

Γενικά χαρακτηριστικά

- Τύπος συσκευής: DVD player

- Αναπαραγωγή USB : Βίντεο, μουσική, φωτογραφίες

- Αναβάθμιση εικόνας : 1080 ρ

- Αναπαραγωγή : CD – R/ RW, DVD + RW, DivX, JPEG, MP3, MPEG4,WMV

- Είσοδοι: 1Χ USB 2.0

- Έξοδοι : 1 ΧHDMI X Composite x Coaxial out.

8. CD- PLAYER

Μέσα   αναπαραγωγής   CD,   CD-R,CD-RW   MP3-CD   WMA-CD      Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων, γρήγορη κίνηση εμπρός / πίσω, αναζήτηση επόμενου / προηγούμενου   άλμπουμ   αναζήτηση   επόμενου  /  προηγούμενου   κομματιού επανάληψη αναπαραγωγής Λειτουργία shuffle Προγραμματιζόμενα κομμάτια 40, Συνδεσιμότητα Host USB, ακουστικά 3,5 χιλ. και στερεοφωνική είσοδο 3,5 χιλ. MP3 LINK Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον

9. Απορροφητήρας ανοξείδωτος τοίχου διαστάσεων 1,50 Χ 0,90 Χ 0,60 μ. με φίλτρο και μοτέρ ηλεκτρικό 150 ίππων

Απορροφητήρας με ψηλή απόδοση και με μοτέρ τριών ταχυτήτων 150 ίππων. Απορροφητικότητας 1.310 m3/h.

Φωτισμός με λάμπες αλογόνου 20 W

Φίλτρα μεταλλικά πλενόμενα τύπου μαίανδρος (φλογοκρύπτες) για την συγκράτηση του λίπους .

Καμινάδα μεταβλητού μήκος.

Απορροφητήρας επαγγελματικός από inox AISI 304.

Χειρισμός με συρόμενα κουμπιά.

Διάμετρος αεραγωγού απαγωγής 150 mm.

Στάθμη θορύβου max 56 dB (A).

Ο απορροφητήρας θα παραδοθεί τοποθετημένος με τις απαραίτητες συνδέσεις(κανάλια απαγωγής, ηλεκτρική σύνδεση κ.λ.π.) και έτοιμος προς χρήση.

Ενδεικτικές διαστάσεις - 1,50 Χ 0,90 Χ 0,60 μ.

ΟΜΑΔΑ 5η – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

1. Ηλεκτρονικός υπολογιστής με οθόνη

| ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ με ΟΘΟΝΗ |
| --- |
| Οθόνη LED τουλάχιστον 21 ιντσών | 1 |
| Λειτουργικό Σύστημα Windows 8.1 64bit GR | NAI |
| Επεξεργαστής 64-bit τελευταίας γενιάς με τουλάχιστον δύο πυρήνες | >=1 |
| Μνήμη DDR3 | >=4GB |
| Κάρτα γραφικών με μέγιστη υποστήριξη ανάλυσης τουλάχιστον 1920Χ1080 (on board ή on chip αποδεκτή) | NAI |
| Σκληρός Δίσκος SATA >=500GB | >=1 |
| DVD Recorder, +, -, double layer | NAI |
| Πληκτρολόγιο | ΝΑΙ |
| Οπτικό Ποντίκι wheel | ΝΑΙ |
| Κάρτα δικτύου 10/100/1000 MBit/s Gigabit Ethernet (on board είναι αποδεκτή) ή ταχύτερη | NAI |
| Κάρτα Ήχου (on board είναι αποδεκτή) | ΝΑΙ |

2. Εκτυπωτής inkjet με ανάλυση από 4,800 Χ 1200 dpi

Το πολυμηχάνημα θα είναι εκτυπωτής έγχρωμων αντιγράφων Δικτυακός Εκτυπωτής A4

Τεχνολογία εκτύπωσης inkjet

Ταχύτητα      ασπρόμαυρης     και      έγχρωμης

εκτύπωσης τουλάχιστον 20 σελίδες/λεπτό.

Ελάχιστη ανάλυση εκτυπωτή 1200 Χ 1200 dpi.

Τροφοδοσία χαρτιού τουλάχιστον 250 φύλλα και να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων.

3.  Συσκευή Φαξ

Συσκευή FAX Laser με δυνατότητα παραγωγής 10 σελίδων Α4 ανά λεπτό, υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, λειτουργία διπλής πρόσβασης, με ελληνικό μενού λειτουργιών, χαμηλό κόστος αναλωσίμου. Χωρητικότητα χαρτιού 200 φύλλα, φωτοαντιγραφικό, μεγέθυνση φωτογράφησης 200% και σμίκρυνση 50% , αναγνώριση κλίσης, LCD οθόνη, μνήμη 150 φύλλων, τηλεφωνικό κατάλογο 110 επαφών, διαδοχική πολλαπλή απόστολή 20 σταθμοί, διόρθωση λαθών, πλήκτρο πλοήγησης 110 σταθμών.

Ενδεικτικές διαστάσεις   36 Χ 22 Χ36 εκ. βάρος 7,4 κιλά.

4. Φωτοτυπικό μηχάνημα

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ / ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ / ΣΑΡΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ

Ταχύτητα αντιγραφής/εκτύπωσης τουλάχιστον 18 σελίδες ανά λεπτό.

Στάνταρ μνήμη τουλάχιστον 32 ΜΒ.

Να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της μνήμης.

Σάρωση τουλάχιστον 600 dpi, σε τουλάχιστον 256 βαθμίδες του γκρι. Να δέχεται πρωτότυπα Α5, Α4, Α3.

Να υπάρχει τουλάχιστον μία κασέτα τροφοδοσίας χαρτιού στάνταρ 1Χ250 φύλλα

με δυνατότητα bypass τουλάχιστον 100 φύλλων.

Zoom 25% έως 400% με βήμα 1%.

Αυτόματος τροφοδότης.

Δυνατότητα scan to email/FTP/FAX.

Δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο.

Δυνατότητα λειτουργίας ως FAX.

Τουλάχιστον διετής εγγύηση για service και ανταλλακτικά.

Ηράκλειο,          02 / 06 / 2016

#### Ο συντάκτης

Μανουσάκης Εμμανουήλ

Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο  Προϊστάμενος

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών

Μιχελάκης Νίκος

Αρχιτέκτων Μηχανικός