ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

# ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικές απαιτήσεις για τις πινακίδες

Οι πινακίδες ως προς την κατασκευαστική τους διαμόρφωση, το περιεχόμενο και την ανακλαστικότητα, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 12899-1:2007 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του ΥΠΕΧΩΔΕ. Το ΕΝ 12899-1:2007 αποτελεί εναρμονισμένο πρότυπο και η συμμόρφωση με αυτό οδηγεί σε πιστοποίηση των προϊόντων κατά CE. Επίσης ο κατασκευαστής πρέπει να υποβάλλει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ώστε να αποδεικνύεται η συνέπεια της παραγωγικής διαδικασίας του κατασκευαστή.

α. Έλασμα πινακίδων

Για την κατασκευή των πινακίδων θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά κράματα αλουμινίου

τύπου ALMg2 ή ALMgSI (alloy 6082), κατηγορίας «ανθεκτικά κράματα στο θαλασσινό νερό» κατά DIN 1725, Μέρος 1. Το όριο αντοχής σε εφελκυσμό θα είναι τουλάχιστον 155N/mm2 για πινακίδες με διαμορφωμένα άκρα ή ενισχυμένο πλαίσιο και τουλάχιστον 200N/mm2  για επίπεδες πινακίδες.

Το πάχος του ελάσματος θα είναι εν γένει 3,0mm για τις επίπεδες πινακίδες. Οι διαστάσεις θα είναι οι καθοριζόμενες  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ (τυποποιημένες διαστάσεις).

β. Οπισθοανακλαστικές μεμβράνες

Οι προσκομιζόμενες πινακίδες θα συνοδεύονται από πρόσφατα (τελευταίου 6μήνου) πιστοποιητικά δοκιμής του ελάσματος και των ανακλαστικών μεμβρανών, εκδόσεως αναγνωρισμένου εργαστηρίου.

Η Υπηρεσία θα αξιολογεί τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά προκειμένου να εγκρίνει την προμήθεια των πινακίδων.

Προβλέπεται η εφαρμογή αντιρρυπαντικής μεμβράνης επί των πινακίδων (για προστασία έναντι graffiti ή /και εύκολη αφαίρεση αυτών) . Με την εφαρμογή της αντιρρυπαντικής μεμβράνης δεν θα πρέπει να  μειώνεται η ονομαστική ανακλαστικότητα των πινακίδων.

Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής θα προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό από το οποίο θα προκύπτουν τα χαρακτηριστικά της αντιρρυπαντικής μεμβράνης.

γ. Εγγυήσεις μεμβρανών

Οι χρησιμοποιούμενες μεμβράνες για την κατασκευή των πινακίδων θα συνοδεύονται από εγγύηση του κατασκευαστή για την εναπομένουσα ανακλαστικότητα τους έναντι της αρχικής (των καινούργιων μεμβρανών), η οποία θα είναι κατ’ ελάχιστον για μεμβράνες τύπου ΙΙ: ≥ 80% στα 7 χρόνια , ≥ 60% στα 10 χρόνια.

δ. Εξαρτήματα στερέωσης

Τα εξαρτήματα στήριξης των πινακίδων θα είναι χαλύβδινα ή από κράμα αλουμινίου. Τα χαλύβδινα εξαρτήματα, οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες θα είναι γαλβανισμένα κατά ΕΝ  ISO 1461.

Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm  και τα παξιμάδια 5/16

ε. Αναγραφές

Στην οπίσθια όψη των πινακίδων, η οποία θα είναι βαμμένη με χρώμα γκρι υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, θα αναγράφεται φράση που σχετίζεται με την προστασία τους, (Δήμος Ηρακλείου Τεχνική Υπηρεσία Tηλ:2813409000, 2813409001.Προστατεύετε τις πινακίδες. Σώζουν τη ζωή μας.) θα αναγράφεται επίσης ο κωδικός της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και το τρίμηνο και έτος της προμήθειας.

στ. Λοιπές αποστάσεις

Ως προς τις γραμματοσειρές, τα χρώματα υποβάθρου και οπισθοανακλαστικών επιφανειών, τα σχήματα και τις ανοχές σχεδιασμού/υλοποίησης έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στις ΟΜΟΕ-ΚΣΕ  και το πρότυπο ΕΝ 12899.

Α. Πινακίδες ρυθμιστικές (Ρ)

Άρθρο 1: Πινακίδα Ρ2 SΤΟΡ Φ60 ρυθμιστική από φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι                                         καλυμμένη  με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με  όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16.

Άρθρο 2: Πινακίδα Ρ40 «απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση» διαμέτρου Φ45, ρυθμιστική  από φύλλο αλουμινίου  πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη  με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με  όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16.

Άρθρο 3: Πινακίδα Ρ7 «απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα» διαμέτρου Φ45, ρυθμιστική  από φύλλο αλουμινίου  πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη  με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με  όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16.

Άρθρο 4: Πινακίδα Ρ27 «απαγορεύεται η αριστερή στροφή» διαμέτρου Φ45, ρυθμιστική  από φύλλο αλουμινίου  πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη  με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με  όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16.

Άρθρο 5: Πινακίδα Ρ28 «απαγορεύεται η δεξιά στροφή» διαμέτρου Φ45, ρυθμιστική  από φύλλο αλουμινίου  πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη  με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με  όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16.

Άρθρο 6: Πινακίδα Ρ71 «Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια» πλευράς 60cm, ρυθμιστική  από φύλλο αλουμινίου  πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη  με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με  όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16.

Άρθρο 7: Πινακίδα Ρ53 «κυκλική υποχρεωτική πορεία» διαμέτρου Φ45, ρυθμιστική  από φύλλο αλουμινίου  πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη  με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με  όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16.

Άρθρο 8: Πινακίδα Ρ32 «όριο ταχύτητας 30 χλμ.» διαμέτρου Φ45, ρυθμιστική  από φύλλο αλουμινίου  πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη  με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με  όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16.

Άρθρο 9: Πινακίδα Ρ32 «όριο ταχύτητας 50 χλμ.» διαμέτρου Φ45, ρυθμιστική  από φύλλο αλουμινίου  πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη  με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με  όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16.

Άρθρο 10: Πινακίδα Ρ57 «υποχρεωτική ελάχιστη ταχύτητα που αναγράφεται με λευκούς αριθμούς  σε..»» διαμέτρου Φ45, ρυθμιστική  από φύλλο αλουμινίου  πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη  με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με  όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16.

Άρθρο 11: Πινακίδα Ρ58 «τέλος  υποχρεωτικής ελάχιστης ταχύτητας που έχει επιβληθεί με την πινακίδα Ρ57.»» διαμέτρου Φ45, ρυθμιστική  από φύλλο αλουμινίου  πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη  με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με  όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16.

Άρθρο 12: Πινακίδα Ρ50 «υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά » διαμέτρου Φ45, ρυθμιστική  από φύλλο αλουμινίου  πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη  με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με  όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16.

Άρθρο 13: Πινακίδα Πρ-4α,4β,4γ «αρχή ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40…. Τέλος ισχύος  πινακίδας Ρ39 ή Ρ40..» από φύλλο αλουμινίου  πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη  με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με  όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16.

Άρθρο 14: Πινακίδα Ρ52 «υποχρεωτική διέλευση είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου» διαμέτρου Φ45, ρυθμιστική  από φύλλο αλουμινίου  πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη  με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με  όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16.

Β. Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ)

Άρθρο 15: Πινακίδα Κ15 «κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών)»  πλευράς 60 cm από φύλλο αλουμινίου πάχους 3,00 mm.  καλυμμένη με  πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II  σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με  όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16.

Άρθρο 16: Πινακίδα Κ30 «προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική διαδρομή» πλευράς 60 cm από φύλλο αλουμινίου πάχους 3,00 mm.  καλυμμένη με  πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II  σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με  όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16.

Άρθρο 17: Πινακίδα Κ16 «κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών» πλευράς 60 cm από φύλλο αλουμινίου πάχους 3,00 mm.  καλυμμένη με  πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II  σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με  όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16.

Γ. Πινακίδες πληροφοριακές (Π)

Άρθρο 18: Πινακίδα Π21 «διάβαση πεζών» διαστάσεων 40χ40cn από φύλλο αλουμινίου πάχους 3,00 mm.  καλυμμένη με  πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II  σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με  όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16.

Άρθρο 19: Πινακίδα Π25 «οδός αδιέξοδη» διαστάσεων 40χ40cn από φύλλο αλουμινίου πάχους 3,00 mm.  καλυμμένη με  πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II  σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με  όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16.

Άρθρο 20: Πινακίδα Π77 «για υποχρεωτικό πέρασμα  από τα δεξιά νησίδας ή εμποδίου» διαστάσεων 40χ40cn από φύλλο αλουμινίου πάχους 3,00 mm.  καλυμμένη με  πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II  σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με  όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16.

Άρθρο 21: Πινακίδα Π60 «άτομα με μειωμένη κινητικότητα» διαστάσεων 40χ40cn από φύλλο αλουμινίου πάχους 3,00 mm.  καλυμμένη με  πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II  σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με  όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16.

Δ. Διάφορα υλικά σήμανσης

Άρθρο 22:   Καθρέπτες ελέγχου κυκλοφορίας οχημάτων Φ80

Καθρέπτες οδικής κυκλοφορίας, κυρτοί, ευρυγώνιοι, με ορατότητα μεγάλου εύρους Φ80 από πολυκαρμπονικό   υλικό μεγάλης αντοχής σε θραύση, σφραγισμένοι σε πλαίσιο από ΑΒ5 ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία . Η σύνδεση του  γίνεται με ειδική μεταλλική κατασκευή γαλβανισμένη εν θερμώ. Η διάταξη αυτή θα δίνει την δυνατότητα στον καθρέπτη να μετακινείται προς όλες τις κατευθύνσεις ώστε να επιτευχθεί η κατάλληλη οπτική γωνία όπως απεικονίζεται παραάτω. Με όλα τα υλικά στερέωσης γαλβανισμένα.

Άρθρο :23   Στύλοι πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 2 ½’’

Στύλοι πινακίδων από σιδηροσωλήνα 2 ½’’ γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 40mm  μήκους κατ’ ελάχιστον  3,00μ, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 «Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης»

Ηράκλειο01. /07. / 2016                                                    Ηράκλειο 01 ./072016

Συντάχθηκε                                                                    Θεωρήθηκε

Πελαγία Χαιρέτη                                                         Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Πολιτικός Μηχ/κός τ.ε.                                                   Τεχνικών Έργων και Μελετών

Μιχελάκης Νίκος

|  |  | Αρχιτέκτων Μηχανικών |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης

οδών»

Κ.Α. 30 / 6662.005   Ευρώ 49.467,00€

Ηράκλειο …01- 07 – 2016