| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202 Πληροφορίες: Γ.Φανταουτσάκης Τηλ.: 2810 399296 Fax: 2810 399170 E-mail: yiannis@heraklion.gr | Ηράκλειο 22/6/2016 |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέμα: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία & επέκταση Ασύρματων Δικτύων..

Συντάσσομε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία & επέκταση Ασύρματων Δικτύων.:

# Wi-Fi Access Point 2.4 GHz και 5 GHz τύπου Openmesh (CPV: 32500000-8)

| Α/Α | Περιγραφή | Υποχρεωτικές Προδιαγραφές | Προδιαγραφές προσφερόμενου είδους |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Συνολική ταχύτητα ασύρματης διεπαφής | >=1300Mbps |  |
| 1.2 | Διάταξη κεραιών 3Χ3 ΜΙΜΟ | ΝΑΙ |  |
| 1.3 | Συμμόρφωση με πρότυπα ΙΕΕΕ 802.11a/b/g/n/ac | ΝΑΙ |  |
| 1.4 | Λειτουργία σε συχνότητες 2,4 GHz και 5 GHz | ΝΑΙ |  |
| 1.5 | Δύο πομποδέκτες (2,4 GHz και 5 GHz) | ΝΑΙ |  |
| 1.6 | Ισχύ εξόδου κεραιών στα 2,4 GHz | >= 2dbi |  |
| 1.7 | Ισχύ εξόδου κεραιών στα 5 GHz | >= 5dbi |  |
| 1.8 | Μέγιστη ισχύ συσκευής | >=28dbm |  |
| 1.9 | Επεξεργαστής συχνότητας 2,4 GHz τύπου AR9558 η καλύτερο | ΝΑΙ |  |
| 1.10 | Επεξεργαστής συχνότητας 5 GHz τύπου AR9580 η καλύτερο | ΝΑΙ |  |
| 1.11 | Αριθμός Χρηστών ανά σημείο πρόσβασης (κατά προσέγγιση) | >= 50-100 |  |
| 1.12 | Αριθμός SSID | >=4 |  |
| 1.13 | Δυνατότητα δημιουργίας πλέγματος (mesh) αναδρομολόγησης με άλλα σημεία πρόσβασης του ίδιου τύπου και του τύπου Χαμηλής Πυκνότητας | ΝΑΙ |  |
| 1.14 | Δυνατότητα διαχείρισης μέσω κεντρικού συστήματος ελέγχου τύπου cloud controller μέσω ιστοσελίδας | ΝΑΙ |  |
| 1.15 | Λειτουργία Hardware Watchdog CPU | ΝΑΙ |  |
| 1.16 | Δυνατότητα παρακολούθησης του ασύρματου δικτύου από εφαρμογή τύπου iPhone/Android | ΝΑΙ |  |
| 1.17 | Αναγνώριση εφαρμογών επιπέδου 7 (OSI) και λειτουργία QoS | ΝΑΙ |  |
| 1.18 | Θύρα Ethernet 10/100/1000 | ΝΑΙ |  |
| 1.19 | Υποστήριξη τροφοδοσίας μέσω Power over Ethernet του προτύπου IEEE 802.3af 48V | ΝΑΙ |  |
| 1.20 | Δυνατότητα επιλογής για υποστήριξη τοπικής τροφοδοσίας | ΝΑΙ |  |
| 1.21 | Δυνατότητα εγκατάστασης σε τοίχο και σε οροφή | ΝΑΙ |  |
| 1.22 | Δυνατότητα εγκατάστασης σε εξωτερικούς χώρους (με τον κατάλληλο εξοπλισμό) | ΝΑΙ |  |

# Εξωτερική θήκη για Wi-Fi Access Point (CPV: 32500000-8)

| Α/Α | Περιγραφή | Υποχρεωτικές Προδιαγραφές | Προδιαγραφές προσφερόμενου είδους |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Να προσφέρει στεγανότητα στο σημείο πρόσβασης | ΝΑΙ |  |
| 2.2 | Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για εγκατάσταση σε ιστό | ΝΑΙ |  |
| 2.3 | Να επιτρέπει την έξοδο ενός UTP καλωδίου | ΝΑΙ |  |
| 2.4 | Να προσφέρεται σε πλαστικό UV-Stabilized | ΝΑΙ |  |

# Τροφοδοτικό PoE 802,3af  (CPV: 32500000-8)

| A/A | Περιγραφή | Υποχρεωτικές Προδιαγραφές | Προδιαγραφές προσφερόμενου είδους |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Υποδοχές | 2 θύρες 10/100/1000Mbps RJ45 AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX 1 ΘΥΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 48VDC | ΝΑΙ |  |
| 3.2 | Μέσα Δικτύου | 10BASE-T: Καλώδιο UTP category 3, 4, 5 (Έως 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (Έως 100m) 100BASE-TX: Καλώδιο UTP category 5, 5e (Έως 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (Έως 100m) 1000BASE-T: Καλώδιο UTP category 5, 5e, 6 (Έως 100m) | ΝΑΙ |  |
| 3.3 | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) | 80.8x54x24 χιλ. | ΝΑΙ |  |
| 3.4 | Ενδείξεις LED | PWR | ΝΑΙ |  |
| 3.5 | Τροφοδοσία Ρεύματος | 15.4W (Max. 48VDC) | ΝΑΙ |  |
| 3.6 | Βασική Λειτουργία | Συμβατό με IEEE 802.3af PD Παρέχει τροφοδοσία σε απόσταση έως 100 Μέτρων Αυτόματος καθορισμός των απαιτήσεων παροχής τροφοδοσίας | ΝΑΙ |  |
| 3.7 | Πιστοποίηση | FCC, CE, RoHS | ΝΑΙ |  |
| 3.8 | Απαιτήσεις Συστήματος | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ή Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ή Linux. | ΝΑΙ |  |
| 3.9 | Περιβάλλον | Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0℃~40℃ Θερμοκρασία Αποθήκευσης: -40℃~70℃ Υγρασία Λειτουργίας: 10%~90% χωρίς υδρατμούς Υγρασία Αποθήκευσης: 5%~90% χωρίς υδρατμούς | ΝΑΙ |  |

# Point to Point Εξοπλισμός Ubiquiti NanoBeam M5, NBE-M5-19 High-Performance airMAX Bridge (CPV: 32500000-8)

| A/A | Περιγραφή | Υποχρεωτικές Προδιαγραφές | Προδιαγραφές προσφερόμενου είδους |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Συχνότητα | 5 GHz | ΝΑΙ |  |
| 4.2 | Επεξεργαστής | Atheros MIPS 74KC, 560 MHz | ΝΑΙ |  |
| 4.3 | Μνήμη | 64 MB DDR2, 8 MB Flash | ΝΑΙ |  |
| 4.4 | Ισχύ | 19 dBi | ΝΑΙ |  |
| 4.5 | Συχνότητες λειτουργίας | 5170 - 5875 | ΝΑΙ |  |
| 4.6 | Πιστοποιήσεις | FCC, IC, CE | ΝΑΙ |  |
| 4.7 | RoHS Πιστοποιημένο | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |
| 4.8 | Χαρακτηριστικά κελύφους | Outdoor UV Stabilized Plastic | ΝΑΙ |  |
| 4.9 | Τρόπος εγκατάστασης | Εγκατάσταση σε ιστό | ΝΑΙ |  |
| 4.10 | Τρόπος τροφοδότησης | Passive Power over Ethernet (pairs 4, 5+; 7, 8 return) | ΝΑΙ |  |
| 4.11 | Polarisation | Dual Linear | ΝΑΙ |  |
| 4.12 | Max. Power Consumption | 8W | ΝΑΙ |  |
| 4.13 | Μεγέθη Καναλιών | 5/8/10/20/30/40 MHz | ΝΑΙ |  |

Ο  Συντάκτης			                         		       Εγκρίνονται

# Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 				               ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 				       ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ