| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202 Πληροφορίες: Γ.Φανταουτσάκης Τηλ.: 2810 399296 Fax: 2810 399170 E-mail: yiannis@heraklion.gr | Ηράκλειο 22/6/2016 |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέμα: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Δήμου Ηρακλείου.

Συντάσσομε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια εξοπλισμού για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Δήμου Ηρακλείου:

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ (CPV) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ/Μ | ΠΟΣΟΤ. | Προδιαγραφές προσφερόμενου είδους |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32500000-8 | Καλώδιο UTP CAT 5e Εξωτερικού Τύπου (ΠΕΤ) | μ. | 2000 |  |
| 2 | 32500000-8 | Καλώδιο UTP CAT 5e Εσωτερικού Τύπου (γκρι) | μ. | 2135 |  |
| 3 | 32500000-8 | Καλώδιο UTP CAT 5e Patch Cord 5 μέτρα | τεμ. | 100 |  |
| 4 | 32500000-8 | Καλώδιο UTP CAT 5e Patch Cord 3 μ.έτρα | τεμ. | 100 |  |
| 5 | 32500000-8 | Καλώδιο UTP CAT 5e Patch Cord 1,5 μ.έτρα | τεμ. | 100 |  |
| 6 | 32500000-8 | Καλώδιο ρεύμ.ατος εύκαμ.πτο 3Χ1,5 | μ. | 100 |  |
| 7 | 32500000-8 | Καλώδιο πλακέ τηλεφωνικό δύο ζευγών μ.αύρο | μ. | 100 |  |
| 8 | 32500000-8 | Καλώδιο πλακέ τηλεφωνικό δύο ζευγών λευκό | μ. | 100 |  |
| 9 | 32500000-8 | Φις RJ-45 CAT 5e | τεμ. | 800 |  |
| 10 | 32500000-8 | Φις RJ-45 CAT 6 | τεμ. | 100 |  |
| 11 | 32500000-8 | Φις RJ-22 (τηλεφωνικά του σπιράλ) | τεμ. | 100 |  |
| 12 | 32500000-8 | Φις RJ-11 (τηλεφωνικά) | τεμ. | 200 |  |
| 13 | 32500000-8 | Μ.ούφα RJ-45 (8P8C) | τεμ. | 100 |  |
| 14 | 32500000-8 | Μ.ούφα RJ-11 (6P4C) | τεμ. | 100 |  |
| 15 | 32500000-8 | Σπιράλ ακουστικού τηλεφώνου 1,5 μ.έτρο μ.αύρο | τεμ. | 50 |  |
| 16 | 32500000-8 | Σπιράλ ακουστικού τηλεφώνου 1,5 μ.έτρο λευκό | τεμ. | 50 |  |
| 17 | 32500000-8 | Μ.ονότροπη οπτική ίνα patch cord LC/LC 5 μ.έτρα διπλή | τεμ. | 6 |  |
| 18 | 32500000-8 | Πολύτροπη οπτική ίνα patch cord LC/LC 5 μ.έτρα διπλή | τεμ. | 6 |  |
| 19 | 32500000-8 | Οργανοτής καλωδίων μ.εταλλικός 1U για rack 19" (άγκιστρο) | τεμ. | 20 |  |
| 20 | 32500000-8 | Ράφι για rack 19" | τεμ. | 5 |  |
| 21 | 32500000-8 | Κανάλι αυτοκόλλητο 12Χ13 mm λευκό | μ. | 130 |  |
| 22 | 32500000-8 | Κανάλι αυτοκόλλητο 25Χ25 mm λευκό | μ. | 130 |  |
| 23 | 32500000-8 | Κανάλι δαπέδου 75 x 18 γκρι | μ. | 110 |  |
| 24 | 32500000-8 | Πολύπριζο 5 θέσεων χωρίς διακόπτη 3 μ.έτρα | τεμ. | 30 |  |
| 25 | 32500000-8 | πολύπριζο Rack 19" 1U 8 θέσεων | τεμ. | 10 |  |
| 26 | 32500000-8 | Φις Shucko αρσενικό | τεμ. | 20 |  |
| 27 | 32500000-8 | Φις Shucko θηλυκό | τεμ. | 20 |  |
| 28 | 32500000-8 | Ταινία διπλής όψης αφρόδες 19mm X 10 μ. | τεμ. | 7 |  |
| 29 | 32500000-8 | Μ.ονωτική ταινία μ.αύρη | τεμ. | 40 |  |
| 30 | 32500000-8 | Μ.ονωτική ταινία λευκή | τεμ. | 40 |  |
| 31 | 32500000-8 | ιστός γαλβάνιζέ διάμ.ετρος 4εκ. μ.ήκος 2 μ.έτρα | τεμ. | 15 |  |
| 32 | 32500000-8 | βάσεις για ιστό για στήριγμ.α σε τοίχο | τεμ. | 30 |  |
| 33 | 32500000-8 | Ταινία τσέρκι για σφικτήρα | μ. | 30 |  |
| 34 | 32500000-8 | Κλιπ για ταινία τσέρκι | τεμ. | 50 |  |
| 35 | 32500000-8 | Στρυφώνι 8αρι 5 εκ. | τεμ. | 100 |  |
| 36 | 32500000-8 | Στρυφώνι 10αρι 5 εκ. | τεμ. | 100 |  |
| 37 | 32500000-8 | Σιρμ.ατόσχοινο στίριξης κεραιών μ.ε επικάλυψη PVC | μ. | 100 |  |
| 38 | 32500000-8 | Στεγανό ηλεκτρολογικό κουτί 380Χ300Χ120 | τεμ. | 5 |  |

# 39. Switch 10/100/1000 8 θέσεων (CPV: 32500000-8)

| Α/Α | Περιγραφή | Υποχρεωτικές Προδιαγραφές | Προδιαγραφές προσφερόμενου είδους |
| --- | --- | --- | --- |
| 39.1 | Θύρες 10/100/1000 Mbps | >=8 |  |
| 39.2 | Πρωτόκολλά Ethernet IEEE 802.3, CSMA/CD | ΝΑΙ |  |
| 39.3 | Απόδοση Auto-MDI/MDIX | ΝΑΙ |  |
| 39.4 | Μέθοδος Μεταφοράς Store and Forward | ΝΑΙ |  |

# 40. Switch 10/100 8 θέσεων (CPV: 32500000-8)

| Α/Α | Περιγραφή | Υποχρεωτικές Προδιαγραφές | Προδιαγραφές προσφερόμενου είδους |
| --- | --- | --- | --- |
| 40.1 | Θύρες 10/100 Mbps | >=8 |  |
| 40.2 | Πρωτόκολλά Ethernet IEEE 802.3, CSMA/CD | ΝΑΙ |  |
| 40.3 | Απόδοση Auto-MDI/MDIX | ΝΑΙ |  |
| 40.4 | Μέθοδος Μεταφοράς Store and Forward | ΝΑΙ |  |

# 41. Switch 10/100 5 θέσεων (CPV: 32500000-8)

| Α/Α | Περιγραφή | Υποχρεωτικές Προδιαγραφές | Προδιαγραφές προσφερόμενου είδους; |
| --- | --- | --- | --- |
| 41.1 | Θύρες 10/100 Mbps | >=5 |  |
| 41.2 | Πρωτόκολλά Ethernet IEEE 802.3, CSMA/CD | ΝΑΙ |  |
| 41.3 | Απόδοση Auto-MDI/MDIX | ΝΑΙ |  |
| 41.4 | Μέθοδος Μεταφοράς Store and Forward | ΝΑΙ |  |

# 42. UPS 700VA  Schuko (CPV: 32500000-8)

| Α/Α | Περιγραφή | Υποχρεωτικές Προδιαγραφές | Προδιαγραφές προσφερόμενου είδους |
| --- | --- | --- | --- |
| 42.1 | Ισχύ εξόδου | >=700VA, >=390W |  |
| 42.2 | Συνδέσεις εξόδου με προστασία και μπαταρία | >=3 Schuko |  |
| 42.3 | Είσοδος | 230V / 50/60 Hz +/-3Hz |  |
| 42.4 | Είδος Μπαταρίας χωρίς συντήρηση | ΝΑΙ |  |
| 42.5 | Χρόνος φόρτισης μέχρι 90% | =< 6 ώρες |  |

# 43. Πένσα RJ-45, RJ-11, RJ-22 (CPV: 32500000-8)

| Α/Α | Περιγραφή | Υποχρεωτικές Προδιαγραφές | Προδιαγραφές προσφερόμενου είδους |
| --- | --- | --- | --- |
| 43.1 | Πένσα μεταλλική | ΝΑΙ |  |
| 43.2 | Για 8P8C | ΝΑΙ |  |
| 43.3 | Για 6P6C | ΝΑΙ |  |
| 43.4 | Για 6P4C | ΝΑΙ |  |
| 43.5 | Για 4P4C | ΝΑΙ |  |
| 43.6 | Κόφτης | ΝΑΙ |  |
| 43.7 | Γύμνωση καλωδίων | ΝΑΙ |  |
| 43.8 | Κλείδωμα και ελατήριο | ΝΑΙ |  |

# 44. Κοφτάκι καλωδίων (CPV: 32500000-8)

| Α/Α | Περιγραφή | Υποχρεωτικές Προδιαγραφές | Προδιαγραφές προσφερόμενου είδους |
| --- | --- | --- | --- |
| 44.1 | Κατάλληλο για καλώδια UTP | ΝΑΙ |  |
| 44.2 | Διάσταση λεπίδων τουλάχιστον 18,5 mm Χ 17 mm | ΝΑΙ |  |

# 45. Γεννήτρια ακουστικού σήματος (CPV: 32500000-8)

| Α/Α | Περιγραφή | Υποχρεωτικές Προδιαγραφές | Προδιαγραφές προσφερόμενου είδους |
| --- | --- | --- | --- |
| 45.1 | Ανιχνεύει καλώδια με αντήχηση σε μη ενεργά δίκτυα | ΝΑΙ |  |
| 45.2 | Στέλνει δυνατό τόνο μέχρι και 16χμ στα περισσότερα καλώδια | ΝΑΙ |  |
| 45.3 | RJ-11 φις | ΝΑΙ |  |
| 45.4 | Clip τύπου bed of nails για μονωμένα καλώδια | ΝΑΙ |  |

# 46. Τροφοδοτικό για το Τηλέφωνο Cisco 6921 (CPV: 32500000-8)

| Α/Α | Περιγραφή | Υποχρεωτικές Προδιαγραφές | Προδιαγραφές προσφερόμενου είδους |
| --- | --- | --- | --- |
| 46.1 | Συμβατό με το Τηλέφωνο Cisco 6921 | ΝΑΙ |  |

# 47. Εξοπλισμός point to point 5GHz (CPV: 32500000-8)

| Α/Α | Περιγραφή | Υποχρεωτικές Προδιαγραφές | Προδιαγραφές προσφερόμενου είδους |
| --- | --- | --- | --- |
| 45.1 | Συχνότητα | 5 GHz |  |
| 45.2 | Ισχύ | 16 dBi |  |
| 45.3 | Συχνότητες λειτουργίας | 5170 - 5875 |  |
| 45.4 | Πιστοποιήσεις | FCC Part 15.247, IC RS210, CE |  |
| 45.5 | RoHS Πιστοποιημένο | ΝΑΙ |  |
| 45.6 | Χαρακτηριστικά κελύφους | Outdoor UV Stabilized Plastic |  |
| 45.7 | Τρόπος εγκατάστασης | Εκγατάσταση σε ιστό |  |
| 45.8 | Τρόπος τροφοδότησης | Passive Power over Ethernet (pairs 4, 5+; 7, 8 return) |  |
| 45.9 | Cross-pol Isolation | 22 dB Minimum |  |
| 45.10 | Max. VSWR | 1.6:1 |  |

# 48. Ασύρματο τηλέφωνο DECT με εξωτερική κεραία (CPV: 32500000-8)

| Α/Α | Περιγραφή | Υποχρεωτικές Προδιαγραφές | Προδιαγραφές προσφερόμενου είδους |
| --- | --- | --- | --- |
| 48.1 | Εξωτερική κεραία | ΝΑΙ |  |
| 48.2 | Για χρήση και σε εξωτερικούς χώρους | ΝΑΙ |  |
| 48.3 | Κεραία βάσης και βάση φόρτισης σε δύο ξεχωριστές συσκευές | ΝΑΙ |  |
| 48.4 | Θέσεις μνήμης | >=100 |  |

| Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Εγκρίνονται Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| --- | --- | --- |