ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4

Τ.Κ.: 712.02 Τηλ.: 300.100 – 300.090

FAX:287-600                                               Ηράκλειο 04/10 / 2016

# ΑΡ.ΠΡΩΤ:3750

ΘΕΜΑ:  Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών: «Προμήθεια Υλικών Και Εξοπλισμού Για Την Αποκατάσταση φθορών και Αναβάθμιση Λειτουργικότητας του Παγκρήτιου Σταδίου».

Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών: «Προμήθεια Υλικών Και Εξοπλισμού Για Την Αποκατάσταση φθορών και Αναβάθμιση Λειτουργικότητας του Παγκρήτιου Σταδίου».

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

- Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016.

- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

- Την αναγκαιότητα της προμήθειας:  Προμήθεια Υλικών Και Εξοπλισμού Για Την Αποκατάσταση φθορών και Αναβάθμιση Λειτουργικότητας του Παγκρήτιου Σταδίου»

- Την 644 / 2014 Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :

Γενικά

Το παρόν τεύχος αφορά τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για την  Προμήθεια Υλικών Και Εξοπλισμού Για Την Αποκατάσταση φθορών και Αναβάθμιση Λειτουργικότητας του Παγκρήτιου Σταδίου»

ΟΜΑΔΑ 1 : Προμήθεια  φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες οικονομίας

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας

Ευρωπαϊκών εργοστασίων  και θα πρέπει να είναι συμφώνα με τα πρότυπα:

- ΕΝ60598

- ΕΝ55015

- LM80

- CE κατά EMC 2004/108/ΕC και LVD 2006/95/EC

- REACH,

- RoHS

Τα φωτιστικά πρέπει να είναι τύπου Ορθογώνιου, Τάση 230 volt /50 h, με διαστάσεις: Μήκος = 1220 mm Πλάτος = 300 mm, Ύψος = 70 mm , Οροφής επίτοιχιο ή εξωτερικό.

Το σώμα του φωτιστικού θα πρέπει να είναι από ατσάλι, λευκού χρώματος βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Επίσης τα άλλα μέρη του θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από διπλό παραβολικό από ανοδιωμένο αλουμίνιο , με περσίδες. Οι λαμπτήρες του κάθε  φωτιστικού θα πρέπει να είναι  δύο και να είναι  λαμπτήρες φωτισμού LED τύπου φθορίου Τ8, ισχύος  18 watt ο κάθε λαμπτήρας και μήκους 1180-1200mm. Το εύρος τάσης εισόδου να κυμαίνεται από 90V AC έως 240V AC με συχνότητα 50/60Hz.Ο βαθμός αποτελεσματικότητας του λαμπτήρα να είναι 1750lm.Ο βαθμός προστασίας νερού – σκόνης του λαμπτήρα να είναι IP20.Το CRI (Ra) είναι 80.

Η θερμοκρασία χρώματος (CCT) του λαμπτήρα να είναι από 4000Κ έως 5500Κ.

Ο λαμπτήρας να έχει τουλάχιστον  130 LEDs (τύπου SMD Seoul) υψηλής αντοχής, χαμηλής ισχύος, τοποθετημένους πάνω σε ειδική βάση από αλουμίνιο έτσι ώστε ο λαμπτήρας κατά την διάρκεια της λειτουργίας του να μην αναπτύσσει υψηλή θερμοκρασία

Ο τύπος βάσης στήριξης του λαμπτήρα είναι τύπου G13

Η διάμετρος του λαμπτήρα να είναι Φ26mm

Η γωνία απόδοσης φωτεινής δέσμης να  είναι 1800

Η διάρκεια ζωής των LED να είναι >30.000 ώρες

Ο λαμπτήρας να  καλύπτεται από 3 χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας

Οι δίοδοι LED που χρησιμοποιεί ο λαμπτήρας να φέρουν βεβαίωση εργαστηρίου κατά το πρότυπο LM80. Ο λαμπτήρας φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας κατά EMC 2004/108/ΕC και LVD 2006/95/EC.

ΟΜΑΔΑ 2 : Προμήθεια  δομικών  υλικών

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας

Ευρωπαϊκών εργοστασίων.

| ΤΜΗΜΑ 2 Προμήθεια δομικών υλικών |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 2.1 | Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού και γέφυρα πρόσφυσης | Το υλικό θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ – ΕΝ1504-7 για την προστασία έναντι διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισμού. (Ποσότητα 100 κιλά, σε συσκευασία 15-20 κιλών) |
| 2.2 | Δομικό επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα ινοπλισμένο μη συρρικνούμενο κλάσης R4 για πάχος αποκατάσταση έως και 100mm | Δομικό επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα ινοπλισμένο μη συρρικνούμενο κλάσης R4 για πάχος αποκατάσταση έως και 100mm : Το υλικό θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ – ΕΝ1504-3. (Ποσότητα 2.500 κιλά σε συσκευασία 20-50 κιλών). |
| 2,3 | Επιστρώσεις προστασίας , φινιρίσματος και επισκευής μικρού πάχους 2mm έως και 5mm. | Επιστρώσεις προστασίας , φινιρίσματος και επισκευής μικρού πάχους 2mm έως και 5mm. Το υλικό θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ – ΕΝ1504-2 ως υλικό προστασίας της επιφάνειας του σκυροδέματος. (Ποσότητα: 400 κιλά, σε συσκευασία 20-25 κιλών) |
| 2,4 | Επιφανειακή υδροαπωθητική προστασία σκυροδέματος εξωτερικού χώρου | Τα υλικά θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ – ΕΝ1504-2 για υδροαπωθητικό εμποτισμό (βάθος διείσδυσης τάξη Ι) (Ποσότητα 350 κιλά, σε συσκευασία 15-20 κιλών) |
| 2,5 | Τελική ελαστική βαφή προστασίας για εξωτερικό χώρο | Τελική ελαστική βαφή προστασίας για εξωτερικό χώρο με συγκεκριμένη απόχρωση και ακρυλική βάση για την προστασία του σκυροδέματος έναντι έντονων ατμοσφαιρικών επιδράσεων, χλωριόντα, αλκάλια και γήρανση. Το υλικό θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ – ΕΝ1504-2 (Ποσότητα 180 κιλά, σε συσκευασία 15-25 κιλών) |

ΟΜΑΔΑ 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας

Ευρωπαϊκών εργοστασίων.

| ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια δομικών υλικών |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 3.1 | Πλαστικό χρώμα (διάφορες αποχρώσεις) | 100% ακρυλικό χρώμα για τη βαφή και προστασία κυρίως εξωτερικής τοιχοποιίας ,αλλά και για εσωτερική χρήση. Θα Είναι οικολογικό χρώμα, εξαιρετικής ποιότητας , Κατάλληλο για βαφή ή επαναβαφή τοίχων , σοβάδων, μπετόν, σπατουλαριστών επιφανειών ,γυψοσανίδων κλπ. Θα παρουσιάζει εξαιρετική Πρόσφυση και αντοχή στα αλκάλια και εξαιρετική Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η ειδική σύνθεσή του θα Εξασφαλίζει την καλή αναπνοή και Πολύ καλή αδιαβροχοποίηση στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται . Θα δουλεύεται εύκολα, θα έχει Μεγάλη απόδοση , καλυπτικότητα, Λευκότητα και αποχρώσεις με εξαιρετικές αντοχές. Θα είναι χαμηλής οσμής. Να διατίθεται σε λευκό και πάρα πολλές αποχρώσεις ανάλογα την περίπτωση χρήσης του. Η προμήθεια αφορά 2.875 ΛΤ. σε συσκευασίες των 15-25 κιλών. Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο συμφώνα με τα πρότυπα: *ISO:7783.02-99 *ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2810-05 * ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11507-02 |

ΟΜΑΔΑ 4 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας

Ευρωπαϊκών εργοστασίων.

| ΤΜΗΜΑ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 4.1 | Μεταλλικές σχάρες | Σχάρες ηλεκτροπρεσαριστές HKΠ-A, γαλβανισμένες εν θερμώ, υψηλής ποιότητας με λάμες στήριξης 23 mm Χ 5 mm, βροχίδα 34 mm X 38 mm, διαστάσεων 800 χ 1000 mm. . Η προμήθεια αφορά σε 800 τεμάχια. Το υλικό θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προτύπων: EN:10025 και DIN:24537-1 |

Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς (επί ποινή αποκλεισμού)

-Η προσφορά του κάθε συμμετέχοντα θα περιλαμβάνει πλήρη τεχνική περιγραφή καθώς επίσης και τα εξής:

-Πιστοποιητικό ποιότητας και ελέγχου  που να αποδεικνύει τη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκά  Πρότυπα,  από πιστοποιημένα  κέντρα,   για κάθε είδος που προσφέρεται (όπως αναφέρεται στην περιγραφή/χαρακτηριστικά του είδους αυτού).

# ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ

# Ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Βουρεξάκης Γεώργιος