ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4

Τ.Κ.: 712.02 Τηλ.: 300.100 – 300.090 FAX: 287-600

Ηράκλειο 13/11/2017

ΘΕΜΑ:  Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΕΠΑ   ΤΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

- Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016.

- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

- Την αναγκαιότητα της Προμήθειας- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΕΠΑ   ΤΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ

- Την 644 / 2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στον πρόεδρο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :

Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :

Γενικά

Το παρόν τεύχος αφορά τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για την  προμήθεια  προστατευτικών  δαπέδων  ασφαλείας,  στους  αύλειους  χώρους  των παιδικών  σταθμών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

ΟΜΑΔΑ 1 : Δάπεδα ασφαλείας

Ειδικά δάπεδα ασφαλείας από μείγμα ανακυκλώσιμων κόκκων φυσικού καουτσούκ και πολυουρεθάνης,   διαστάσεων 50Χ50 cm και πάχους 40 mm.

Περιγραφή :Ειδικά δάπεδα ασφαλείας για εξωτερικούς χώρους, από μείγμα ανακυκλώσιμων  κόκκων  φυσικού καουτσούκ και πολυουρεθάνης, διαστάσεων  50Χ50 cm  και πάχους 40 mm.

Το προσφερόμενο ειδικό δάπεδο να είναι κατασκευής και προέλευσης

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι κατασκευασμένο  σύμφωνα με το  Ευρωπαϊκό  πρότυπο   ΕΝ 1177.Το ειδικό δάπεδο ασφαλείας για εξωτερικούς χώρους πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μείγμα  ανακυκλώσιμων κόκκων φυσικού καουτσούκ  (σε ποσοστό 80%-90%)  και  πολυουρεθάνης (σε ποσοστό 10%- 20%).Η επιφάνεια πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, ώστε η άνω

πλευρά να είναι  πιο ενισχυμένη και  να προσφέρει υψηλή αντοχή σε  φθορά λόγω   τριβής και καιρικών συνθηκών.  Οι άνω ακμές να είναι  ελαφρώς στρογγυλεμένες. Το δάπεδο πρέπει :

-να διαθέτει υψηλή διαπερατότητα στο νερό

-να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες (από -25ο έως +60ο ).

- να είναι εύκολο στο καθάρισμα και στη συντήρησή του.

- να είναι αντιολισθηρό, μη τοξικό και βραδύκαυστο

-να απορροφά τους κραδασμούς και να  προτείνεται για  πτώσεις  από ύψος έως 	130 cm  (για το πάχος των 40 mm).

-να διατίθεται σε μορφή πλακών σε πάχος 40mm  και σε διαστάσεις 500Χ500Χ40mm

-κάθε πλάκα πρέπει να έχει πλαγιομετωπικά οπές και τα ανάλογα πλαστικά         βύσματα  συναρμολόγησης,  έτσι ώστε κάθε μία  να συνδέεται  με την άλλη  και να μην επιτρέπεται η    μετατόπιση  ή και η  αφαίρεσή της εύκολα.  Επιπλέον να μπορεί  να χρησιμοποιηθεί                πλαγιομετωπικά κατά την τοποθέτηση  πολυουρεθανική  κόλλα  σαν πρόσθετο σταθεροποιητικό μέσον.

Οι πλάκες πρέπει να διατίθενται σε δύο χρώματα, κόκκινο και πράσινο και η  προμήθεια για κάθε χρώμα θα γίνει σύμφωνα  με την  επιλογή  της  υπηρεσίας.

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΕΠΑ ΤΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ 20 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θα πρεπει να υπάρχει :

1,Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο αυτού όπως ισχύει κατά τον χρόνο διενέργειας της προμήθειας του κατασκευαστή.

2,Πιστοποιητικό ποιότητας και ελέγχου που να αποδεικνύει τη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1177 από πιστοποιημένο κέντρο.

# Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                           ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ

# Ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		                         Βουρεξάκης Γεώργιος