|  | Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 019 |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: Κηποθέατρο Καζαντζάκη Τ.Κ: 71201 Πληροφορίες: Eμμ. Τραντάς Τηλ.: 2810- 289320 Fax: 2810-283607 E-mail: prasino@heraklion.gr | Ηράκλειο,16-11-2017 Aρ. Πρωτ.: 141676 «Προμήθεια διάφορων γεωργικών μηχανημάτων» Κ.Α. 35-7135.010 |

ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια διάφορων γεωργικών μηχανημάτων

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

- Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016.

- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

- Την αναγκαιότητα της προμήθειας διάφορων γεωργικών μηχανημάτων με Κ.Α./35-7135.010 και τίτλο «Προμήθεια διαφόρων γεωργικών μηχανημάτων»

- Την με αρ. πρωτ: 58120/1-6-2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους Αντιδημάρχους.

Συντάσσουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια των παρακάτω γεωργικών μηχανημάτων που είναι απαραίτητες για την άρδευση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου.

| Α/Α | ΚΩΔ CPV | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 16311000-8 | Μηχανή κοπής γκαζόν ισχύος τουλάχιστον 3,2 HP ή κυβισμού τουλάχιστον 140cm3, ύψος κοπής 25-75 cm, πλάτος κοπής τουλάχιστο 46 cm, και κάδο συλλογής τουλάχιστο 60 lt. Να διαθέτει τιμόνι ρυθμιζόμενο ως προς το ύψος που να μπορεί να αναδιπλωθεί. Η εκκένωση του χορτοσυλλέκτη να είναι εύκολη, να έχει εργονομικό τιμόνι, εύκολο χειρισμό και μαλακή χειρολαβή. Επίσης να είναι ανθεκτικό σε βαριά χρήση και να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. | 1 |
| 2. | 16310000-1 | Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό κυβισμού τουλάχιστον 34 cm3, ισχύος τουλάχιστον 2,1 HP, μέγιστου βάρους 7,1 kg. Να έχει κεφαλή μεσινέζας και δίσκο χορτοκοπής καθώς και σύστημα εξάρτησης. Να διαθέτει αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, εύκολη εκκίνηση, και υπερυψωμένες χειρολαβές. Επίσης να είναι ανθεκτικό σε βαριά χρήση και να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. | 1 |
| 3. | 16000000-5 | Βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίονο με πάνω χειρολαβή κυβισμού τουλάχιστον 23,6 cm3, ισχύος τουλάχιστον 1,3 HP, μέγιστου βάρους 2,7 kg (χωρίς τη λάμα), λάμας 30 cm. Επίσης να είναι ανθεκτικό σε βαριά χρήση και να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. | 1 |
| 4. | 16000000-5 | Βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο με πάνω χειρολαβή κυβισμού τουλάχιστον 35,2 cm3, ισχύος τουλάχιστον 2 HP, μέγιστου βάρους 3,9 kg, λάμας 35 cm. Επίσης να είναι ανθεκτικό σε βαριά χρήση και να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. | 1 |
| 5. | 16000000-5 | Βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο για κοπή μεγάλων δέντρων, κυβισμού τουλάχιστον 73,5 cm3, ισχύος τουλάχιστον 5,2 HP, μέγιστου βάρους 7,1 kg, λάμας 50 cm. Επίσης να είναι ανθεκτικό σε βαριά χρήση και να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. | 1 |
| 6. | 16000000-5 | Σκαπτική καδένα για την διάνοιξη αυλακιών με κινητήρα κυβισμού 175 cm3, τουλάχιστον 6HP. Η ταχύτητα εργασίας να κυμαίνεται από 40-60 m/h. Το βάθος κοπής να κυμαίνεται 15-45 εκ. και να διαθέτει επιλογή για τα διαφορετικά βάθη. Το καθαρό πλάτος της αλυσίδας κοπής να είναι 10 cm και του αυλακιού 10-16cm. Προαιρετικά, να φέρει εμπρόσθιο τροχό για την διευκόλυνση της μεταφοράς. Επίσης να είναι ανθεκτικό σε βαριά χρήση και να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους. | 1 |
| 7. | 16000000-5 | Ψαλίδι μπορντούρας διπλής όψης, μέγιστου βάρους 6 kg, κυβισμού τουλάχιστον 21,2 cm3 και ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 1 hp, μήκος λεπίδας 75 cm και σύστημα απορρόφησης κραδασμών. Επίσης να είναι ανθεκτικό σε βαριά χρήση και να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. | 1 |
| 8. | 16000000-5 | Αεροσυμπιεστής μονομπλόκ λαδιού με αεροφυλάκιο 24 lt. Ο κινητήρας της αντλίας να είναι ιπποδύναμης τουλάχιστον 1,5 hp. Να έχει δυνατότητα αναρρόφησης τουλάχιστον 200 Lt/min και να φτάνει πίεση 8 bar (116 psi). Να έχει μέγιστο βάρος 30 kg.Επίσης να έχει εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους. | 1 |
| 9. | 43132300-0 | Τρυπάνι πνευματικό (κρουστικό δράπανο) ρεύματος. Να έχει ονομαστική ισχύ 800-850 W, ενέργεια κρούσης 2,6-3,5 J. Να φέρει ειδική κεφαλή (τσοκ) για την εύκολη και γρήγορη εναλλαγή τρυπανιών (SDS-plus) και να είναι σε θέση να επιφέρει διάμετρο τρυπήματος με τρυπάνι σε ξύλο/μέταλλο/μπετόν 30/13/16 mm, αντίστοιχα. Να φέρει σφαιρική μούφα για την πρόληψη ζημιάς στο καλώδιο, και να επιτρέπει την δεξιά και αριστερή περιστροφή (με την ίδια δύναμη). Επίσης να είναι ανθεκτικό σε βαριά χρήση και να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους. | 1 |
| 10. | 42652000-1 | Γωνιακός λειαντήρας/τροχός ονομαστικής ισχύος 720-1300W, εύρος στροφών 2800-11000, να δέχεται διάμετρο δίσκου 115-125 mm. Να έχει μικρή περίμετρο λαβής για ιδιαίτερα άνετη εργασία, προεπιλογή αριθμού στροφών για διαφορετικά υλικά, προφυλακτήρα ή/και ασφάλεια περιστροφής για μεγάλη προστασία του χρήστη, προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση. Επίσης να είναι ανθεκτικό σε βαριά χρήση και να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους. | 1 |
| 11. | 16400000-9 | Ψεκαστικό συγκρότημα τουλάχιστον 5-6HP στιβαρού σχεδιασμού με σωλήνα ψεκασμού και ανέμη. Να είναι εύκολο στη μεταφορά και κατάλληλο για ψεκασμούς θάμνων και δέντρων. Η φερόμενη αντλία να είναι τριεμβολική, να βγάζει μέγιστη πίεση 35-40 atm και να έχει παροχή 33-50 L/min. Επίσης να είναι ανθεκτικό σε βαριά χρήση και να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους. | 1 |

| Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΡΑΝΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΝΑΡΑΚΗ |
| --- | --- |