ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΟΠΑΦΜΑΗ                                    Ηράκλειο  4/12/17

Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4

Τ.Κ.: 712.02 Τηλ.: 300.100 – 300.090 FAX: 287-600

ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  2017

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

- Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016.

- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

- Την αναγκαιότητα της Προμήθειας:  Προμήθεια κλιματιστικών

- Την 644 / 2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στον πρόεδρο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :

Προμήθεια κλιματιστικών στα ΚΕΠΑ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ και ειδικότερα:

-Στο Ζ ΚΕΠΑ θα τοποθετηθεί 2 τεμάχια  κλιματιστικά  24αρια

-Στο Αστυνομικό Μέγαρο ΚΕΠΑ θα τοποθετηθεί 1 τεμάχιο κλιματιστικό 24αρι

- Στο ΣΤ  ΚΕΠΑ θα τοποθετηθεί 1 τεμάχιο κλιματιστικό 24αρι και 1 κλιματιστικό 18αρι

-Στο Γ  ΚΕΠΑ θα τοποθετηθεί 1 τεμάχιο κλιματιστικό 18αρι

-Στο Αλικαρνασσός  ΚΕΠΑ θα τοποθετηθεί 1 τεμάχιο κλιματιστικό 9αρι

- -Στο Δ   ΚΕΠΑ θα τοποθετηθεί 1 τεμάχιο κλιματιστικό 18αρι και 1 κλιματιστικό 12αρι

Η προμήθεια περιλαμβάνει οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς καθώς και την εγκατάσταση (ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ)   των κλιματιστικών σε πλήρη λειτουργία ενώ αν υπάρχει παλιό κλιματιστικό στο χώρο ο ανάδοχος θα αναλάβει την απεγκατάσταση του παλιού. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει αυτοψία στους χώρους προκειμένου να κάνει μελέτη του τρόπου εγκατάστασης των κλιματιστικών.

Τα κλιματιστικά θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1. Κλιματιστικό 24,000BTU

| Τύπος Συσκευής | Inverter |
| --- | --- |
| Καλύπτει χώρους (m²) | 55-65 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 23.200 |
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 6.412~27.296 |
| SEER | 6,1 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 390 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 26.270 |
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 4.436~27.978 |
| SCOP - Μέση Ζώνη | 3,8 |
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A |
| Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1658 |
| Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 28-44 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1065x298x243 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 11.5 |
| Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 63 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 880x793x310 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 52.5 |
| Ψυκτικό Υγρό | R410a |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,88 (5/8) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
| Λειτουργίες | Ιονιστής /Μηδενική τροφοδοσία αναμονής/Τεχνολογία Turbo Cooling/Αυτόματος καθαρισμός |
| Φίλτρα | Αντιβακτηριδιακή επίστρωση |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 64,0 |
| Εγγύηση | Δύο (2) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή |

2. Κλιματιστικό 18,000BTU

| Τύπος Συσκευής | Inverter |
| --- | --- |
| Καλύπτει χώρους (m²) | 35-40 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.060 |
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 5.459~23.884 |
| SEER | 6,7 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 261 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 20.470 |
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 4.094~24.566 |
| SCOP - Μέση Ζώνη | 3,8 |
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A |
| Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1547 |
| Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 25-42 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1065x298x243 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 11.5 |
| Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 58 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 880x793x310 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 52.5 |
| Ψυκτικό Υγρό | R410a |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 (1/2) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
| Λειτουργίες | Ιονιστής /Μηδενική τροφοδοσία αναμονής/Τεχνολογία Turbo Cooling/Αυτόματος καθαρισμός |
| Φίλτρα | Αντιβακτηριδιακή επίστρωση |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 64,0 |
| Εγγύηση | Δύο (2) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή |

4. Κλιματιστικό 12,000BTU

| Τεχνικά χαρακτηριστικά |
| --- |
| Τύπος Συσκευής: Inverter Ψυκτική απόδοση Btu/h: 11.000 Ψυκτική απόδοση Kw/h: 3,22 Εύρος ψυκτικής απόδοσης Btu/h: 2.050-13.000 Θερμική απόδοση Btu/h: 11.600 Θερμική απόδοση Kw/h: 3,40 Εύρος θερμικής απόδοσης Btu/h: 2.050-13.000 SEER: 6,1 SCOP: 5,1 SCOP μέσης εποχής: 4,0 Ενεργειακή κλάση ψύξης: Α++ Ενεργειακή κλάση θέρμανσης: Α+++ Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μέσης εποχής: Α+ Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας (Turbo/Hi/Mi/Lo) dB(A) : 42/37/35/29 Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας (Turbo/Hi/Mi/Lo) dB(A) : 51 |
| Διαστάσεις και Βάρος |
| Εσωτερική μονάδα-Διαστάσεις (Π*Υ*Β) 790×275×200 Καθαρό βάρος 9kg Εξωτερική μονάδα-Διαστάσεις (Π*Υ*Β) 842×596×320/Καθαρό βάρος 31kg Περίβλημα εξωτερικής μονάδας Μεταλλικό |
| Λειτουργίες |
| Ιονιστής/Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης/Λειτουργία Έξυπνης Απόψυξης/Λειτουργία Turbo Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού/Κλείδωμα τηλεχειριστηρίου/Αναμονή 1W |
| Φίλτρα |
| Κατά των δυσάρεστων οσμών • Κατά των βακτηρίων |
| Εγγύηση | Δύο (2) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή |

4. Κλιματιστικό 9,000BTU

| Τύπος Συσκευής | Inverter |
| --- | --- |
| Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.500 |
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 3.800~11.300 |
| SEER | 6,1 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.900 |
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 3.600~15.000 |
| SCOP - Μέση Ζώνη | 3,8 |
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A |
| Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 21-38 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 820x285x227 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8.2 |
| Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 46 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 660x475x242 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 22.5 |
| Ψυκτικό Υγρό | R410a |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 8 |
| Λειτουργίες | Ιονιστής /Μηδενική τροφοδοσία αναμονής/Τεχνολογία Turbo Cooling/Αυτόματος καθαρισμός |
| Φίλτρα | Αντιβακτηριδιακή επίστρωση |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 30,7 |
| Εγγύηση | Δύο (2) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή |

# Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                           ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ

# Ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		           Βουρεξάκης Γεώργιος