ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					Ηράκλειο, 28-02-2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ						Αρ. Πρωτ. 17839

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Όαση Ηρακλείου,

Κηποθέατρο Καζαντζάκη Τ.Κ: 712 02

Πληροφορίες: Καραγιαννάκης Χρήστος

Τηλ.: 2810336123

E-mail : karagiannakis-ch@heraklion.gr

Θέμα:  Τεχνικές προδιαγραφές μεταφερόμενων μικρών οικίσκων για την απομόνωση άρρωστων ζώων στο κυνοκομείο Δήμου Ηρακλείου

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΑΡΡΩΣΤΩΝ ΣΚΥΛΙΩΝ (ΛΕΪΣΜΑΝΙΑ) |  |
|  | Σπιτάκι σκύλου ξύλινο/ μεταλλικό για καραντίνα διαστάσεων συνολικά 8m2 | Συνολικής διάστασης (Μήκος-Πλάτος-Ύψος): 4,00 Χ 2,00 Χ 2,00/2,20 μέτρα. 1. Η Βάση του οικίσκου θα αποτελείται από: - Περιμετρικά, Ξυλεία Ελάτης Σκανδιναβίας 50 Χ 100 mm - Τραβέρσες, ως άνω ξυλεία ανά 50 cm - Πάτωμα, κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 15 mm, εμποτισμένο με βερνίκι και αδιαβροχοποιητικό, τοποθετημένο με κλίση 5% προς τις στενές πλευρές του οικίσκου και με δυνατότητα εξόδου των νερών κατά το πλύσιμο του πατώματος. - Από τη βάση θα ανέρχονται 6 κολώνες 100 Χ 100 mm, για τη στήριξη της οροφής, των καγκέλων και της τοιχοποιίας. 2. Η Οροφή του οικίσκου θα αποτελείται από: - Βασικός Σκελετός, Ξυλεία Ελάτης Σκανδιναβίας 50 Χ 100 mm - Τραβέρσες, Καδρόνια Ελάτης Σκανδιναβίας 50 Χ 50 mm, ανά 50 cm - Ταβάνωμα, Ραμποτέ 9 cm Χ 13 mm - Οροφή, Ασφαλτόπανο κόκκινο 4 κιλά / m2 3. Κλειστό τμήμα (το ½ της συνολικής διάστασης) θα αποτελείται από: - Τραβέρσες, Καδρόνια Ελάτης Σκανδιναβίας 50 Χ 50 mm, ανά 50 cm - Κάλυψη, από ραμποτέ όπως οροφής ή από κόντρα πλακέ θαλάσσης 10 mm - Θα φέρει παράθυρο εξαερισμού 50 Χ 50 cm με σήτα γαλβ. οπής 2,5 Χ 2,5 mm - Θα φέρει προς το ανοικτό τμήμα πορτάκι 50 Χ 50 cm με σύστημα αλερετούρ - Θα φέρει προς τα έξω (πίσω πλευρά) πόρτα 70 Χ 200 cm (Ανθρωποθυρίδα), που θα ασφαλίζει με κλειδαριά. 4. Ανοικτό τμήμα (το ½ της συνολικής διάστασης) θα αποτελείται από: - Μεταλλικά Πλαίσια διαστάσεων 2,00 Χ 2,00 m περίπου (από κολώνα σε κολώνα και από πάτωμα ως ταβάνι), ένα από αυτά φέρει πόρτα 70 Χ 200 cm ανοιγόμενη προς τα έξω (Ανθρωποθυρίδα). - Πλαίσιο από στρατζαριστό γαλβανισμένο ενισχυμένου τύπου 40 Χ 40 mm - Κάλυψη, με πλέγμα γαλβανιζέ από σύρμα εν θερμώ πάχους 3,00 mm, και ορθογώνιας οπής 60 Χ 100 mm και επενδεδυμένο εκ νέου με σήτα γαλβ. οπής 5 Χ 5 mm 5. Γενικά - Όλα τα ξύλινα τμήματα της κατασκευής θα είναι βαμμένα με βερνίκι εμποτισμού σε χρωματισμό της αρεσκείας σας. - Όλες οι συγκολλήσεις θα είναι περασμένες με σπρέι επιψευδαργύρωσης. - Οι ακραίες κολώνες θα φέρουν κρίκο ανάρτησης (μάπα), για την εύκολη φόρτωση, εκφόρτωση και μετακίνησή του. |

# Text boxes

| Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | Ο Αντιδήμαρχος |
| --- | --- | --- |
| Χρήστος Καραγιαννάκης | Ιωάννα Καναράκη | Ινιωτάκης Πέτρος |