| ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πλαστήρα & Ρωμανού, ΠΣΚΗ Κτίριο Ε, 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 ¦ Fax: 2810-288912 E-mail: ty@deptah.gr |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: « Προμήθεια εξοπλισμού παροχής ασύρματου διαδικτύου και σταθερής τηλεφωνίας στους χώρους εκδηλώσεων του ΠΣΚΗ» |
| --- | --- | --- |

# Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφοράς

## ΙΡ Τηλεφωνία

### Αναλογικός Μετατροπέας Φαξ 2 Θυρών

| Α/Α | Ιδιότητα / χαρακτηριστικό | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Ο αναλογικός μετατροπέας φαξ 2 θυρών να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το ΙΡ τηλεφωνικό κέντρο που διαθέτει ο Δήμος Ηρακλείου | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| 1.1.2 | Αριθμός αναλογικών πορτών (κατ'ελάχιστο) | 2 |  |  |
| 1.1.3 | Αριθμός Ethernet πορτών 10Mbps (κατ'ελάχιστο) | ≥1 |  |  |
| 1.1.4 | Υποστήριξη αναλογικών τηλεφωνικών συσκευών | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.5 | Υποστήριξη μόντεμ | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.6 | Υποστήριξη τερματικών φάξ | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.7 | Υποστήριξη Τ.38 Fax Relay | NAI |  |  |
| 1.1.8 | Υποστήριξη Fax Passthrough | NAI |  |  |
| 1.1.9 | Υποστήριξη πρωτοκόλλου σηματοδοσίας SIP | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.10 | Υποστήριξη πρωτοκόλλου σηματοδοσίας Η.323 | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| 1.1.11 | Υποστήριξη πρωτοκόλλου σηματοδοσίας MGCP | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| 1.1.12 | Υποστήριξη επιπλέον πρωτοκόλλων σηματοδοσίας (να αναφερθούν) | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| 1.1.13 | Υποστήριξη Media encryption SRTP | NAI |  |  |
| 1.1.14 | Υποστήριξη Alternate Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Server | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| 1.1.15 | Υποστήριξη HTTP Server | NAI |  |  |
| 1.1.16 | Υποστήριξη SNMP | NAI |  |  |
| 1.1.17 | Υποστήριξη Τelnet | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| 1.1.18 | Υποστήριξη DHCP | NAI |  |  |
| 1.1.19 | Υποστήριξη DNS | NAI |  |  |
| 1.1.20 | Υποστήριξη Codec: G.711, G.729 | NAI |  |  |
| 1.1.21 | Υποστήριξη RADIUS και TACACS+ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| 1.1.22 | Δυνατότητα προώθησης κλήσης χωρίς συνθήκες | NAI |  |  |
| 1.1.23 | Δυνατότητα προώθησης κλήσης υπό συνθήκες μη απάντησης και απασχολημένου | NAI |  |  |
| 1.1.24 | Υποστήριξη αναμονής κλήσης | NAI |  |  |
| 1.1.25 | Δυνατότητα Call Pickup | NAI |  |  |
| 1.1.26 | Δυνατότητα Group Pickup | NAI |  |  |
| 1.1.27 | Δυνατότητα άμεσης εκτροπής κλήσης | NAI |  |  |
| 1.1.28 | Δυνατότητα συνδιάσκεψης | NAI |  |  |
| 1.1.29 | Δυνατότητα στάθμευσης κλήσης (Call Park) | NAI |  |  |
| 1.1.30 | Δυνατότητα ταχείας κλήσης | NAI |  |  |
| 1.1.31 | Δυνατότητα επανάκλησης | NAI |  |  |
| 1.1.32 | Δυνατότητα αναγνώρισης καλούντος στην αναμονή | NAI |  |  |
| 1.1.33 | Υποστήριξη Comfort noise generation (CNG) | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| 1.1.34 | Υποστήριξη Voice Activity Detection (VAD) | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |

Παράδειγμα προδιαγραφόμενου εξοπλισμού: Cisco ATA192

## Ασύρματο Δίκτυο

### Σημείο πρόσβασης Υψηλής Πυκνότητας

| A/A | Χαρακτηριστικό | Περιγραφή | Απαιτείται | Απάντηση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Διεπαφές δικτύου | (1) 10/100/1000 Ethernet Port (1) 1/10 Gbps ICM Ethernet Port | ΝΑΙ |  |
| 2.1.2 | Τρόπος τροφοδότησης | 802.3bt PoE | ΝΑΙ |  |
| 2.1.3 | Τροφοδοτικό | PoE Injector 50VDC | ΝΑΙ |  |
| 2.1.4 | Προηγμένες λειτουργίες | Υποστήριξη beamforming και power save | ΝΑΙ |  |
| 2.1.5 | Μέγιστη κατανάλωση | ≤ 31W | ΝΑΙ |  |
| 2.1.6 | Μέγιστη ισχύ σήματος 2.4 GHz 5 GHz | 25 dBm 25 dBm | ΝΑΙ |  |
| 2.1.7 | Κεραίες 2.4 GHz 5 GHz | (2) Dual-Port, Dual-Polarity κεραίες, 6 dBi (2) Dual-Port, Dual-Polarity κεραίες, 8 dBi | ΝΑΙ |  |
| 2.1.8 | Υποστηριζόμενο Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 | ΝΑΙ |  |
| 2.1.9 | Ασύρματη ασφάλεια | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11 w/PMF | ΝΑΙ |  |
| 2.1.10 | Αριθμός BSSID | Μέχρι 8 ανά πομποδέκτη | ΝΑΙ |  |
| 2.1.11 | Βάση | Τοποθέτηση σε τοίχο ή ιστό | ΝΑΙ |  |
| 2.1.12 | Θερμοκρασίες λειτουργίας | -40 to 60° C | ΝΑΙ |  |
| 2.1.13 | Επίπεδα Υγρασίας | 5 to 95% | ΝΑΙ |  |
| 2.1.14 | Πιστοποιήσεις | CE, FCC, IC | ΝΑΙ |  |
| Προηγμένη διαχείριση κίνησης δεδομένων |
| 2.1.15 | VLAN | 802.1Q | ΝΑΙ |  |
| 2.1.16 | QoS | Rate Limiting ανά χρήστη | ΝΑΙ |  |
| 2.1.17 | Απομόνωση κίνησης επισκεπτών | Υποστηρίζεται | ΝΑΙ |  |
| 2.1.18 | Ταυτόχρονες συνδέσεις χρηστών | 1500 | ΝΑΙ |  |
| Υποστηριζόμενες ταχύτητες (Mbps) |
|  | ΙΕΕΕ Standard | Ταχύτητες |  |  |
| 2.1.19 | 802.11ac | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) | ΝΑΙ |  |
| 2.1.20 | 802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) | ΝΑΙ |  |
| 2.1.21 | 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ΝΑΙ |  |
| 2.1.22 | 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ΝΑΙ |  |
| 2.1.23 | 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps | ΝΑΙ |  |
| 2.1.24 | Συμβατότητα Cloud Controller | Να υποστηρίζεται από το cloud controller του Δήμου Ηρακλείου | ΝΑΙ |  |

Παράδειγμα προδιαγραφόμενου εξοπλισμού: Ubiquiti UAP-XG

### Σημείο πρόσβασης Μεσαίας Πυκνότητας

| A/A | Χαρακτηριστικό | Περιγραφή | Απαιτείται | Απάντηση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Διεπαφές δικτύου | (2) 10/100/1000 Ethernet Ports | ΝΑΙ |  |
| 2.2.2 | Τρόπος τροφοδότησης | 802.3at PoE+ καθώς και passive PoE 48V | ΝΑΙ |  |
| 2.2.3 | Τροφοδοτικό | 48V, 0.5A PoE Gigabit Adapter | Προαιρετικό |  |
| 2.2.4 | Προηγμένες λειτουργίες | Υποστήριξη power save | ΝΑΙ |  |
| 2.2.5 | Μέγιστη κατανάλωση | ≤ 17W | ΝΑΙ |  |
| 2.2.6 | Μέγιστη ισχύ σήματος 2.4 GHz 5 GHz | 25 dBm 25 dBm | ΝΑΙ |  |
| 2.2.7 | Κεραίες 2.4 GHz 5 GHz | (2) Dual-Port, Dual-Polarity κεραίες, 3 dBi (2) Dual-Port, Dual-Polarity κεραίες, 4 dBi | ΝΑΙ |  |
| 2.2.8 | Υποστηριζόμενο Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 | ΝΑΙ |  |
| 2.2.9 | Ασύρματη ασφάλεια | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) | ΝΑΙ |  |
| 2.2.10 | Αριθμός BSSID | Μέχρι 4 ανά πομποδέκτη | ΝΑΙ |  |
| 2.2.11 | Βάση | Τοποθέτηση σε τοίχο ή ιστό | ΝΑΙ |  |
| 2.2.12 | Θερμοκρασίες λειτουργίας | -10 to 70° C | ΝΑΙ |  |
| 2.2.13 | Επίπεδα Υγρασίας | 5 to 95% | ΝΑΙ |  |
| 2.2.14 | Πιστοποιήσεις | CE, FCC, IC | ΝΑΙ |  |
| Προηγμένη διαχείριση κίνησης δεδομένων |
| 2.2.15 | VLAN | 802.1Q | ΝΑΙ |  |
| 2.2.16 | QoS | Rate Limiting ανά χρήστη | ΝΑΙ |  |
| 2.2.17 | Απομόνωση κίνησης επισκεπτών | Υποστηρίζεται | ΝΑΙ |  |
| 2.2.18 | Ταυτόχρονες συνδέσεις χρηστών | 500+ | ΝΑΙ |  |
| Υποστηριζόμενες ταχύτητες (Mbps) |
|  | ΙΕΕΕ Standard | Ταχύτητες |  |  |
| 2.2.19 | 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ΝΑΙ |  |
| 2.2.20 | 802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) | ΝΑΙ |  |
| 2.2.21 | 802.11ac | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) | ΝΑΙ |  |
| 2.2.22 | 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps | ΝΑΙ |  |
| 2.2.23 | 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ΝΑΙ |  |
| 2.2.24 | Συμβατότητα Cloud Controller | Να υποστηρίζεται από το cloud controller του Δήμου Ηρακλείου | ΝΑΙ |  |

Παράδειγμα προδιαγραφόμενου εξοπλισμού: Ubiquiti UAP-AC-HD

### Σημείο πρόσβασης Long Range

| A/A | Χαρακτηριστικό | Περιγραφή | Απαιτείται | Απάντηση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Διεπαφές δικτύου | (1) 10/100/1000 Ethernet Ports | ΝΑΙ |  |
| 2.3.2 | Τρόπος τροφοδότησης | 802.3af/A PoE καθώς και passive PoE 24V | ΝΑΙ |  |
| 2.3.3 | Τροφοδοτικό | 24V, 0.5A PoE Gigabit Adapter | Προαιρετικό |  |
| 2.3.4 | Προηγμένες λειτουργίες | Υποστήριξη power save | ΝΑΙ |  |
| 2.3.5 | Μέγιστη κατανάλωση | ≤ 6.5W | ΝΑΙ |  |
| 2.3.6 | Μέγιστη ισχύ σήματος 2.4 GHz 5 GHz | 24 dBm 22 dBm | ΝΑΙ |  |
| 2.3.7 | Κεραίες | Μία Dual-Band και μία τριπλής πολικότητας 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi | ΝΑΙ |  |
| 2.3.8 | Υποστηριζόμενο Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | ΝΑΙ |  |
| 2.3.9 | Ασύρματη ασφάλεια | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) | ΝΑΙ |  |
| 2.3.10 | Αριθμός BSSID | Μέχρι 8 ανά πομποδέκτη | ΝΑΙ |  |
| 2.3.11 | Βάση | Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή | ΝΑΙ |  |
| 2.3.12 | Θερμοκρασίες λειτουργίας | -10 to 70° C | ΝΑΙ |  |
| 2.3.13 | Επίπεδα Υγρασίας | 5 to 95% | ΝΑΙ |  |
| 2.3.14 | Πιστοποιήσεις | CE, FCC, IC | ΝΑΙ |  |
| Προηγμένη διαχείριση κίνησης δεδομένων |
| 2.3.15 | VLAN | 802.1Q | ΝΑΙ |  |
| 2.3.16 | QoS | Rate Limiting ανά χρήστη | ΝΑΙ |  |
| 2.3.17 | Απομόνωση κίνησης επισκεπτών | Υποστηρίζεται | ΝΑΙ |  |
| 2.3.18 | Ταυτόχρονες συνδέσεις χρηστών | 250+ | ΝΑΙ |  |
| Υποστηριζόμενες ταχύτητες (Mbps) |
|  | ΙΕΕΕ Standard | Ταχύτητες |  |  |
| 2.3.19 | 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ΝΑΙ |  |
| 2.3.20 | 802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) | ΝΑΙ |  |
| 2.3.21 | 802.11ac | 6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) | ΝΑΙ |  |
| 2.3.22 | 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps | ΝΑΙ |  |
| 2.3.23 | 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ΝΑΙ |  |
| 2.3.24 | Συμβατότητα Cloud Controller | Να υποστηρίζεται από το cloud controller του Δήμου Ηρακλείου | ΝΑΙ |  |

Παράδειγμα προδιαγραφόμενου εξοπλισμού: Ubiquiti UAP-AC-LR

### Σημείο πρόσβασης Mesh

| A/A | Χαρακτηριστικό | Περιγραφή | Απαιτείται | Απάντηση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 | Διεπαφές δικτύου | (2) 10/100/1000 Ethernet Ports | ΝΑΙ |  |
| 2.4.2 | Τρόπος τροφοδότησης | 802.3af PoE | ΝΑΙ |  |
| 2.4.3 | Τροφοδοτικό | 48V, 0.5A PoE Gigabit Adapter | ΝΑΙ |  |
| 2.4.4 | Μέγιστη κατανάλωση | ≤ 9W | ΝΑΙ |  |
| 2.4.5 | Μέγιστη ισχύ σήματος 2.4 GHz 5 GHz | 22 dBm 22 dBm | ΝΑΙ |  |
| 2.4.6 | Κεραίες | 3 Εσωτερικές Dual-Band στα 8 dBi | ΝΑΙ |  |
| 2.4.7 | Υποστηριζόμενο Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | ΝΑΙ |  |
| 2.4.8 | Ασύρματη ασφάλεια | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) | ΝΑΙ |  |
| 2.4.9 | Αριθμός BSSID | Μέχρι 4 ανά πομποδέκτη | ΝΑΙ |  |
| 2.4.10 | Λειτουργία Mesh | Υποστηρίζεται | ΝΑΙ |  |
| 2.4.11 | Βάση | Τοποθέτηση σε τοίχο ή ιστό | ΝΑΙ |  |
| 2.4.12 | Θερμοκρασίες λειτουργίας | -40 to 70° C | ΝΑΙ |  |
| 2.4.13 | Επίπεδα Υγρασίας | 5 to 95% | ΝΑΙ |  |
| 2.4.14 | Πιστοποιήσεις | CE, FCC, IC | ΝΑΙ |  |
| Προηγμένη διαχείριση κίνησης δεδομένων |
| 2.4.15 | VLAN | 802.1Q | ΝΑΙ |  |
| 2.4.16 | QoS | Rate Limiting ανά χρήστη | ΝΑΙ |  |
| 2.4.17 | Απομόνωση κίνησης επισκεπτών | Υποστηρίζεται | ΝΑΙ |  |
| 2.4.18 | Ταυτόχρονες συνδέσεις χρηστών | 250+ | ΝΑΙ |  |
| Υποστηριζόμενες ταχύτητες (Mbps) |
|  | ΙΕΕΕ Standard | Ταχύτητες |  |  |
| 2.4.19 | 802.11ac | 6.5 Mbps to 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) | ΝΑΙ |  |
| 2.4.20 | 802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) | ΝΑΙ |  |
| 2.4.21 | 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ΝΑΙ |  |
| 2.4.22 | 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ΝΑΙ |  |
| 2.4.23 | 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps | ΝΑΙ |  |
| 2.4.24 | Συμβατότητα Cloud Controller | Να υποστηρίζεται από το cloud controller του Δήμου Ηρακλείου | ΝΑΙ |  |

Παράδειγμα προδιαγραφόμενου εξοπλισμού: Ubiquiti UAP-AC-M-PRO

### Security Gateway Appliance

| Α/Α | Χαρακτηριστικό | Περιγραφή | Απαιτείται | Απάντηση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | Μέγιστη κατανάλωση | 40W | ΝΑΙ |  |
| 2.5.2 | Διεπαφές δικτύου | (1) RJ45 Σειριακή πόρτα για ρύθμιση (2) 10/100/1000 Ethernet πόρτες (2) 10/100/1000 RJ45/SFP Combination Ports | ΝΑΙ |  |
| 2.5.3 | Δυνατότητες δρομολόγησης για: Packet Size: 64 Bytes Packet Size: > 512 Bytes | 2,400,000 pps 4 Gbps | ΝΑΙ |  |
| 2.5.4 | Επεξεργαστής | Τουλάχιστον Dual-Core 1 GHz, MIPS64 με Hardware Acceleration για Packet Processing | ΝΑΙ |  |
| 2.5.5 | Μνήμη | Τουλάχιστον 512 MB DDR2 RAM | ΝΑΙ |  |
| 2.5.6 | On-Board Flash | > 4 GB | ΝΑΙ |  |
| 2.5.7 | Πιστοποιήσεις | CE, FCC, IC | ΝΑΙ |  |
| 2.5.8 | Τοποθέτηση | Δυνατότητα τοποθέτησης σε rack | ΝΑΙ |  |
| 2.5.9 | Θερμοκρασίες λειτουργίας | -10 to 45° C | ΝΑΙ |  |
| 2.5.10 | Επίπεδα Υγρασίας | 10 to 90% | ΝΑΙ |  |
| 2.5.11 | Συμβατότητα Cloud Controller | Να υποστηρίζεται από το cloud controller του Δήμου Ηρακλείου | ΝΑΙ |  |

Παράδειγμα προδιαγραφόμενου εξοπλισμού: Ubiquiti USG-PRO-4

## Δίκτυο Κορμού και Πρόσβασης

### Μεταγωγέας Πρόσβασης 48 θυρών PoE

| A/A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Αρχιτεκτονική: |
| 3.3.1 | Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) ισοδύναμες θέσεις για τοποθέτηση καρτών επέκτασης που φέρουν θύρες συνδέσεων ευρείας περιοχής (WAN) | ΝΑΙ |  |
| 3.3.2 | Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) επιπλέον των παραπάνω υποδοχή για τοποθέτηση καρτών επέκτασης γενικής χρήσης. | ΝΑΙ |  |
| 3.3.3 | Συμπαγής μηχανική σχεδίαση με απαιτηση χώρου στο ικρίωμα | <= 1 RU |  |
| 3.3.4 | Υποστήριξη κύριου και εφεδρικού ανεμιστήρα ψύξης | ΝΑΙ |  |
| 3.3.5 | Κατανάλωση ενέργειας σε Watt, σε κατάσταση πλήρους φορτίου (χωρίς χρήση PoE) | ≤ 70 Watt |  |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας: |
| 3.3.6 | Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | ≦ -5oC |  |
| 3.3.7 | Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | ≥ 45oC |  |
| 3.3.8 | Ελάχιστη υγρασία λειτουργίας | ≦ 5% |  |
| 3.3.9 | Μέγιστη υγρασία λειτουργίας | ≥ 90% |  |
| Απόδοση: |
| 3.3.10 | Ελάχιστο συνολικό Throughput του κόμβου | ≥ 130 Mpps |  |
| 3.3.11 | Ελάχιστη ταχύτητα μεταγωγής δεδομένων | ≥ 170 Gbps |  |
| 3.3.12 | Προσφερόμενη Μνήμη DRAM | ≥ 2 GB |  |
| 3.3.13 | Μέγιστη υποστηριζόμενη Μνήμη DRAM (GB) | Να αναφερθεί |  |
| 3.3.14 | Προσφερόμενη Μνήμη FLASH | ≥ 4 GB |  |
| 3.3.15 | Μέγιστη υποστηριζόμενη Μνήμη FLASH (GB) | Να αναφερθεί |  |
| 3.3.16 | Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων | ≥ 16.000 |  |
| 3.3.17 | Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων IPv4 routes | ≥ 3.000 |  |
| 3.3.18 | Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων IPv6 routes | ≥ 1.500 |  |
| 3.3.19 | Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων Multicast routes | ≥ 1.000 |  |
| 3.3.20 | Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων Quality of Service (QoS) εγγραφών | ≥ 1.000 |  |
| 3.3.21 | Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων QoS queues ανα θύρα | ≥ 8 |  |
| 3.3.22 | Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων Access List (ACL) εγγραφών | ≥ 1.500 |  |
| 3.3.23 | Ελάχιστο μέγεθος packet buffer | ≥ 6 ΜΒ |  |
| 3.3.24 | Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων VLANs | ≥ 1000 |  |
| 3.3.25 | Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων Switched Virtual Interfaces (SVIs) | ≥ 500 |  |
| 3.3.26 | Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων Flexible Netflow εγγραφών | ≥ 16.000 |  |
| Διεπαφές (εγκατεστημένα κατά την παρούσα προμήθεια): |
| 3.3.27 | Να διαθέτει τουλάχιστον σαρανταοκτώ (48) Switched θύρες Gigabit Ethernet 10/100/1000 με υποστήριξη | NAI |  |
| 3.3.28 | PoE 802.3af και 802.1at | NAI |  |
| 3.3.29 | Διαθέσιμη ενέργεια PoΕ για το σύνολο των θυρών | ≥ 740 Watt |  |
| 3.3.30 | IEEE 802.3 10BASE-T | NAI |  |
| 3.3.31 | IEEE 802.3u 100BASE-TX | NAI |  |
| 3.3.32 | IEEE 802.3ab 1000BASE-T | NAI |  |
| 3.3.33 | IEEE 802.3z 1000BASE-X | NAI |  |
| 3.3.34 | Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) θύρες 10 Gigabit Ethernet, οι οποίες να υποστηρίξουν τα πρωτόκολλα 10GBASE-SR,10GBASE-LRM, 10GBASE-DWDM, 1000BaseT, 1000Base-ZX, 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH και 1000Base-CWDM με απλή αλλαγή μετατροπέα. | NAI |  |
| 3.3.35 | Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of band διαχείριση (Configuration & Management). Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού (password) | ΝΑΙ |  |
| Υπηρεσίες τοπικού δικτύου (LAN) : |
| 3.3.36 | Υποστήριξη IEEE 802.1q VLANs | NAI |  |
| 3.3.37 | Υποστήριξη προσθήκης και διαμόρφωσης VLAN χωρίς επανεκκίνηση του μεταγωγέα | NAI |  |
| 3.3.38 | Υποστήριξη ένταξης σε ομάδα μεταγωγέων με στόχο την ανταλλαγή και διαμοιρασμό πληροφοριών για VLANs. | ΝΑΙ |  |
| 3.3.39 | Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών ομοειδών μεταγωγέων στην τοπολογία του δικτύου | ΝΑΙ |  |
| 3.3.40 | Υποστήριξη Voice VLAN |  |  |
| 3.3.41 | Υποστήριξη Private VLAN (PVLAN) | ΝΑΙ |  |
| 3.3.42 | Υποστήριξη IEEE 802.1Q Tunneling |  |  |
| 3.3.43 | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d Spanning Tree Protocol | ΝΑΙ |  |
| 3.3.44 | Υποστήριξη IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) | ΝΑΙ |  |
| 3.3.45 | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree | ΝΑΙ |  |
| 3.3.46 | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1w ανά VLAN έτσι ώστε ανά φυσική σύνδεση να μπορούν να συνυπάρχουν πολλαπλά instances του 802.1w αλγορίθμου. | ΝΑΙ |  |
| 3.3.47 | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) | ΝΑΙ |  |
| 3.3.48 | Υποστήριξη συνδυασμού εως και οκτώ θυρών Gigabit Ethernet σε μια λογική σύνδεση ταχύτητας τουλάχιστον 8 Gbps Full duplex | ΝΑΙ |  |
| 3.3.49 | Υποστήριξη IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) για εξοικονόμηση ενέργειας | ΝΑΙ |  |
| 3.3.50 | Υποστήριξη IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | ΝΑΙ |  |
| 3.3.51 | Υποστήριξη LLDP για Media Endpoint Devices (LLDP-MED) | ΝΑΙ |  |
| 3.3.52 | Υποστήριξη VTP v3 ή ισοδύναμου και πλήρη συμβατότητα διαχείρισης VLANs από το κεντρικό μεταγωγέα του πανεπιστημίου | ΝΑΙ |  |
| 3.3.53 | Υποστήριξη Jumbo frames | ≥ 9100 bytes |  |
| 3.3.54 | Υποστήριξη DHCP server | NAI |  |
| Υπηρεσίες Multicast |
| 3.3.55 | Υποστήριξη Multicast | ΝΑΙ |  |
| 3.3.56 | Υποστήριξη IPv6 Multicast | ΝΑΙ |  |
| 3.3.57 | Υποστήριξη RFC1112 Host Extensions for IP Multicasting | ΝΑΙ |  |
| 3.3.58 | Υποστήριξη RFC2236 IGMP v2 και διαλειτουργικότητα με IGMP v1 | ΝΑΙ |  |
| 3.3.59 | Υποστήριξη RFC3376 IGMP v3 | ΝΑΙ |  |
| 3.3.60 | Υποστήριξη RFC2770 GLOP Addressing in 233/8 | ΝΑΙ |  |
| 3.3.61 | Υποστήριξη RFC4601 Protocol Independent Multicast Sparse Mode (PIM-SM) | ΝΑΙ |  |
| 3.3.62 | Υποστήριξη RFC2934 Protocol Independent Multicast MIB for IPv4 | ΝΑΙ |  |
| 3.3.63 | Υποστήριξη RFC3569 An Overview of Source-Specific Multicast (SSM) | ΝΑΙ |  |
| Υπηρεσίες δρομολόγησης : |
| 3.3.64 | Υποστήριξη IPv4 και IPv6 | NAI |  |
| 3.3.65 | Υποστήριξη dual stack IPv4/IPv6 | NAI |  |
| 3.3.66 | Υποστήριξη RIP | NAI |  |
| 3.3.67 | Υποστήριξη RIP IPv6 (RIPng) | NAI |  |
| 3.3.68 | Υποστήριξη OSPF v2 και v3 | NAI |  |
| 3.3.69 | Υποστήριξη Policy-Based Routing (PBR) | NAI |  |
| 3.3.70 | Υποστήριξη VRRP | NAI |  |
| Βασικές Υπηρεσίες Ασφαλείας : |
| 3.3.71 | Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών (passwords) | NAI |  |
| 3.3.72 | Υποστήριξη IEEE 802.1x | NAI |  |
| 3.3.73 | Υποστήριξη IEEE 802.1x με καθορισμό VLAN, για δυναμικό προσδιορισμό VLAN ανά χρήστη ανεξάρτητα από την θύρα σύνδεσής του. | NAI |  |
| 3.3.74 | Υποστήριξη πιστοποίησης 802.1x σε πολλαπλά domains, ώστε να μπορούν να πιστοποιηθούν και να ενταχθούν στα ενδεδειγμένα VLANs, συσκευές διασυνδεδεμένες σε σειρά (π.χ. IP τηλέφωνο και υπολογιστής) μέσα από την ίδια θύρα | NAI |  |
| 3.3.75 | Υποστήριξη IEEE 802.1x με καθορισμό ACL, για δυναμικό προσδιορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης ανά χρήστη ανεξάρτητα από την θύρα σύνδεσής του. | NAI |  |
| 3.3.76 | Υποστήριξη IEEE 802.1AE MACSec | NAI |  |
| 3.3.77 | Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας ανάλογα με την MAC address που έχουν | NAI |  |
| 3.3.78 | Υποστήριξη ελέγχου της κίνησης σε επίπεδο θύρας και σε επίπεδο VLAN | NAI |  |
| 3.3.79 | Υποστήριξη εκλογής ρίζας από το spanning-tree πρωτόκολλο μεταξύ δεδομένων ελεγχόμενων συσκευών | NAI |  |
| 3.3.80 | Δυνατότητα προστασίας από επιθέσεις IP Spoofing και στο MAC address table. | NAI |  |
| 3.3.81 | Υποστήριξη δυναμικού ARP inspection | ΝΑΙ |  |
| 3.3.82 | Υποστήριξη φιλτραρίσματος της unicast κίνησης σε επίπεδο MAC διεύθυνσης. | ΝΑΙ |  |
| 3.3.83 | Υποστήριξη επικοινωνίας με RADIUS και TACACS+ για πιστοποίηση χρηστών | NAI |  |
| Προστασία του συστήματος απο κακόβουλες ενέργειες παραποίησης λογισμικού ή/και υλικού: |
| 3.3.84 | Υποστήριξη μηχανισμού αποτροπής εκτέλεσης τροποποιημένου/κακόβουλου λογισμικού κατά την εκκίνηση του μεταγωγέα | NAI |  |
| 3.3.85 | Υποστήριξη ελέγχου εκτέλεσης τροποποιημένου/κακόβουλου λογισμικού κατά τη λειτουργία του μεταγωγέα | NAI |  |
| 3.3.86 | Υποστήριξη ελέγχου κακόβουλης προσπάθειας παραποίησης του λογισμικού κατά τη λειτουργία του μεταγωγέα | NAI |  |
| 3.3.87 | Υποστήριξη ελέγχου από το λογισμικό, ότι το υλικό του μεταγωγέα είναι αυθεντικό και μη τροποποιημένο | NAI |  |
| 3.3.88 | Υποστήριξη κρυπογραφημένης αποθήκευσης κλειδιών, κωδικών και πιστοποιητικών πρόσβασης | NAI |  |
| Υπηρεσίες Quality of Service: |
| 3.3.89 | Υποστήριξη 802.1p Class of Service (CoS) prioritization και IP DSCP (Differentiated Service Code Point). | NAI |  |
| 3.3.90 | Υποστήριξη Weighted Random Early Detection (WRED) | NAI |  |
| 3.3.91 | Υποστήριξη Priority Queuing | NAI |  |
| 3.3.92 | Υποστήριξη διαμόρφωσης προτεραιοτήτων ανά Priority Queue | ΝΑΙ |  |
| 3.3.93 | Υποστήριξη περιορισμού κίνησης ανα θύρα και είδος κίνησης (CIR) | NAI |  |
| 3.3.94 | Υποστήριξη κατηγοριοποίησης (classification) και σήμανσης (marking) των πακέτων, βάση DSCP & IP ToS field στην κίνηση κάθε θύρας | ΝΑΙ |  |
| 3.3.95 | Υποστήριξη κατηγοριοποίησης (classification) και σήμανσης (marking) των πακέτων με βάση χαρακτηριστικά του πακέτου στα επίπεδα 3 ή 4. | NAI |  |
| 3.3.96 | Υποστήριξη εφαρμογής πολιτικής προτεραιοτήτων με βάση χαρακτηριστικά του πακέτου στα επίπεδα 3 ή 4. | ΝΑΙ |  |
| Υπηρεσίες Διαχείρισης : |
| 3.3.97 | Υποστήριξη SNMP v3 με βάση τα πρότυπα RFCs 2273 με 2275 | NAI |  |
| 3.3.98 | Υποστήριξη RMON alarms και events | NAI |  |
| 3.3.99 | Υποστήριξη ενσωματωμένου SSH v2 Client και Server | NAI |  |
| 3.3.100 | Υποστήριξη SSH over IPv6 |  |  |
| 3.3.101 | Υποστήριξη αναπαραγωγής της κίνησης που στέλνεται ή λαμβάνεται από μία ή περισσότερες θύρες ή VLANs, σε μία θύρα στον μεταγωγέα (SPAN/Monitoring port). | NAI |  |
| 3.3.102 | Υποστήριξη αναπαραγωγής της κίνησης που στέλνεται ή λαμβάνεται από μία ή περισσότερες θύρες ή VLANs, σε μία θύρα διαφορετικού/απομακρυσμένου μεταγωγέα (Remote SPAN) | NAI |  |
| 3.3.103 | Υποστήριξη Network Time Protocol (NTP) | NAI |  |
| 3.3.104 | Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά μέσω command line interface | NAI |  |
| 3.3.105 | Υποστήριξη ενσωματωμένου RFID Tag | NAI |  |
| 3.3.106 | Υποστήριξη LED που να αναβοσβήνει μετά από εντολή του κεντρικού διαχειριστή, ώστε ο μεταγωγέας να αναγνωρίζεται από τον τοπικό τεχνικό | NAI |  |
| 3.3.107 | Υποστήριξη YANG data modeling, RFC 6020 | NAI |  |
| 3.3.108 | Υποστήριξη τηλεμετρίας με βάση τα IETF YANG models | NAI |  |
| 3.3.109 | Υποστήριξη NETCONF, RFC 6241 | NAI |  |
| Υψηλή Διαθεσιμότητα : |
| 3.3.110 | Υποστήριξη αντικατάστασης τροφοδοσίας 220V AC | ΝΑΙ |  |
| 3.3.111 | Υποστήριξη αδιάλειπτης παροχής ενέργειας στις θύρες PoE κατά την επανεκκίνηση του μεταγωγέα | ΝΑΙ |  |
| Επεκτασιμότητα θυρών μετά απο προσθήκη επιπλέον υλικού ή/και αδειών |
| 3.3.112 | Υποστήριξη stacking με Statefull Switch Over σε περίπτωση βλάβης σε οποιοδήποτε μέλος του stack | ΝΑΙ |  |
| 3.3.113 | Ελάχιστη ταχύτητα διαύλου Stacking | ≥ 80 Gbps |  |
| 3.3.114 | Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων μεταγωγών σε ενα stack | ≥ 8 |  |
| 3.3.115 | Υποστήριξη ενέργειας PoΕ για το σύνολο των θυρών | ≥ 1400 Watt |  |
| 3.3.116 | Υποστήριξη ενσωματωμένης κύριας και εφεδρικής τροφοδοσίας 220V AC | NAI |  |
| 3.3.117 | Υποστήριξη IP SLA | NAI |  |
| 3.3.118 | Υποστήριξη HSRP | NAI |  |
| 3.3.119 | Υποστήριξη VRF | NAI |  |
| 3.3.120 | Υποστήριξη LISP | NAI |  |
| Προδιαγραφές Ασφαλείας: |
| 3.3.121 | IEC 60950-1, CE Marking | NAI |  |
| Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών: |
| 3.3.122 | FCC Part 15 (CFR 47) Class A | NAI |  |
| 3.3.123 | VCCI Class A | NAI |  |
| 3.3.124 | CISPR35 | NAI |  |
| Προσόντα Αναδόχου |
| 3.3.125 | Ο υποψήφιος ανάδοχος, να παρέχει δήλωση του κατασκευαστή του προϊόντος ότι δύναται να παρέχει το ζητούμενο είδος το οποίο θα είναι καινούργιο και αμεταχείριστο | ΝΑΙ |  |

Παράδειγμα προδιαγραφόμενου εξοπλισμού: Cisco C9300L-48P-4X-E

## Καλώδια

### Καλώδια μικτονόμησης UTP CAT6 2μ

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Τύπος Καλωδίου | UTP CAT6A |  |  |
| 4.1.2 | Τύπος Κονέκτορα | RJ-45 CAT6A |  |  |
| 4.1.3 | Μήκος | 2 μέτρα |  |  |

### Καλώδια μικτονόμησης UTP CAT6 5μ

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Τύπος Καλωδίου | UTP CAT6A |  |  |
| 4.2.2 | Τύπος Κονέκτορα | RJ-45 CAT6A |  |  |
| 4.2.3 | Μήκος | 5 μέτρα |  |  |

### Καλώδια μικτονόμησης οπτικών ινών, MM/LC-LC 2 μέτρων

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Multi mode patch cord 2 οπτικών ινών (duplex) για σύνδεση με ενεργό εξοπλισμό (transmit/receive) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| 4.3.2 | Τύπος συνδέσμων πρώτου άκρου | LC |  |  |
| 4.3.3 | Τύπος συνδέσμων δεύτερου άκρου | LC |  |  |
| 4.3.4 | Μήκος patch cord | 2 m |  |  |
| 4.3.5 | Δοκιμασμένη στα 1310nm | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |

### Καλώδια μικτονόμησης οπτικών ινών, SM/LC-LC 5 μέτρων

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | Single mode patch cord 2 οπτικών ινών (duplex) για σύνδεση με ενεργό εξοπλισμό (transmit/receive) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| 4.4.2 | Τύπος συνδέσμων πρώτου άκρου | LC |  |  |
| 4.4.3 | Τύπος συνδέσμων δεύτερου άκρου | LC |  |  |
| 4.4.4 | Insertion loss | ≤ 0,3 dB |  |  |
| 4.4.5 | Return loss | ≥ 50 dB |  |  |
| 4.4.6 | Μήκος patch cord | ≥ 5 m |  |  |
| 4.4.7 | Συμβατές με πρότυπο ITU-G652.C | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| 4.4.8 | Συμβατές με πρότυπο ITU-G652.D | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| 4.4.9 | Δοκιμασμένη στα 1550nm | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |

### Μετατροπείς SFP για ΜΜ οπτική ίνα για security appliance

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5.1 | Υποστήριξη Multi-Mode οπτικής ίνας | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5.2 | Τύπος κονέκτορα | LC |  |  |
| 4.5.3 | TX μήκος κύματος | 850 nm |  |  |
| 4.5.4 | RX μήκος κύματος | 850 nm |  |  |
| 4.5.5 | Ταχύτητα δεδομένων | 1.25 Gbps |  |  |
| 4.5.6 | Μέγιστη απόσταση καλωδίου | 550 μέτρα |  |  |

Παράδειγμα προδιαγραφόμενου εξοπλισμού: Ubiquiti UF-MM-1G

### Μετατροπείς SFP για ΜΜ οπτική ίνα για core switch

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6.1 | Υποστήριξη Multi-Mode οπτικής ίνας | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6.2 | Τύπος κονέκτορα | LC |  |  |
| 4.6.3 | TX μήκος κύματος | 850 nm |  |  |
| 4.6.4 | RX μήκος κύματος | 850 nm |  |  |
| 4.6.5 | Ταχύτητα δεδομένων | 1.25 Gbps |  |  |
| 4.6.6 | Μέγιστη απόσταση καλωδίου | 550 μέτρα |  |  |

Παράδειγμα προδιαγραφόμενου εξοπλισμού: Cisco GLC-SX-MMD

### Μετατροπείς SFP για SM οπτική ίνα για core switch

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7.1 | Υποστήριξη Multi-Mode οπτικής ίνας | ΝΑΙ |  |  |
| 4.7.2 | Τύπος κονέκτορα | LC |  |  |
| 4.7.3 | TX μήκος κύματος | 1310 nm |  |  |
| 4.7.4 | RX μήκος κύματος | 1310 nm |  |  |
| 4.7.5 | Ταχύτητα δεδομένων | 1.25 Gbps |  |  |
| 4.7.6 | Μέγιστη απόσταση καλωδίου | 10000 μέτρα |  |  |

Παράδειγμα προδιαγραφόμενου εξοπλισμού: Cisco GLC-LH-SMD

## Εγκατάσταση και Προσαρμογή

| Α/Α | Εργασία | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Εγκατάσταση και προσαρμογή ενσύρματου δικτύου (μεταγωγείς) |
| 5.1.1.1 | Ο Προμηθευτής θα εγκαταστήσει τους μεταγωγείς και θα τους διασυνδέσει το ήδη υπάρχων δίκτυο | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.1.2 | Ο Προμηθευτής θα φροντίσει να προσαρμόσει τους μεταγωγείς ώστε να συμμορφώνονται στις δικτυακές ανάγκες του ήδη υπάρχων ενσύρματου δικτύου | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.2 | Εγκατάσταση και προσαρμογή ασύρματου δικτύου (ασύρματα σημεία πρόσβασης) |
| 5.1.2.1 | Να γίνει η φυσική εγκατάσταση των ασύρματων σημείων πρόσβασης και η διασύνδεσή τους με τους μεταγωγείς μέσω της υπάρχουσας δομημένης καλωδίωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.2.2 | Να εγγραφούν τα σημεία πρόσβασης στο σύστημα διαχείρισης του Δήμου Ηρακλείου μέσω των απαραίτητων VLAN διασύνδεσης με το δίκτυο του Δήμου | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.2.3 | Να προγραμματιστούν τα σημεία ώστε να εντάσσονται πλήρως στο ασύρματο δίκτυο ελεύθερης πρόσβασης του Δήμου Ηρακλείου | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.2.4 | Να προγραμματιστούν τα σημεία πρόσβασης ώστε να έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν με πολλαπλά ασύρματα δίκτυα με διάφορα επίπεδα ασφάλειας σύμφωνα με τις ανάγκες του ΠΣΚΗ. Αυτά τα δίκτυα θα είναι επιπλέων αυτού του κεντρικού δικτύου του Δήμου Ηρακλείου | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.3 | Ρυθμίσεις δικτύου |
| 5.1.3.1 | Το δίκτυο να ρυθμιστεί ώστε να λειτουργεί η ΙΡ τηλεφωνία με την διαχείριση κλήσεων μέσω SIP χρησιμοποιώντας το ΙΡ τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και την επικοινωνία με το PSTN μέσω του SIP Trunk που θα προμηθευτεί από ITSP. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.3.2 | Το δίκτυο να ρυθμιστεί ώστε να λειτουργούν οι απαραίτητοι μηχανισμοί QoS, Voice VLANs, Data VLANs, PoE, και διασύνδεση με το ΜΑΝ του Δήμου Ηρακλείου ώστε να λειτουργούν οι υπηρεσίες τηλεφωνίας, ασύρματου δικτύου, καθώς και του δικτύου δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |

## Τεχνική Υποστήριξη και Ιδιότητες Προμηθευτή

| Α/Α | Ιδιότητα / χαρακτηριστικό | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Ο Προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία ΟΛΟΥ του προσφερόμενου εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών μετά την Οριστική Παραλαβή | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2.2 | Να αναφερθεί για πόσο διάστημα ο κατασκευαστής εγγυάται την ύπαρξη ανταλλακτικών για τον προσφερόμενο εξοπλισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2.3 | Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2.4 | Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2.5 | Ανταπόκριση Προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης κατά την διάρκεια της εγγύησης: | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2.6 | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει όλα τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού για την αποκατάσταση μιας βλάβης. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2.7 | Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα εγκατάστασης δικτύων Wi-Fi και υποδομών δικτύου. Η εμπειρία αυτή θα αποδεικνύεται με αναφορά στα έργα και κατάθεση πρωτοκόλλων παραλαβής ή τιμολογίων του αντίστοιχου έργου. | ΝΑΙ |  |  |

Ο Προμηθευτής