ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ &ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ (Ρ) |
| Άρθρο 1: Πινακίδα Ρ-40 (Φ45) «Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση» Διαμέτρου Φ45, ρυθμιστική από φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 2: Πινακίδα P-32 (Φ45) - 20χιλιμ «Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό των ... (π.χ. 20) χλμ/ώρα» Διαμέτρου Φ45, ρυθμιστική από φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 3: Πινακίδα P-32 (Φ45) 30-40-50χιλιμ «Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό των ... (π.χ. 30-40-50) χλμ/ώρα» Διαμέτρου Φ45, ρυθμιστική από φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 4: Πινακίδα Ρ-1 (60Δ) «Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας» Διαστάσεως 60χ60χ60cm, ρυθμιστική από φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 5: Πινακίδα Ρ-2 (60Δ) «Υποχρεωτική διακοπή πορείας» Διαστάσεων 60cm, ρυθμιστική από φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 6: Πινακίδα Ρ-2 (90Δ) «Υποχρεωτική διακοπή πορείας» Διαστάσεων 90cm, ρυθμιστική από φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 7: Πινακίδα Ρ-7 (Φ45) «Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα» Διαμέτρου Φ45, ρυθμιστική από φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 8: Πινακίδα Ρ-7 (Φ65) «Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα» Διαμέτρου Φ65, ρυθμιστική από φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 9: Πινακίδα Ρ-47 (Φ45) «Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά» Διαμέτρου Φ45, ρυθμιστική από φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 10: Πινακίδα Ρ-48 (Φ45) «Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά» Διαμέτρου Φ45, ρυθμιστική από φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 11: Πινακίδα Ρ-49 (Φ45) «Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός» Διαμέτρου Φ45, ρυθμιστική από φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16 | . |  |
| Άρθρο 12: Πινακίδα Ρ-52α (Φ45) «Υποχρεωτική διέλευση μόνο από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου» Διαμέτρου Φ45, ρυθμιστική από φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 13: Πινακίδα Ρ-52δ (Φ45) «Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου» Διαμέτρου 45cm, ρυθμιστική από φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 14: Πινακίδα Ρ-5 (Φ45) «Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας λόγω στενότητας οδοστρώματος» Διαμέτρου 45cm, ρυθμιστική από φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 15: Πινακίδα Ρ-6 (45χ45cm) «Προτεραιότητα έναντι επερχομένης κυκλοφορίας (λόγω στενότητας οδοστρώματος)» Διαστάσεων 45χ45cm, ρυθμιστική από φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 16: Πινακίδες Ρ-72 (60χ40cm) «Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας …..» Διαστάσεων 60χ40cm, ρυθμιστική από φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 17: Πινακίδα Ρ-39 (Φ45) «Απαγορεύεται η στάθμευση.» Διαμέτρου 45cm, ρυθμιστική από φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (Π) – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (Πρ) |
| Άρθρο 18: Πινακίδα Πρ-4δ (40Χ20cm) «Επιτρέπεται μόνο για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια» Διαστάσεων 40Χ20cm από φύλλο αλουμινίου πάχους 3,00 mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 19: Πινακίδα Πρ-4ε (40Χ20cm) «Εξαιρούνται μόνο οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια» Διαστάσεων 20χ40cm από φύλλο αλουμινίου πάχους 3,00 mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 20: Πινακίδα Π-21 (45Χ45cm) «Διάβαση πεζών» Διαστάσεων 45Χ45cm από φύλλο αλουμινίου πάχους 3,00 mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 21: Πινακίδα Π-92 (60Χ45cm) «Αρχή περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης ως περιοχής ήπιας κυκλοφορίας» Διαστάσεων 60Χ45cm από φύλλο αλουμινίου πάχους 3,00 mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 22: Πινακίδα Π-92α (60Χ45cm) «Τέλος περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης ως περιοχής ήπιας κυκλοφορίας» Διαστάσεων 60Χ45cm από φύλλο αλουμινίου πάχους 3,00 mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 23: Πινακίδα Π-77 (90Χ30cm) «Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά νησίδας ή εμποδίου...(Συνδυάζεται η τοποθέτησή της π.χ. με τη Ρ-52δ)» Διαστάσεων 90Χ30cm από φύλλο αλουμινίου πάχους 3,00 mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 24: Πινακίδα Π-78 (90Χ30cm) «Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα αριστερά της νησίδας ή εμποδίου» Διαστάσεων 90Χ30cm από φύλλο αλουμινίου πάχους 3,00 mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 25: Πινακίδα Π-79 (90Χ30cm) «Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά ή αριστερά νησίδας ή εμποδίου. (Συνδυάζεται η τοποθέτησή της π.χ. με τη Ρ-52)» Διαστάσεων 90Χ30cm από φύλλο αλουμινίου πάχους 3,00 mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Κ) |
| Άρθρο 26: Πινακίδα Κ-16 (Δ60) «Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών (Σχολεία, Γήπεδα κ.λπ.)» Σχολική πινακίδα διαστάσεων 60χ60χ60cm, από φύλλο αλουμινίου πάχους 3,00 mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με φωσφοριζέ χρώμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. Οι σχολικές πινακίδες πρέπει να κατασκευάζονται με υψηλής αντανακλαστικότατες φθορίζον κίτρινο υπόβαθρο, ώστε να είναι ευδιάκριτες και κατά τη διάρκεια της ημέρας. |  |  |
| Άρθρο 27: Πινακίδα Κ-14 (Δ60) «Κίνδυνος από πτώση βράχων και από την παρουσία τους στο οδόστρωμα» Διαστάσεων 60χ60χ60cm, από φύλλο αλουμινίου πάχους 3,00 mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με φωσφοριζέ χρώμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 28: Πινακίδα Κ-25 (Δ60) «Προσοχή, άλλοι κίνδυνοι (μη δηλούμενοι στις πινακίδες Κ-1 έως Κ-24)» Διαστάσεων 60χ60χ60cm, από φύλλο αλουμινίου πάχους 3,00 mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με φωσφοριζέ χρώμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 29: Πινακίδα Κ-11 (Δ60) «Επικίνδυνο κάθετο ρείθρο (αυλάκι) ή απότομη κοίλη αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού» Διαστάσεων 60χ60χ60cm, από φύλλο αλουμινίου πάχους 3,00 mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με φωσφοριζέ χρώμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 30: Πινακίδα Κ-17 (Δ60) «Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διάβασης ποδηλατιστών» Διαστάσεων 60χ60χ60cm, από φύλλο αλουμινίου πάχους 3,00 mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με φωσφοριζέ χρώμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 31: Πινακίδα Κ-24 (Δ60) «Προαναγγελία διπλής κυκλοφορίας» Διαστάσεων 60χ60χ60cm, από φύλλο αλουμινίου πάχους 3,00 mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με φωσφοριζέ χρώμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 32: Πινακίδα Κ-29α (Δ60) «Διακλάδωση με λοξή οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα» Διαστάσεων 60χ60χ60cm, από φύλλο αλουμινίου πάχους 3,00 mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με φωσφοριζέ χρώμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 33: Πινακίδα Κ-29δ (Δ60) «Διακλάδωση με λοξή οδό δεξιά, πάνω στην οποία οι κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα» Διαστάσεων 60χ60χ60cm, από φύλλο αλουμινίου πάχους 3,00 mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με φωσφοριζέ χρώμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| Άρθρο 34: Πινακίδα Κ-10 (Δ60 ) «Επικίνδυνα υπερυψωμένο οδόστρωμα ή από το μη κυρτή αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού» Διαστάσεων 60χ60χ60cm, από φύλλο αλουμινίου πάχους 3,00 mm. Η πινακίδα θα είναι καλυμμένη με φωσφοριζέ χρώμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. |  |  |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ |
| Άρθρο 35: Στύλοι πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 2 ½" ύψους 3.00μ. Στύλοι πινακίδων από σιδηροσωλήνα 2 ½" γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 40mm μήκους κατ’ ελάχιστον 3,00μ, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 «Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης». Οι σωλήνες στήριξης είναι φέροντα στοιχεία επί των οποίων στηρίζονται οι σχετικά μικρού μεγέθους πινακίδες (<2m2) όταν αυτές τοποθετούνται δίπλα στον κυκλοφοριακό χώρο. Κατασκευάζονται από χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους εν θερμώ διαφόρων μηκών και εξωτερικών διαμέτρων σύμφωνα με Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή περί Μεταλλικών Στύλων Στήριξης Πινακίδων που έχει εγκριθεί με την ΒΜ5/Ο/40124/30.09.80 απόφαση (ΦΕΚ 1061/Β/13.10.80) του Υπουργού Δημοσίων Έργων. |  |  |
| Άρθρο 36: Εύκαμπτο ελαστικό κολωνάκι ύψους 75cm. Το εύκαμπτο κολωνάκι είναι επαναφερόμενο κολωνάκι σήμανσης - ασφαλείας SHR κατασκευάζεται από ελαστικό υλικό πολυουρεθάνης (PU), ειδικά επεξεργασμένο ώστε να παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις κρούσεις και στον χρόνο. Αυτό το κάνει πρακτικά άθραυστο. Είναι τόσο ελαστικό, ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα πρόκλησης ζημίας στα οχήματα που θα συγκρουστούν με αυτό. Η αντοχή του αποδεικνύεται μετά από σχετικές μετρήσεις σε επαναλαμβανόμενες κάμψεις σε αναγνωρισμένο εργαστήριο του εξωτερικού. Η όλη κατασκευή είναι μονοκόμματη (ενιαία), κυλινδρική, ύψους 75cm, διαμέτρου 8cm. Ενσωματώνει ειδική, εύκαμπτη, μεμβράνη τύπου ΙΙ (πρισματικής τεχνολογίας), χρώματος αργυρόλευκου, ώστε να επιτυγχάνεται η αναγνωσιμότητα της κατασκευής ημέρα και νύχτα. Η βάση του έχει διάμετρο 20cm και έχει τρεις οπές για σταθερή στήριξη επί του εδάφου. |  |  |
| Άρθρο 37: Κώνοι ασφαλείας PVC ύψους 75cm. Οι κώνοι ασφαλείας είναι κατασκευασμένοι από μαλακό PVC και έχουν ενιαίο πορτοκαλί χρώμα. Σύμφωνα με την προσωρινή προδιαγραφή αντανακλαστικών κώνων, έχουν λεία και στιλπνή επιφάνεια χωρίς αυλακώσεις και κυματισμούς, είναι ολόσωμοι χωρίς ραφές και δεν προξενούν ζημιές στα διερχόμενα οχήματα κατά την πρόσκρουση. Έχουν χαμηλό κέντρο βάρους και παρουσιάζουν μεγάλη ευκαμψία έτσι ώστε μετά την παραμόρφωσή τους να επανέρχονται αμέσως στην αρχική τους κατάσταση. Οι κώνοι, φέρουν ταινία αργυρόλευκου χρώματος, υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, σταθερά κολλημένη. Προσφέρουν υψηλή ορατότητα μέρα-νύχτα και υπό όλες τις καιρικές συνθήκες. Οι κώνοι τέτοιου τύπου έχουν μόνιμη ή εργοταξιακή σήμανση όλων των τύπων του οδικού δικτύου. Χαρακτηριστικά διαστάσεων: ύψος 75cm, διαστάσεις 40χ40cm, πλάτος μεμβράνης 10,5cm. |  |  |
| Άρθρο 38: Κώνοι ασφαλείας καουτσούκ με μαύρη βάση ύψους 75cm. Αυτοί οι κώνοι σήμανσης - ασφαλείας είναι κατασκευασμένοι από ελαστικό υλικό (καουτσούκ) και έχουν μεγάλη ευκαμψία ώστε μετά την παραμόρφωση τους να επανέρχονται αμέσως στην αρχική του κατάσταση. Φέρουν σε όλο το σώμα μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας ερυθρόλευκου χρώματος προσφέροντας έτσι υψηλή ορατότητα μέρα —νύχτα και υπό όλες τις καιρικές συνθήκες. Η εφαρμογή τους είναι σε μόνιμη ή εργοταξιακή σήμανση όλων των τύπων του οδικού δικτύου. Χαρακτηριστικά διαστάσεων: ύψος 75cm, διαστάσεις βάσης 39χ39cm, βάρος 4,5kgr, και το πλάτος της μεμβράνης είναι με ολόσωμο αντανακλαστικό. |  |  |
| Άρθρο 39: Αναλάμπων φανός μονής μπαταρίας Κατασκευάζεται από κίτρινο, σκληρό πλαστικό και χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο επάνω μέρος του, το πλαστικό είναι διάφανες και περιέχει διπλής όψης πλακέτα με LED υψηλής φωτεινότητας, παρέχοντας έτσι φωτισμός δυο όψεων. Το φωτεινό σύστημα του φανού που βασίζεται στην τεχνολογία LED και εξασφαλίζει χαμηλή ηλεκτρική κατανάλωση που σημαίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας των 6V, ξηρού τύπου 4R25 που περιέχει. Το μη διάφανο πλαστικό του κάτω μέρους του, περιέχει την μπαταρία, πλακέτα αναλαμπών και φωτοκύτταρο για διακοπή της λειτουργίας του την ημέρα. Διατίθεται σε συσκευασία με ενσωματωμένο περιλαίμιο, για την εύκολη τοποθέτησή του σε σωλήνα, κοιλοδοκό ή κώνο. Συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 12352 cl L3.Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE 1922-CPR-0316. Βασικά χαρακτηριστικά: ύψος 35cm, πλάτος 13cm, πάχος 7,5cm, διάμετρος φανού 20cm, συχνότητα αναλαμπών 60/min. |  |  |
| Άρθρο 40: Ταινία επισήμανσης κινδύνου Η προειδοποιητική ταινία σήμανσης κινδύνου, χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό επικίνδυνων σημείων σε περιοχές έργων και για την οριοθέτηση χώρων γενικότερα, από την τροχαία, τους δήμους, σε εκδηλώσεις, κ.ά Κατασκευάζεται από ανθεκτικό πολυαιθυλένιο. Επάνω της υπάρχουν λευκές και κόκκινες διαγώνιες λωρίδες που είναι τυπωμένες με χρώματα ειδικά για αντοχή στην έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες. Υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης επάνω της αναγραφών ή λογότυπου ενός χρώματος. Χαρακτηριστικά διαστάσεων: μήκος 250m ή 500m, πάχος 50 μm, πλάτος: 70 mm, χώμα: λευκό/κόκκινο. |  |  |
| Άρθρο 41: Αυτοκόλλητη αντανακλαστική ταινία σήμανσης 0,10χ10μ Για την σήμανση επικίνδυνων χώρων, κτιρίων και οχημάτων, η αυτοκόλλητη ταινία σήμανσης, με φάρδος 10cm και μήκος 10 m, είναι τύπου ζέβρας, αντανακλαστική και διατίθεται σε χρώματα λευκό-κόκκινο και κίτρινο-μαύρο. Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε δάπεδο-τοίχο όσο και σε λαμαρίνα, αρκεί η επιφάνεια να είναι στεγνή και καθαρή. Εφαρμογές: Οριοθέτηση χώρων σε αποθήκες, εργοστάσια, εργοτάξια, επισήμανση επικίνδυνων σημείων, φορτηγών οχημάτων, κ.α. |  |  |
| Άρθρο 42: Ανακλαστήρες οδοστρώματος μεταλλικοί 10χ10cm διπλής όψης Είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό κράμα αλουμινίου AISi12 ταυτόχρονα είναι σχεδιασμένοι κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το στέλεχος και η κάτω επιφάνεια της κεφαλής μετά την τοποθέτηση τους, επί του ασφαλτικού τάπητα, να μην επιτρέπουν την περιστροφή τους. Είναι διπλής όψης και η κάθε όψη αποτελείται από τρεις γυάλινους ανακλαστήρες λευκού ή κίτρινου χρώματος (τύπος Ρ1). Η βάση τους είναι κατάλληλα μορφοποιημένη, ώστε να προκύπτει εξαιρετική συγκόλληση και να γίνεται ένα σώμα με το υπόστρωμα. Είναι υλικό εξαιρετικά μεγάλης αντοχής, για σταθερή στο χρόνο απόδοση σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα. Η κάτω επιφάνεια τους είναι επίπεδη με στέλεχος πάκτωσης. Διατίθεται μαζί με την κόλλα δύο συστατικών. Βασικά Χαρακτηριστικά: διαστάσεις 98×98mm, ύψος 17.5mm, μήκος στελέχους 50 mm, διάμετρος στελέχους 19‐21mm, χρώμα: Λευκό ή Κίτρινο. |  |  |
| Άρθρο 43: Προστατευτικό πλέγμα πολυαιθυλενίου 1χ50μ. Κατάλληλο για να απαγορεύει την είσοδο και να προειδοποιεί τα διερχόμενα οχήματα και τους πεζούς για τους χώρους εκτέλεσης έργων. Μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και εξαιτίας του ιδιαίτερα ανθεκτικού υλικού του, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές. Χαρακτηριστικά: Το προστατευτικό πλέγμα περίφραξης είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής, χρώματος πορτοκαλί, μπλέ, κίτρινο, καφέ και πράσινο. Είναι υλικό ανθεκτικό στην έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες. Έχει ύψος 100cm και μήκος 50m. Το ειδικό του βάρος είναι περίπου 140 gr/m2. Εφαρμογές: Σε εργοτάξια μακράς ή μικρής διάρκειας, σε αυτοκινητόδρομους και σε αστικές περιοχές, για την οριοθέτηση στρατιωτικών περιοχών, για την προστασία από την πτώση βράχων, σε οικοδομές υπό κατασκευή, κ.ά. |  |  |
| Άρθρο 44: Μειωτές ταχύτητας (σαμαράκια) 5χ50χ90cm. Αποτελείται από υπερυψωμένες λωρίδες που τοποθετούνται εγκάρσια στο οδόστρωμα, η μία δίπλα στην άλλη, και αποσκοπούν στη μείωση της ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων. Κατασκευάζονται από σκληρό καουτσούκ μαύρου χρώματος και η στερέωσή του στο οδόστρωμα γίνεται με βίδες. Προσφέρουν υψηλή ορατότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και υπό όλες τις καιρικές συνθήκες, ακόμη και με ομίχλη, βροχή κλπ. Η εξωτερική του επιφάνεια είναι επιστρωμένη με κίτρινες ταινίες διαγράμμισης υψηλής αντανακλαστικότητας, έτσι ώστε οι μειωτές να γίνονται αντιληπτοί από τους οδηγούς και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ είναι και απόλυτα αντιολισθηροί. Oι συγκεκριμένοι που έχουν έκαστος ύψος 5cm, πλάτος 50cm, μήκος 90cm, τοποθετούνται στους δρόμους για μείωση της ταχύτητας στα 40km/h. |  |  |
| Άρθρο 45: Καθρέπτες ελέγχου κυκλοφορίας οχημάτων Φ80 πολυκαρβονικοί άθραυστοι Καθρέπτες οδικής κυκλοφορίας, κυρτοί, ευρυγώνιοι, με ορατότητα μεγάλου εύρους Φ80 από πολυκαρμπονικό υλικό μεγάλης αντοχής σε θραύση, σφραγισμένοι σε πλαίσιο από ΑΒ5 ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία. Η σύνδεση του γίνεται με ειδική μεταλλική κατασκευή γαλβανισμένη εν θερμώ. Ο πολυκαρβονικός (PC) καθρέπτης, στηρίζεται επάνω σε σωλήνα, διαμέτρου 60 mm. Η διάταξη αυτή θα δίνει την δυνατότητα στον καθρέπτη να μετακινείται προς όλες τις κατευθύνσεις ώστε να επιτευχθεί η κατάλληλη οπτική γωνία όπως απεικονίζεται παρακάτω. Με όλα τα υλικά στερέωσης γαλβανισμένα. |  |  |

Κάθε ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει ένα δείγμα για κάθε προσφερόμενο είδος εφόσον του ζητηθεί από την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή.

# Text boxes

Έργο: «Προμήθεια υλικών σήμανσης»

Προϋπολογισμού:  194.920,56 € (με ΦΠΑ)

Κ.Α. 30-6662.005