| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Συντάκτης: Δημήτρης Πατούνας, ΔΕ 28 Χειρ. Μηχανημάτων | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 |
| --- | --- |

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

## Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν την : «Προμήθεια μικρών εργαλείων χειρός».

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | CPV: 42652000-1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ | Ονομαστική ισχύς εισόδου1700 W,ενέργεια κρούσης 19J ,βάρος 11,5kg,αριθμός στροφών 0-220 min-1, υψηλής τεχνολογίας κινητήρας για απόλυτη απόδοση σε εργασίες SDS max, τάση 230V, εξαιρετικά ανθεκτικό χάρη στα εξαιρετικά στιβαρά μεταλλικά εξαρτήματα. |
| 2 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΕΤΡΥΠΙΜΑΤΟΣ | Τρυπάνι για εργασίες SDS max 80X450X600 ( για το είδος Α/Α 1), Για τη διάνοιξη μεγάλων οπών με μεγάλο βάθος σε μπετόν, ξετρύπημα με διάμετρο από 45 mm έως 80 mm σε μπετόν, τοιχοποιία και ασβεστόλιθο, π.χ. για τη στερέωση καλωδίων και σωλήνων σε εξωτερικούς χώρους. Προορίζεται για χρήση με περιστροφικά πιστολέτα. Με 3 κόψεις από λεπτούς κόκκους καρβιδίου είναι συγκολλημένο και σκληρυμένο σε κενό, για γρήγορα αποτελέσματα και καλή απομάκρυνση μεγάλων κομματιών υλικού. |
| 3 | ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΩΡΟΣ ΑΕΡΟΣ | Πίεση: 4-7 bar, Ρακόρ Εισόδου : 1/4', Βάρος : 1,5 kg, Κατανάλωση : 120 lt/min, Ύψος : 300 mm |
| 4 | ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑ Νο 6-22mm | ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑ από Νο 6 έως 22mm |
| 5 | ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ 50Μ 3Χ2,5 | Καρούλι, ανοιχτού τύπου, 50 μέτρων, αριθμός πριζών 4 |
| 6 | ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 330mm | Γρήγορη ρύθμιση με το πάτημα του κουμπιού απ’ ευθείας στο εργαλείο, Περαστή άρθρωση για σταθερότητα χάρη στον διπλό οδηγό. Κλειδώνει μόνη της πάνω σε σωλήνες ή παξιμάδια.Μικρότερη προσπάθεια δύναμης χειριστή.Επιφάνειες συγκράτησης με ειδικά σκληρυμένα δόντια. Ρύθμιση με το ένα χέρι. Στοπ κλεισίματος που προστατεύει τα δάκτυλα από τυχόν "μάγκωμα" .Λειτουργία υπομοχλίου για βέλτιστη μετάδοση δύναμης. Ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι. |
| 7 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 160Α | Ισχύς: 160A, Τάση: 230V, Γεννήτρια: 2-4Kva, Κύκλος εργασίας: 100%,Ηλεκτρόδιο: 4mm,Βάρος: 2.7kg,Υποδοχή: 3/8" (10-25),Βάρος 2700 kgr. |
| 8 | ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4Α ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ | Κρουστικό σκαπτικό με 2 μπαταρίες 18V-4Α και φορτιστή, με δυνατότητα διάτρησης χάλυβα -τσιμέντο -ξύλο. Μέγιστη ταχύτητα μοτέρ 1800 rpm. Με ρύθμιση ταχύτητας. Ενέργεια κρούσης 1,7Joule. Μέγιστος αριθμός κρούσεων 4550bpm,Λειτουργίες κρούση-περιστροφή -περιστροφή με κρούση. Υποδοχή SDS-SDS Plus .Να έχει προστασία εμπλοκής ,βίδωμα- ξεβίδωμα, χωρίς καρβουνάκια. Βάρος έως 3200 gr. |
| 9 | ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ | Κυβισμός 27,2cc. Ισχύς1 hp.Βάρος έως 4,1kg. Μέγιστη παροχή αέρα 730m3/h. Στάθμη ηχοσυπίεσης 90 έως 104 dB. Όγκος δεξαμενής έως 0,55L. |

| Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΔΕ 28 Χειρ. Μηχ. με α΄ βαθμό | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μηχ/γος Μηχ/κός Π.Ε με α΄ βαθμό |
| --- | --- |

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΑΡΔΑΒΑΣ