|  | Έκδ.1 αναθ.3 ημ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 020 |
| --- | --- |

| Λογότυπο προσφέροντος | “Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών συνδεσμολογίας τους» Κ.Α/ 35-7135.009 |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του/της ……………………………………………..…με έδρα  στ……………………….…………………… οδός……………………………………….  αριθ…., Τ.Κ. ………,  Τηλ…………………,Α.Φ.Μ…………...

e-mail:……………………………………………………………………………………………………………..

| Α/Α | ΚΩΔ CPV | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31681200-5 | Αντλία φυγοκεντρική διβάθμια, υψηλής πίεσης τριφασική . Ισχύς: 5,5HP, Τάση: 380V, Μέγιστο μανομετρικό 83,5m, Mέγιστη παροχή: 10,8 m3/h, Στόμια : 1 1/2''x1'' , Βάρος 43kg. Η αναρρόφηση πρέπει να είναι 1 + 1/2'' και η έξοδος 1''. Το κέντρο της αναρρόφησης από τη βάση θα πρέπει να είναι 14,2cm. | 2 | 775 |  |  |
| 2 | 43134100-2 | Αντλία υποβρύχια δεξαμενών - πηγαδιών (καθαρών υδάτων) πολυβάθμια, ανοξείδωτη, μονοφασική. Ισχύςmax: 1.6 HP, Τάση: 230V-50HZ, με μέγιστο μανομετρικό ύψος: 85m, μέγιστη παροχή 120lt/min, μέγιστη περιεκτικότητα άμμου σε νερό:250gr/m3, χιτώνιο αντλίας -κινητήρα από ανοξείδωτο AISI304 , impellers από ανοξείδωτο AISI304, διάφραγμα από PPO, άξονας από ανοξείδωτο AISI304, με διπλό μηχανισμό στυπειοθλίπτη, με ενσωματωμένο θερμικό προστασίας, με φλοτέρ στάθμης, κλάση μόνωσης F, Προστασία IP65 και τουλάχιστον 1 χρόνο εγγύηση. | 6 | 347 |  |  |
| 3 | 43134100-2 | Αντλία υποβρύχια δεξαμενών - πηγαδιών (καθαρών υδάτων) πολυβάθμια, ανοξείδωτη, μονοφασική. Ισχύς: 3 HP, Τάση: 230V-50HZ, με μέγιστο μανομετρικό ύψος: 80m, μέγιστη παροχή 210lt/min, χιτώνιο αντλίας -κινητήρα από ανοξείδωτο AISI304 , impellers από ανοξείδωτο AISI304, διάφραγμα από PPO, άξονας από ανοξείδωτο AISI304, με διπλό μηχανισμό στυπειοθλίπτη, με εξωτερικό πίνακα με πυκνωτή εκκίνησης και θερμικό προστασίας , κλάση μόνωσης F, Προστασία IP65 και τουλάχιστον 1 χρόνο εγγύηση. | 2 | 540 |  |  |

Άθροισμα :

Φ.Π.Α(24%) :

Σύνολο :

......……………………….……/……../..2023

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο προσφέρων